营创三征（营口）精细化工有限公司

2×1.5万吨/年固体氰化钠技术改造项目

环境影响报告书

（报批稿）

营创三征（营口）精细化工有限公司

2019年03月

目录

1. 概述	1

1.1 项目概况	1

1.2 环境影响评价工作过程	2

1.3 关注的主要环境问题及环境影响	3

1.4环境影响评价的主要结论	3

2.总则	4

2.1评价依据	4

2.2环境影响识别与评价因子筛选	6

2.3 环境影响评价工作等级	7

2.4 环境影响评价范围	11

2.5 环境保护目标	12

2.6评价标准	15

2.7规划和政策符合性分析	18

3.环境现状调查与评价	26

3.1自然环境概况	26

3.2环境质量现状调查与评价	41

4.企业现有工程工程	61

4.1企业现有工程概况	61

4.2现有工程存在的问题	90

5.建设项目工程分析	91

5.1项目概况建设项目背景	91

5.2公用工程	99

5.3生产工艺流程	104

5.4非正常工况分析	110

5.5污染物总量控制分析	110

6环境影响预测评价	112

6.1大气环境影响分析	112

6.2水环境影响分析	114

6.3噪声环境影响预测	114

6.4固体废物环境影响分析	116

6.5地下水环境影响分析	117

6.6环境风险评价	128

6.7施工期环境影响分析	144

7.环境保护措施及其可行性论证	149

7.1施工期环境保护措施分析	149

7.2营运期环境保护措施及其可行性论证	151

7.3环保投资	162

8环境影响经济损益分析	163

8.1经济效益分析	163

8.2环境效益分析	163

8.3环境经济损益分析	164

9环境管理与环境监测	165

9.1环境管理要求	165

9.2污染物排放清单	167

9.3环境监测	170

9.4“三同时”验收监测建议清单	171

10环境影响评价结论	173

10.1结论	173

10.2建议	177

附图：

附图一  项目地理位置图

附图二  环境保护目标分布及评价范围图

附图三  厂区平面布置图

附图四  车间平面布置图

附图五  大气、噪声、土壤监测点位图

附件：

附件1  备案证明

附件2  委托书

附件3  应急预案备案表

附件4  不动产权证书

附件5  取水许可证

附件6  营创三征（营口）精细化工有限公司环境现状评估报告备案审查意见

附件7  赢创三征（营口） 精细化工有限公司年产 15000 吨三聚氯氰改扩建项目环境影响报告书环评批复及验收意见

附件8  赢创三征（营口） 精细化工有限公司三聚氯氰原料配套工程－盐水回用项目环境影响报告书环评批复及验收意见

附件9  营创三征（营口）精细化工有限公司年产30000吨三聚氯氰改扩建项目环境影响报告书环评批复及验收意见

附件10  营创三征（营口） 精细化工有限公司富余氢气及余热回收与综合利用工程环境影响报告表环评批复及验收意见

附件11  项目监测报告

附件12  引用项目监测报告

附件13  项目土壤六价铬监测报告

附表1   建设项目环评审批基础信息表

# 1. 概述

## 1.1 项目概况

本项目的实施单位为营创三征（营口）精细化工有限公司，该公司的前身为赢创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称赢创三征），由营口三征精细化工有限公司与德国德固赛合资成立，后经股权转让、更名等变更成为目前的营创三征（营口）精细化工有限公司，注册资本16800万元人民币。

营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“三征公司”）共有员工681人，其中管理人员45人，技术人员78人。主导业务为设计、开发、生产、销售三聚氯氰及其衍生产品，氰化钠（含量30%）及其衍生产品，电解氯及其衍生产品，工业硫酸铵产品和TAC产品。目前主要产品有：年产9万吨三聚氯氰、年产30万吨液体氰化钠（含量30%）、年产10.8万吨液氯及12万吨氢氧化钠。现有产品均已完成环评及验收。分别是：2016年编制《营创三征（营口）精细化工有限公司环境现状评估报告》，主要产品及规模是氯碱生产能力9万吨/年、氰化钠生产能力30万吨/年、三聚氯氰生产能力4.5万吨/年，同年通过备案（营环备[2016]15号）；2010年编制《赢创三征（营口） 精细化工有限公司年产 15000 吨三聚氯氰改扩建项目环境影响报告书》，主要产品及规模是三聚氯氰生产能力1.5万吨/年，2010年11月取得环评批复（营环批字[2010]187号），2014年通过环保验收（营环验[2014]5号）；2010年编制的《赢创三征（营口）精细化工有限公司三聚氯氰原料配套工程－盐水回用项目环境影响报告书》，主要产品及规模是年产氯碱3万吨，2010年10月取得环评批复（营环批字[2010]188号），2017年通过环保验收（营环验[2017]56号）；2013年编制《营创三征（营口）精细化工有限公司年产30000吨三聚氯氰改扩建项目环境影响报告书》，主要产品及规模是年产3万吨三聚氯氰，2013年取得环评批复（营环批字[2013]61号），2017年环保验收（营环验[2017]57号）；2014年编制《营创三征（营口） 精细化工有限公司富余氢气及余热回收与综合利用工程环境影响报告表》，主要产品及规模为燃氢锅炉产汽15t/h，2014年取得环评批复（营环批字[2014]18号），2017年环保验收（营环验[2017]55号）。

氰化钠是一种重要的基本化工原料， 用于基本化学合成、电镀、冶金和有机合成医药、农药及金属处理方面。据对氰化钠各消费领域目前状况及发展预测的调查，预计未来几年我国氰化钠的需求年均增长率将超过8%，预测2020年氰化钠需求量将超过90万吨，2020年国内高纯度固体氰化钠需求约26万吨。预计到2025年前国外市场对氰化钠的需求增长率将维持在2％左右，2016-2020年维持在1.5%。为此三征公司利用现有30%NaCN水溶液产品为原料，投资6138.14万元建设车间、库房、冷冻站、空压站、控制室等土建工程及购置蒸发、浓缩、结晶、干燥机及环保等设施、设备共计80台（套），形成2×1.5万吨/年固体氰化钠生产能力。

## 1.2 环境影响评价工作过程

本次环境影响评价工作程序分为三个主要阶段：前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。

调查分析和工作方案制定阶段：接受建设单位正式委托后，研究与本项目有关的国家和地方法律法规、城市发展规划和环境功能区划、技术导则和相关标准、建设项目依据、可行性研究资料及其他有关技术资料。之后进行初步的工程分析，识别建设项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，确定评价内容和重点，明确环境保护目标，确定各单项环境影响评价的范围、评价工作等级和评价标准。同时，对建设项目所在区域进行初步的环境现状调查，并制定相应的工作方案。

分析论证和预测评价阶段：进一步进行本项目的工程分析，进行充分的环境现状调查并进行相关环境质量监测，之后根据污染源强和环境现状资料进行建设项目各环境要素和环境专题影响预测与评价，分析建设项目建成后对周边环境的影响范围和程度。

环境影响报告书编制阶段：汇总、分析论证与评价工作阶段的各种资料、数据，提出具体的环境保护措施，进行技术经济论证，给出建设项目建成后的污染物排放清单，从环境保护的角度给出项目建设的环境可行性结论，并提出进一步减缓环境影响的建议，最终完成环境影响报告书的编制。

## 1.3 关注的主要环境问题及环境影响

本次环境影响评价过程中关注的主要问题如下：

（1）工程分析污染源强核算。

（2）废气、噪声污染防治对策的有效性和达标排放的可靠性。

（3）生产废水排放方案的可行性和达标排放的可靠性。

## 1.4环境影响评价的主要结论

综合本报告书所作各项评价内容表明：本项目选址合理，建成后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，生产废水、大气污染物、噪声均可实现达标排放，固废均得到合理处置，项目符合清洁生产要求；通过预测，项目建成投产后周围环境功能不下降，项目主要环境风险在可接受范围之内，环境风险防范及应急措施可行；环保投资满足污染控制需要，能实现环境效益、经济效益和社会效益的统一；在企业做到污染物稳定达标排放的前提下，当地公众均支持本项目建设。因此在下一步的工程设计和建设中，在落实建设单位既定的污染防治措施和本报告书中提出的各项环境保护对策建议的前提下，从环保角度出发，“2×1.5万吨/年固体氰化钠技术改造项目”在拟建地建设可行。

# 2.总则

## 2.1评价依据

### 2.1.1法律法规

1.《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订）；

2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1修订）；

3.《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

4.《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修订）；

5.《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1修订）；

6.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修正）；

7.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修正）；

8.《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）；

9.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）；

10.《建设项目环境保护管理条例》（2017.8.1修订）；

11.《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》；

12.《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

13.《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

14.《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

15.《产业结构调整指导目录》（2016.3.25第36号令）；

16.《国家危险废物名录》环保部、国家发改委令 2016.8.1；

17.《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月修订）；

18.《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

19.《环境影响评价公众参与暂行办法》（部令第【35号】2015.9.1实行）；

20.《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日起施行）；

21.《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号 2014.12.29）;

22.《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部3号令）。

### 2.1.2 地方法律法规

1. 《辽宁省环境保护条例》2018年2月1日起施行；

2. 辽宁省人民政府关于印发辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的通知，辽政发[2016]20 号，2016.03.14；

3. 《辽宁省大气污染防治条例》，2017.8.1；

4. 辽宁省环保厅关于印发《辽宁省企事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知，辽环发[2013]53 号，2013.07.18；

5. 辽宁省人民政府关于印发辽宁省大气污染防治行动计划实施方案的通知，辽政发[2014]8 号，2014.03.13；

6. 辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知，辽政发[2015]79 号，2015.12.31；

7. 辽宁省人民政府关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知，辽政发[2016]58 号，2016.08.24；

8. 辽宁省人民政府关于促进沿海地区重点产业与环境保护协调发展的通知，辽政发[2015]69 号，2015.12.12；

9. 辽宁省环保厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知，辽环发[2015]17 号，2015.03.13；

10. 辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省危险化学品事故应急预案的通知，辽政办发[2016]2 号，2016.01.07。

### 2.1.3有关规范和技术文件

1.《环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2016)；

2.《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)；

3.《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)；

4.《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ2.3-2018)；

5.《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)；

6.《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）；

7.《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

8.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

### 2.1.4项目有关文件、资料

1.《营创三征（营口）精细化工有限公司2×1.5万吨/年固体氰化钠技术改造项目》可行性研究报告；

2. 老边区经济和信息化局出具的本项目备案确认书（营边经信备〔2018〕5号）；

3. 项目进行环境影响评价的委托书；

4.营创三征（营口）精细化工有限公司环境现状评估报告、批复及验收批复；

5.赢创三征（营口） 精细化工有限公司年产 15000 吨三聚氯氰改扩建项目环境影响报告书、批复及验收批复；

6.赢创三征（营口） 精细化工有限公司三聚氯氰原料配套工程－盐水回用项目环境影响报告书、批复及验收批复；

7.营创三征（营口）精细化工有限公司年产30000吨三聚氯氰改扩建项目环境影响报告书、批复及验收批复；

8.营创三征（营口） 精细化工有限公司富余氢气及余热回收与综合利用工程环境影响报告表、批复及验收批复；

## 2.2环境影响识别与评价因子筛选

### 2.2.1环境影响因素识别

根据工程分析和当地环境情况调查，项目投产后对当地环境可能产生的影响识别见环境影响因素识别一览表2.2-1。

表2.2-1    环境影响因素识别一览表

| 时段 | 环境影响 | 影响因子 | 影响因子 | 减免措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 性质 | 程度 | 时间 | 范围 |  |  |
| 营运期 | 环境空气 | - | 较小 | 长 | 局部 | 粉尘、HCN、NH3 | 采用三塔流程进行处理，首先将废气集中引入气液分离塔，再进入粉尘洗涤塔用碱性水液进行洗涤吸收，再进入水洗涤塔用水洗涤后，通过1根30m高排气筒引至高处排放。 |
|  | 地下水 | - | 较小 | 长 | 局部 | CODcr、氨氮、总氰化物 | 车间地面采取防渗措施 |
|  | 噪声 | - | 较小 | 长 | 局部 | 设备噪声 | 采取隔声、降噪措施 |
|  | 固废 | - | 较小 | 长 | 局部 | 生活固废 | 交由环卫部门处理 |
|  | 生态环境 | + | 小 | 长 | 局部 | 区域绿化 | 区域绿化 |

注：+为正面影响  -为负面影响

由上表可知，项目运营期对环境空气等有一定不利影响，同时随着项目的运营也给区域的经济发展和就业机会带来了有利的影响。

### 2.2.2 评价因子筛选

根据本项目工程分析结果和环境影响因子识别结果，结合当地环境特征，筛选出环境影响评价因子见表2.2-2。

表2.2-2     环境影响因子识别结果表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响预测因子 | 核算排放量污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | PM10、SO2、NO2、CO、TSP、PM2.5和O3、NH3、氰化氢。 | — | 粉尘、HCN、NH3 |
| 地表水环境 | pH、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类、溶解氧、氯化物、总氮、总磷、甲苯、硫酸盐、氰化物 | — | CODcr、氨氮 |
| 地下水 环境 | 钾、钠、钙、镁、碳酸根、重碳酸根、氯化物、硫酸盐、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、亚硝酸盐氮、耗氧量、氰化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、甲苯等。 | CODcr、氨氮、总氰化物 | — |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | — |
| 固体废物 | 工业固体废物 | 废机油 | — |

## 2.3 环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则》HJ2.1-2016、HJ2.2-2008、HJ/T2.3-93、HJ610—2016和HJ 2.4-2009的规定，结合建设项目污染源排放情况，确定本次环评大气环境、声环境、水环境评价工作等级划分及评价范围情况如下。

### 2.3.1 大气环境影响评价工作等级

本项目大气污染物有：粉尘、NH3、HCN。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，大气环境评价等级根据表2.3-1的分级判据进行划分。污染物最大地面浓度占标率计算公式如下：

Pi=Ci／C0i

采用估算模式计算粉尘、HCN、NH3的最大地面浓度和D10%，并按照上式计算各污染因子的Pi值，确定评级等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级，结果见表2.3-4。

表2.3-1    评价工作等级

| 评级工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表2.3-2  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 营口市城市规划区 |
|  | 人口数 | 244万 |
| 最高环境温度/℃ | 35.3 |
| 最低环境温度/℃ | -28.4 |
| 土地利用类型 | 工业用地 |
| 区域湿度条件 | 湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | (是 (否 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | (是 (否 |
|  | 岸线距离/km | 1 |
|  | 岸线方向/° | 45° |

表2.3-3  大气污染物有组织排放参数

| 排气筒编号 | 烟气出口流量(m3/h) | 污染物名称 | 排放速率(kg/h) | 排放源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高度(m) | 直径(m) | 温度(K) | 排放时数（h） |
| P1 | 51400 | HCN | 0.000051 | 30 | 1.2 | 298 | 7200 |
|  |  | NH3 | 0.002 |  |  |  |  |
|  |  | 粉尘 | 0.01415 |  |  |  |  |

表2.3-4    估算模式计算结果表

| 排放方式 | 排气筒编号 | 污染物 | Ci （μg/m3） | C0i (μg/m3) | Pi （%） | 最大落地浓度距离(m) | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | P1 | HCN | 7.0E-04 | 10 | 0.0066 | 225 | 三级 |
|  |  | NH3 | 0.0258 | 200 | 0.0129 | 225 | 三级 |
|  |  | 粉尘 | 0.1825 | 900 | 0.0203 | 225 | 三级 |

本项目粉尘P(max)最大，为0.0203%，小于1%，由于本项目属于化工行业，根据导则评价等级需提高一级，故确定本项目大气环境评价等级为二级。

### 2.3.2 地表水环境影响评价工作等级

本项目不新增污水排放量。根据《环境影响评价技术导则--地面水环境》（HJ2.3-2018）表1水污染影响型建设项目评价等级判定表中，注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。因此本次地面水评价为三级B。

### 2.3.3 地下水环境影响评价工作等级

1、工作等级和内容

根据《环境影响评价技术导则.地下水环境》(HJ610-2016) ，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表中确定本项目行业类别属L 石化、化工中第85、基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造，本项目属于报告书中地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类（表1.3-1），因此，项目类型属于Ⅰ类。

表2.3-3   本项目地下水环境影响评价行业分类表

| 环评类别 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| L石化、化工 85、基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造 | 除单纯混合和分装外的 | 单纯混合和分装外的 | Ⅰ类 | Ⅲ类 |

项目地下水评价区不处于地下水源地保护区，也不处于除生活供水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，且不存在分散式饮用水源地。因此判定本项目地下水环境敏感程度为“不敏感”（表2.3-4）。

表2.3-4    建设项目的地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

根据地下水导则中的建设项目评价工作等级分级表（表2.3-5），本项目地下水评价等级为二级。

表2.3-5     建设项目评价工作等级分级表

| 项目类比 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 2.3.4 声环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的规定，本项目为技改项目，项目所在区域属于声环境质量3类区，但项目实施后环境声压级增加较小（小于3dB），项目实施前后受影响的居民人口变化不大，因此本项目噪声环境影响评价工作等级为三级。

### 2.3.5环境风险评价等级

2.3.5.1环境敏感程度（E）的分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定。环境敏感程度（E）的分级如下：

1、大气环境风险

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表。

表2.3-7   大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500 m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于200人。 |
| E2 | 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500 m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。 |
| E3 | 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

2、地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，El为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2.3-10。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表2.3-8和表2.3-9。

表2.3-8   地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表2.3-9   地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为III类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表2.3-10   环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10 km，范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体；集中式地表水饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区及准保护区)；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和泅游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统:珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游(顺水流向)10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

3、地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，El为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2.3-11。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表2.3-12和表2.3-13。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表2.3-11    地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表2.3-12  地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源(包括己建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源(包括己建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如热水、矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级 的环境敏感区 |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

表2.3-13  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩(土)层不满足上述“D2”和“D3”条件 |

4、环境敏感特征

表2.3-14  建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 新兴村 | ENE | 520 | 居民 | 876 |
|  | 2 | 大兴村 | NNW | 760 | 居民 | 1199 |
|  | 3 | 黑英村 | NW | 3400 | 居民 | 900 |
|  | 4 | 前章子沟 | NNW | 5000 | 居民 | 700 |
|  | 5 | 祝家 | N | 3400 | 居民 | 300 |
|  | 6 | 赵小房身 | N | 2700 | 居民 | 400 |
|  | 7 | 新光一队 | N | 2700 | 居民 | 600 |
|  | 8 | 大井子 | N | 4100 | 居民 | 1100 |
|  | 9 | 腰沟村 | NNE | 4000 | 居民 | 700 |
|  | 10 | 大沟村 | NNE | 4300 | 居民 | 850 |
|  | 11 | 董家村 | NE | 2400 | 居民 | 400 |
|  | 12 | 前沟村 | NE | 3200 | 居民 | 656 |
|  | 13 | 博文教育 | WSW | 4500 | 文化教育 | 300 |
|  | 14 | 新兴家园 | E | 2400 | 居民 | 10000 |
|  | 15 | 新光村 | NE | 2800 | 居民 | 558 |
|  | 16 | 辽河村 | SSW | 3100 | 居民 | 900 |
|  | 17 | 富家庄 | SW | 3100 | 居民 | 600 |
|  | 18 | 辽滨乡 | SW | 4000 | 居民 | 9300 |
|  | 19 | 市四中 | SW | 3700 | 居民 | 660 |
|  | 20 | 河滨小学 | SW | 5000 | 文化教育 | 700 |
|  | 21 | 皮肤病医院 | SW | 4100 | 医疗卫生 | 200 |
|  | 22 | 德润·锋汇 | SW | 5000 | 居民 | 1400 |
|  | 23 | 力民中学 | SSW | 4100 | 文化教育 | 650 |
|  | 24 | 永庆小学 | SSW | 4200 | 文化教育 | 250 |
|  | 25 | 中天新城小区 | SSW | 4500 | 居民 | 3500 |
|  | 26 | 德胜小区 | SSW | 5000 | 居民 | 2800 |
|  | 27 | 中西医结合医院 | SSW | 4100 | 医疗卫生 | 200 |
|  | 28 | 宏运平安家园 | SSW | 4200 | 居民 | 5600 |
|  | 29 | 富竹小区 | SSW | 4900 | 居民 | 3300 |
|  | 30 | 瑞华园 | S | 4900 | 居民 | 4200 |
|  | 31 | 辽河小区 | S | 4100 | 居民 | 2800 |
|  | 32 | 月光园小区 | S | 5000 | 居民 | 1700 |
|  | 33 | 芙蓉园小区 | S | 5000 | 居民 | 2200 |
|  | 34 | 金恒家园小区 | S | 4800 | 居民 | 1900 |
|  | 35 | 紫文苑小区 | S | 4600 | 居民 | 1700 |
|  | 36 | 辽南育才学校 | S | 4400 | 文化教育 | 600 |
|  | 37 | 特殊教育学校 | S | 4400 | 文化教育 | 400 |
|  | 38 | 三里楼小区 | S | 4500 | 居民 | 1500 |
|  | 39 | 新花园小区 | S | 4500 | 居民 | 1600 |
|  | 40 | 八一小区 | S | 5000 | 居民 | 1800 |
|  | 41 | 河畔小区 | S | 4300 | 居民 | 1600 |
|  | 42 | 市高中 | S | 4300 | 文化教育 | 700 |
|  | 43 | 惠众医院 | S | 4300 | 医疗卫生 | 500 |
|  | 44 | 红旗小学 | SSE | 4500 | 文化教育 | 300 |
|  | 45 | 五大门小区 | SSE | 5000 | 居民 | 1900 |
|  | 46 | 文督小区 | SSE | 4900 | 居民 | 1700 |
|  | 47 | 隆华苑 | SSE | 5000 | 居民 | 1800 |
|  | 48 | 小雨嘉园小区 | SSE | 4700 | 居民 | 3600 |
|  | 49 | 小雨园小区 | SSE | 5000 | 居民 | 1700 |
|  | 50 | 朝阳小区 | SSE | 4600 | 居民 | 4800 |
|  | 51 | 玫瑰小区 | SSE | 5000 | 居民 | 1800 |
|  | 52 | 成福里小区 | SSE | 4800 | 居民 | 1400 |
|  | 53 | 纱厂北里小区 | SSE | 4300 | 居民 | 1100 |
|  | 54 | 莲花小区 | SE | 5000 | 居民 | 1300 |
|  | 55 | 东港小区 | SE | 4500 | 居民 | 1500 |
|  | 56 | 诚泰园 | SE | 4500 | 居民 | 800 |
|  | 57 | 市府园小区 | S | 4500 | 居民 | 1758 |
|  | 58 | 乔叶·风华郦城 | S | 4600 | 居民 | 1470 |
|  | 59 | 金典赢嘉花园 | SSW | 4600 | 居民 | 1000 |
|  | 60 | 刀把子 | W | 5000 | 居民 | 450 |
|  | 61 | 营口市第十一中学 | E | 4500 | 文化教育 | 1000 |
|  | 62 | 大军房 | WSW | 5000 | 居民 | 560 |
|  | 63 | 营口市烧伤病医院 | SE | 5000 | 医疗卫生 | 280 |
|  | 64 | 营口市经济管理学院 | S | 4500 | 文化教育 | 400 |
|  | 65 | 营口市第十四中学 | SSW | 4400 | 文化教育 | 800 |
|  | 66 | 回民小学 | SSW | 4600 | 文化教育 | 800 |
|  | 67 | 华凯·四季华庭 | SW | 4600 | 居民 | 1550 |
|  | 68 | 祝蜡台 | NE | 3000 | 居民 | 550 |
|  | 大气敏感程度E值 | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 | 24 h 内流经范围/km |
|  | 1 | 大辽河 | IV类 | 51.84 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 与排放点距离/m |
|  | 1 | 无 | / | / | / |
|  | 地表水环境敏感程度 E 值 | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 无 | / | / | 中 | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 | E3 |

5、危险物质及工艺系统危险等级

表2.3-15     建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量 qn /t | 临界量 Qn /t | 该种危险物质 Q 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氰化氢 | 74-90-8 | 0.0000051 | 1 | 0.0000051 |
| 2 | 氰化钠 | 143-33-9 | 420 | 0.25 | 1680 |
| 项目Q值Σ | 1680.0000051 |

表2.3-16     建设项目M值确定表

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体氰化钠生产 | 连续结晶烘干 | 1 | 5 |

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表2.3-17确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以 P1、P2、P3、P4 表示。

表2.3-17    危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

综上，本项目危险物质及工艺系统危险等级为P3。

2.3.5.2评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定。建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV、IV+级。根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表2.3-18确定环境风险潜势。

表2.3-18   建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |

经判断，本项目大气环境风险潜势为III，地表水环境风险潜势为II，地下水环境风险潜势为II。

根据下表确定评价工作等级。

表2.3-19    评价工作等级判定一览表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

经确定，本项目大气环境风险评价等级为二级，地表水环境风险评价等级为三级，地下水环境风险评价等级为三级。

## 2.4 环境影响评价范围

### 2.4.1 大气环境影响评价范围

本项目环境空气评价工作等级为二级，根据本项目特点、所在区域的地形、地理特征及敏感目标的分布情况，以本项目所在地为中心，边长5km的矩形区域为大气评价范围。具体评价范围图见附图二。

### 2.4.2 地面水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93），本次地表水评价低于三级，仅对废水达标排放、污水处理方案的可行性进行分析。

### 2.4.3 地下水环境影响评价范围

参照地下水环境评价技术导则和规范要求，并考虑地形等因素确定拟建项目环境影响评价地下水评价范围结合区域地质、水文地质条件，评价范围为：北部为G305，西部小坎子西侧沟渠以东，南部至浑河，东部至劳动河。总面积18.8km2。

图2.4-1  地下水评价范围图

### 2.4.4 声环境影响评价范围

本项目噪声环境评价范围定为厂界外1米。

### 2.4.5环境风险评价范围

本项目风险评价范围以氰化钠车间为中心，半径为5Km的范围。

## 2.5 环境保护目标

根据对项目评价范围内的现场调查，确定主要环境保护目标见下表。本项目主要敏感点和保护目标分布图见附图二。

表2.5-1    主要环境空气保护目标

| 序号 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（m） | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 900 | 83 | 新兴村 | 居民（约250户，876人） | ENE | 520 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| 2 | -83 | 1086 | 大兴村 | 居民（约342户，1199人） | NNW | 760 |  |

表2.5-2    主要风险、地表水、地下水环境保护目标

| 序号 | 保护目标 | 方位 | 距厂界距离（m） | 规模（人） | 环境影响因素 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴村 | ENE | 520 | 876 | 风险 | / |
| 2 | 大兴村 | NNW | 760 | 1199 | 风险 |  |
| 3 | 黑英村 | NW | 3400 | 900 | 风险 |  |
| 4 | 前章子沟 | NNW | 5000 | 700 | 风险 |  |
| 5 | 祝家 | N | 3400 | 300 | 风险 |  |
| 6 | 赵小房身 | N | 2700 | 400 | 风险 |  |
| 7 | 新光一队 | N | 2700 | 600 | 风险 |  |
| 8 | 大井子 | N | 4100 | 1100 | 风险 |  |
| 9 | 腰沟村 | NNE | 4000 | 700 | 风险 |  |
| 10 | 大沟村 | NNE | 4300 | 850 | 风险 |  |
| 11 | 董家村 | NE | 2400 | 400 | 风险 |  |
| 12 | 前沟村 | NE | 3200 | 656 | 风险 |  |
| 13 | 博文教育 | WSW | 4500 | 300 | 风险 |  |
| 14 | 新兴家园 | E | 2400 | 10000 | 风险 |  |
| 15 | 新光村 | NE | 2800 | 558 | 风险 |  |
| 16 | 辽河村 | SSW | 3100 | 900 | 风险 |  |
| 17 | 富家庄 | SW | 3100 | 600 | 风险 |  |
| 18 | 辽滨乡 | SW | 4000 | 9300 | 风险 |  |
| 19 | 市四中 | SW | 3700 | 660 | 风险 |  |
| 20 | 河滨小学 | SW | 5000 | 700 | 风险 |  |
| 21 | 皮肤病医院 | SW | 4100 | 200 | 风险 |  |
| 22 | 德润·锋汇 | SW | 5000 | 1400 | 风险 |  |
| 23 | 力民中学 | SSW | 4100 | 650 | 风险 |  |
| 24 | 永庆小学 | SSW | 4200 | 250 | 风险 |  |
| 25 | 中天新城小区 | SSW | 4500 | 3500 | 风险 |  |
| 26 | 德胜小区 | SSW | 5000 | 2800 | 风险 |  |
| 27 | 中西医结合医院 | SSW | 4100 | 200 | 风险 |  |
| 28 | 宏运平安家园 | SSW | 4200 | 5600 | 风险 |  |
| 29 | 富竹小区 | SSW | 4900 | 3300 | 风险 |  |
| 30 | 瑞华园 | S | 4900 | 4200 | 风险 |  |
| 31 | 辽河小区 | S | 4100 | 2800 | 风险 |  |
| 32 | 月光园小区 | S | 5000 | 1700 | 风险 |  |
| 33 | 芙蓉园小区 | S | 5000 | 2200 | 风险 |  |
| 34 | 金恒家园小区 | S | 4800 | 1900 | 风险 |  |
| 35 | 紫文苑小区 | S | 4600 | 1700 | 风险 |  |
| 36 | 辽南育才学校 | S | 4400 | 600 | 风险 |  |
| 37 | 特殊教育学校 | S | 4400 | 400 | 风险 |  |
| 38 | 三里楼小区 | S | 4500 | 1500 | 风险 |  |
| 39 | 新花园小区 | S | 4500 | 1600 | 风险 |  |
| 40 | 八一小区 | S | 5000 | 1800 | 风险 |  |
| 41 | 河畔小区 | S | 4300 | 1600 | 风险 |  |
| 42 | 市高中 | S | 4300 | 700 | 风险 |  |
| 43 | 惠众医院 | S | 4300 | 500 | 风险 |  |
| 44 | 红旗小学 | SSE | 4500 | 300 | 风险 |  |
| 45 | 五大门小区 | SSE | 5000 | 1900 | 风险 |  |
| 46 | 文督小区 | SSE | 4900 | 1700 | 风险 |  |
| 47 | 隆华苑 | SSE | 5000 | 1800 | 风险 |  |
| 48 | 小雨嘉园小区 | SSE | 4700 | 3600 | 风险 |  |
| 49 | 小雨园小区 | SSE | 5000 | 1700 | 风险 |  |
| 50 | 朝阳小区 | SSE | 4600 | 4800 | 风险 |  |
| 51 | 玫瑰小区 | SSE | 5000 | 1800 | 风险 |  |
| 52 | 成福里小区 | SSE | 4800 | 1400 | 风险 |  |
| 53 | 纱厂北里小区 | SSE | 4300 | 1100 | 风险 |  |
| 54 | 莲花小区 | SE | 5000 | 1300 | 风险 | / |
| 55 | 东港小区 | SE | 4500 | 1500 | 风险 |  |
| 56 | 诚泰园 | SE | 4500 | 800 | 风险 |  |
| 57 | 市府园小区 | S | 4500 | 1758 | 风险 |  |
| 58 | 乔叶·风华郦城 | S | 4600 | 1470 | 风险 |  |
| 59 | 金典赢嘉花园 | SSW | 4600 | 1000 | 风险 |  |
| 60 | 刀把子 | W | 5000 | 450 | 风险 |  |
| 61 | 营口市第十一中学 | E | 4500 | 1000 | 风险 |  |
| 62 | 大军房 | WSW | 5000 | 560 | 风险 |  |
| 63 | 营口市烧伤病医院 | SE | 5000 | 280 | 风险 |  |
| 64 | 营口市经济管理学院 | S | 4500 | 400 | 风险 |  |
| 65 | 营口市第十四中学 | SSW | 4400 | 800 | 风险 |  |
| 66 | 回民小学 | SSW | 4600 | 800 | 风险 |  |
| 67 | 华凯·四季华庭 | SW | 4600 | 1550 | 风险 |  |
| 68 | 祝蜡台 | NE | 3000 | 550 | 风险 |  |
| 69 | 大辽河 | S | 70 | / | 地表水 | 地表水IV 类 |
| 70 | 造纸厂水库 | NEN | 990 | / | 地表水 | 地表水V类 |
| 71 | 厂区及附近地下水 | / | / | / | 地下水 | 地下水III类 |

## 2.6评价标准

### 2.6.1环境质量标准

1.环境空气质量标准

本项目环境空气质量评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，常规污染物标准值详见表2.6-1。

表2.6-1    环境空气质量标准    单位：μg/m3

| 污染物项目 | 平均时间 | 二级浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| 颗粒物（PM10） | 年平均 | 70 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| 颗粒物（PM2.5） | 年平均 | 35 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 24小时平均 | 300 | μg/m3 |
| 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4 | mg/m³ |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |
|  | 1小时平均 | 200 |  |

NH3质量标准执行《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D表D.1标准，氰化氢质量标准参照《苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》，具体见表2.6-2。

表2.6-2   氨和氰化氢执行标准

| 污染物名称 | 浓度限值 mg/Nm3(标准状态) | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 日均值 |  |
| NH3 | 0.2 | / | 《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D表D.1标准 |
| 氰化氢 | / | 0.01 | 苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度 |

2.声环境质量标准

项目厂址所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，详见表2.6-3。

表2.6-3    声环境质量标准    单位：dB(A)

| 类 别 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 3类 | 65 | 55 | GB3096－2008 |

3.地下水环境质量标准

本项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。具体标准值见表2.6-4。

表2.6-4     地下水质量标准   单位：mg/L、pH值无量纲

| 项目 | （GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| --- | --- |
| pH值（无量纲） | 6.5～8.5 |
| 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | ≤450 |
| 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 |
| 耗氧量（mg/L） | ≤3.0 |
| 氨氮（mg/L） | ≤0.5 |
| 硝酸盐氮（mg/L） | ≤20 |
| 亚硝酸盐氮（mg/L） | ≤1.00 |
| 氰化物（mg/L） | ≤0.05 |
| 砷（mg/L） | ≤0.01 |
| 总汞（μg/L） | ≤1 |
| 六价铬（mg/L） | ≤0.05 |
| 铅（μg/L） | ≤10 |
| 氟化物（mg/L） | ≤1.0 |
| 镉（mg/L） | ≤0.005 |
| 甲苯（μg/L） | ≤700 |
| 硫酸盐（mg/L） | ≤250 |
| 氯化物（mg/L） | ≤250 |

4.土壤环境质量标准

本项目厂外监测点土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)中6.5<PH≤7.5的风险筛选值标准（水田），厂内监测点土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中风险筛选值标准（第二类用地）。

具体标准限值见表2.6-5。

表2.6-5  土壤环境质量标准   单位：mg/kg  pH无量纲

| 项目 | 单位 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)中6.5<PH≤7.5的风险筛选值标准（水田） | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中风险筛选值标准（第二类用地） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 无量纲 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
| 铜 | mg/kg | 100 | 18000 |
| 锌 | mg/kg | 250 | / |
| 铅 | mg/kg | 140 | 800 |
| 镉 | mg/kg | 0.6 | 65 |
| 铬 | mg/kg | 300 | / |
| 镍 | mg/kg | 100 | 900 |
| 砷 | mg/kg | 25 | 60 |
| 汞 | mg/kg | 0.6 | 38 |
| 氰化物 | mg/kg |  | 135 |
| 有机质 | g/kg |  | / |
| 甲苯 | μg/kg |  | 1200 |

5.地表水环境质量标准

地表水各项因子执行《地表水环境质量标准》（GB3828-2002）中的IV类标准。

表2.6-6  地表水环境质量标准

| 项目 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 氰化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度限值（mg/L） | 6~9 | 30 | 6 | 1.5 | 3.0 | 10 | 0.2 |
| 项目 | 石油类 | 氯化物 | 硫酸盐 | 总氮 | 总磷 | 甲苯 |  |
| 浓度限值（mg/L） | 0.5 | 250 | 250 | 1.5 | 0.3 | 0.7 |  |

### 2.6.2污染物排放标准

1.废气排放标准

（1）施工期扬尘排放执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）标准，见表2.6-7。

表2.6-7   《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）标准   单位：mg/m3

| 污染物 | 区域 | 周界外浓度最高点 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物（TSP） | 城镇建成区 | 0.8 |

- 按照《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案方案（2018—2020年）》要求，推进实行特别排放限值。2019年全省新、改、扩建项目执行特别排放限值。因此，本项目废气污染物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）大气特别排放限值，见下表。

表2.6-8    工艺废气排放标准

| 污染物 | 排放浓度mg/m³ | 排气筒高度m |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 10 | 30 |
| NH3 | 10 |  |
| 氰化氢 | 0.3 |  |

2.噪声排放标准

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体限值见下表。

表2.6-10   工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB（A）

| 范 围 | 适用区域 | 标 准 值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼 间 | 夜 间 |
| 厂界四周 | 3类 | 65 | 55 |

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准，具体限值见下表。

表2.6-11     《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)

| 噪声限值 |
| --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

3.固废排放标准

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及其修改单。

## 2.7规划和政策符合性分析

### 2.7.1规划选址符合性分析

本项目位于营创三征（营口）精细化工有限公司现有厂区内，不新增土地，根据营创三征土地证，项目所占土地为工业用地。

### 2.7.2产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2016第36号令）和辽宁省政府发布的《辽宁省产业发展指导目录》（2008年本），本项目不在限制类和淘汰类产业目录内，视为允许类项目。

本项目经老边区经济和信息化局备案，见后附件（营边经信备[2017]13号），因此本项目符合产业政策。

根据《国务院办公厅关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知》（国办发〔2016〕88号、《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》（国办发〔2016〕57号）、《国家发展改革委工业和信息化部关于促进石化产业绿色发展的指导意见》（发改产业[2017]2105号）以及《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号），新建、扩建危险化学品生产项目必须进入化工园区。本项目位于营创三征（营口）精细化工有限公司现有厂区内，2016年营创三征（营口）精细化工有限公司现有工程现状评估报告通过备案。本项目为技术改造项目，不新增产能，同时项目为物理反应，不涉及化学反应，因此符合相关规范要求。

### 2.7.3生态功能区符合性分析

根据《营口市饮用水水源保护区区划方案》中营口市县级政府所在地以上的集中式城镇饮用水水源共16处，集中分布在盖州市、大石桥市、熊岳镇和鲅鱼圈，其中老边区水源为地下水水源，共 20 眼井，同时根据《营口市饮用水水源保护区划分技术报告》老边区水源 20 眼井分布在大石桥市高坎镇的革家、赫家、李家村，距离本项目都较远，约 20 公里以上，因此本项目的位置不涉及饮用水水源保护区。营口市有两个自然保护区，营口玉石岭省级自然保护区和大石桥市老轿顶市级自然保护区，保护对象为森林及野生动植物，本项目距离自然保护区较远，距离大石桥市老轿市级自然保护区顶约 70 公里以上，距离营口玉石岭省级自然保护区约58 公里，因此本项目不涉及对自然保护区的影响。

### 2.7.4“气十条”相符性分析

《大气污染防治行动计划》（以下简称“气十条”），根据企业建设情况，分析本项目“气十条”相符性情况，结果详见表2.7-1。

表2.7-1   项目与“气十条”符合性分析一览表

| 文件要求 | 项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 |  | 符合 |
| （一）加强工业企业大气污染综合治理。 | 本项目工艺废气经尾气处理系统处理后，各污染物排放浓度和排放速率可以满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）。 | 符合 |
| （二）深化面源污染治理。 | 施工现场设置围挡，道路地面硬化 | 符合 |
| （三）强化移动源污染防治。 | — | — |
| 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 |  | 符合 |
| （四）严控“两高”行业新增产能。 | — | — |
| （五）加快淘汰落后产能。 | 符合国家产业政策，亦不在过剩产能和淘汰落后工艺范围内。 | 符合 |
| （六）压缩过剩产能。 | 不属于产能过剩行业。 | 符合 |
| （七）坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。 | 不属于产能严重过剩行业。 | 符合 |
| 三、加快企业技术改造，提高科技创新能力 |  | 符合 |
| （八）强化科技研发和推广。 | — | — |
| （九）全面推行清洁生产。 | 不低于国内清洁生产先进水平（二级） | 符合 |
| （十）大力发展循环经济。 | — | — |
| （十一）大力培育节能环保产业。 | — | — |
| 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应 |  | 符合 |
| （十二）控制煤炭消费总量。 | 本项目由现有燃氢锅炉供热。 | 符合 |
| （十三）加快清洁能源替代利用。 | — | — |
| （十四）推进煤炭清洁利用。 | — | — |
| （十五）提高能源使用效率。 | 通过加强生产管理，积极推行设备更新，提高能源使用效率。 | 符合 |
| 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局 |  | 不涉及 |
| （十六）调整产业布局。 | — | — |
| （十七）强化节能环保指标约束。 | — | — |
| （十八）优化空间格局。 | — | — |
| 六、发挥市场机制作用，完善环境经济政策 |  | 不涉及 |
| （十九）发挥市场机制调节作用。 | — | — |
| （二十）完善价格税收政策。 | — | — |
| （二十一）拓宽投融资渠道。 | — | — |
| 七、健全法律法规体系，严格依法监督管理 |  | 不涉及 |
| （二十二）完善法律法规标准。 | — | — |
| （二十三）提高环境监管能力。 | — | — |
| （二十四）加大环保执法力度。 | — | — |
| （二十五）实行环境信息公开。 | — | — |
| 八、建立区域协作机制，统筹区域环境治理 |  | 不涉及 |
| （二十六）建立区域协作机制。 | — | — |
| （二十七）分解目标任务。 | — | — |
| （二十八）实行严格责任追究。 | — | — |
| 九、建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气 |  | 符合 |
| （二十九）建立监测预警体系。 | 本项目制定了监测计划，定期进行监测。 | 符合 |
| （三十）制定完善应急预案。 | — | — |
| （三十一）及时采取应急措施。 | — | — |
| 十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护 |  |  |
| （三十二）明确地方政府统领责任。 | — | — |
| （三十三）加强部门协调联动。 | — | — |
| （三十四）强化企业施治。 | 加强管理，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放。 | 符合 |
| （三十五）广泛动员社会参与。 | 加强员工宣传教育，普及污染防治的科学知识，加强环境管理专业人才培养。 | 符合 |

### 2.7.5“水十条”相符性分析

《水污染防治行动计划》（以下简称“水十条”），根据企业建设情况分析本项目“水十条”相符性情况，结果详见表2.7-2。

表2.7-2    项目与“水十条”符合性分析一览表

| 文件要求 | 项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 一、全面控制污染物排放 |  | 符合 |
| （一）狠抓工业污染防治。 | 项目不属于“十小”企业，亦不属于专项整治十大重点行业范畴。 | 符合 |
| （二）强化城镇生活污染治理。 | — | — |
| （三）推进农业农村污染防治。 | — | — |
| （四）加强船舶港口污染控制。 | — | — |
| 二、推动经济结构转型升级 |  | 符合 |
| （五）调整产业结构。 | 根据《外商投资产业指导目录》(2017修订)、《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订）》、《辽宁省产业发展指导目录》（2008年本），本项目属于允许类。 | 符合 |
| （六）优化空间布局。 | 本项目布局、结构和规模合理，项目位于辽河沿岸，但属于技术改造项目。 | 符合 |
| （七）推进循环发展。 | 项目生产废水回用于现有工程。 | 符合 |
| 三、着力节约保护水资源 |  | 符合 |
| （八）控制用水总量。 | 本项目严格控制各工段的用水量 | 符合 |
| （九）提高用水效率。 | 项目使用循环冷却水 | 符合 |
| （十）科学保护水资源。 | 本项目生产废水回用，降低新鲜水使用量。 | 符合 |
| 四、强化科技支撑 |  | 不涉及 |
| （十一）推广示范适用技术。 | — | - |
| （十二）攻关研发前瞻技术。 | — | — |
| （十三）大力发展环保产业。 | — | — |
| 五、充分发挥市场机制作用 |  | 不涉及 |
| （十四）理顺价格税费。 | — | — |
| （十五）促进多元融资。 | — | — |
| （十六）建立激励机制。 | — | — |
| 六、严格环境执法监管 |  | 不涉及 |
| （十七）完善法规标准。 | — | — |
| （十八）加大执法力度。 | — | — |
| （十九）提升监管水平。 | — | — |
| 七、切实加强水环境管理 |  | 不涉及 |
| （二十）强化环境质量目标管理。 | — | — |
| （二十一）深化污染物排放总量控制。 | — | — |
| （二十二）严格环境风险控制。 | — | — |
| （二十三）全面推行排污许可。 | — | — |
| 八、全力保障水生态环境安全 |  | 符合 |
| （二十四）保障饮用水水源安全。 | — | - |
| （二十五）深化重点流域污染防治。 | — | 符合 |
| （二十六）加强近岸海域环境保护。 | — | 符合 |
| （二十七）整治城市黑臭水体。 | — | — |
| （二十八）保护水和湿地生态系统。 | 本项目不在自然湿地范围内 | 符合 |
| 九、明确和落实各方责任 |  | 不涉及 |
| （二十九）强化地方政府水环境保护责任。 | — | — |
| （三十）加强部门协调联动。 | — | — |
| （三十一）落实排污单位主体责任。 | — | — |
| （三十二）严格目标任务考核。 | — | — |
| 十、强化公众参与和社会监督 |  | 不涉及 |
| （三十三）依法公开环境信息。 | — | — |
| （三十四）加强社会监督。 | — | — |
| （三十五）构建全民行动格局。 | — | — |

### 2.7.6“土十条”相符性分析

根据企业建设情况，依据《土壤污染防治行动计划》（以下简称“土十条”），分析本项目“土十条”相符性情况，结果详见表2.7-3。

表2.7-3    本项目与“土十条”符合性分析一览表

| 文件要求 | 项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 一、开展土壤污染调查，掌握土壤环境质量状况 | — | 不涉及 |
| （一）深入开展土壤环境质量调查。 | — | — |
| （二）建设土壤环境质量监测网络。 | — | — |
| （三）提升土壤环境信息化管理水平。 | — | — |
| 二、推进土壤污染防治立法，建立健全法规标准体系 | — | 不涉及 |
| （四）加快推进立法进程。 | — | — |
| （五）系统构建标准体系。 | — | — |
| （六）全面强化监管执法。 | — | — |
| 三、实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全 | — | 符合 |
| （七）划定农用地土壤环境质量类别。 | — | — |
| （八）切实加大保护力度。 | 本项目周边无保护类耕地。 | 符合 |
| （九）着力推进安全利用。 | — | — |
| （十）全面落实严格管控。 | — | — |
| （十一）加强林地草地园地土壤环境管理。 | — | — |
| 四、实施建设用地准入管理，防范人居环境风险 | — | 不涉及 |
| （十二）明确管理要求。 | — | — |
| （十三）落实监管责任。 | — | — |
| （十四）严格用地准入。 | — |  |
| 五、强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染 | — | 符合 |
| （十五）加强未利用地环境管理。 | — | — |
| （十六）防范建设用地新增污染。 | 已提出防渗要求及措施，并落实“三同时”。 | 符合 |
| （十七）强化空间布局管控。 | — | — |
| 六、加强污染源监管，做好土壤污染预防工作 | — | 符合 |
| （十八）严控工矿污染。 | 本项目不属于行业落后产能，采用了先进适用生产工艺和技术。 | 符合 |
| （十九）控制农业污染。 | — | — |
| （二十）减少生活污染。 | 项目废物均能够得到有效处置。 | 符合 |
| 七、开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量 | — | 不涉及 |
| （二十一）明确治理与修复主体。 | — | — |
| （二十二）制定治理与修复规划。 | — | — |
| （二十三）有序开展治理与修复。 | — | — |
| （二十四）监督目标任务落实。 | — | — |
| 八、加大科技研发力度，推动环境保护产业发展 | — | 不涉及 |
| （二十五）加强土壤污染防治研究。 | — | — |
| （二十六）加大适用技术推广力度。建立健全技术体系。 | — | — |
| （二十七）推动治理与修复产业发展。 | — | — |
| 九、发挥政府主导作用，构建土壤环境治理体系 | — | 不涉及 |
| （二十八）强化政府主导。 | — | — |
| （二十九）发挥市场作用。 | — | — |
| （三十）加强社会监督。 | — | — |
| （三十一）开展宣传教育。 | — | — |
| 十、加强目标考核，严格责任追究 | — | 符合 |
| （三十二）明确地方政府主体责任。 | — | — |
| （三十三）加强部门协调联动。 | — | — |
| （三十四）落实企业责任。 | 严格规范建设和运营污染治理措施，确保污染物稳定达标排放 | 符合 |
| （三十五）严格评估考核。 | — | — |

本项目符合“气十条”“水十条”“土十条”的环境管理要求，符合环境政策要求。

### 2.7.7项目与环环评[2016]150号文符合性分析

本项目与生态环境部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知)》(环环评[20161150号)的符合性分析见表2.7-4。

表2.7-4    与环环评[2016]150号文相符性分析

| 序号 | 环环评[2016]150号文 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| (一)“三线”:生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 |
| 1 | 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 营创三征（营口）精细化工有限公司前身为营口市有机化工厂，经过多次重组、更名，在 2012 年 8 月，营创三征（营口）精细化工有限公司正式成立。营创三征（营口）精细化工有限公司目前所有产品均取得环评批复并通过环保验收。 《营口市生态保护红线划定报告》目前尚未正式发布。 | 符合 |
| 2 | 2、环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量口标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区 域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措 施。项日环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 本项目污染物均达标排放；本次环评文件，对企业环境保护措施提出了要求和建议，项口建成后，对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。 | 符合 |
| 3 | 3.资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项日资源消耗量相对区域资源利用量较少，符合资源利用 上线要求。 | 符合 |
| (二)“一单”：环境准入负面清单 |
| 1 | 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入 负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 | 该项目为技术改造项目，符合相关产业政策要求。 | 符合 |

通过上表对照，项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[20161150号)要求。

# 3.环境现状调查与评价

## 3.1自然环境概况

### 3.1.1地理位置

营创三征（营口）精细化工有限公司处东经 122° 13′ ~122° 14′，北纬 40° 40′36″，南距营口市 4.5km（直线距离），东距造纸厂 2.5km，有 1.2km 厂区路与造纸厂相连，偏东520m处为新兴村，其间为稻田；东北方向隔稻田、造纸厂水库为董家村；厂北隔空地稻田 760m 处为大兴村；西隔厂路为稻田；南侧 70m 为大辽河营口段水域。地理位置图见附图一。

### 3.1.2地形地貌

营创三征（营口）精细化工有限公司场地地貌单元为下辽河三角洲冲积平原，场地原为池塘，现回填至地面大致平坦，地面绝对标 3.50-3.60m，地表相对高差 0.10m。

### 3.1.3气象条件

据营口气象台资料，营口地区属大陆性暖温带季风气候，并具有暖温带向中温带过渡的特征。其特点是：春季多风少雨，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥且时间较长。
    营口市年均气温 9℃，极端最高气温 35.3℃，极端最低气温-28.4℃，最热月份平均气温 24.8℃，最冷月份平均气温-9.5℃；年均降雨量 688mm，历年平均日最大降雨量218.5mm，历年平均最小降水量90.5mm；历年平均蒸发量1919.9mm，年均湿度66%；最热月份平均湿度76%，最冷月份湿度62%；年均风速3.9m/s， 最大风速28.7m/s；夏季主导风向 SSW，频率21%。冬季主导风向NNE频率 16%， 常年主导风向SSW。

### 3.1.4地质与水文条件

3.1.4.1地层

营口市位于华北陆台，燕辽沉降带东端，辽河断陷的中南部。第三系砂岩、泥岩构成了本区的基底，其上第四系地层沉积连续，时代齐全，成因复杂，分布广泛，且厚度大。地层厚度由北向南，由东向西逐渐增加，颗粒逐渐变细。评价区第四系厚度在200m左右。成因类型主要为冲积、冲海积。按成因时代可分为全新统和更新统。

a) 全新统（Qp）

全新统地层在下辽河平原地区分布广泛，成因类型复杂，厚度较薄，约30m左右，至上而下可分为三段。下辽河平原南部的榆树农场较为典型，可相对划分出上、中、下全新统，具体说明如下：

（1）上全新统（Qp3）

以陆相沉积为主。岩性以灰褐色亚粘土为主，含零星贝壳及氧化铁结核层，富含有机质。厚度5-10m。岩性以灰褐色亚粘土为主，呈小团块状，粘性较强，含零星的贝壳化石，在2-3m间，见有较集中的铁核层。植物根系发育，有机质含量高。该期地层以陆相的冲积沉积为主。

（2）中全新统（Qp2）

主要为海相地层。岩性下部为灰色粉细砂夹亚粘土薄层，上部为灰黑、深灰色亚粘土夹粉砂薄层，厚度10m左右，埋藏于20.0-8.0m。下部岩性为灰色粉细砂夹亚粘土薄层，粘性土中含有半炭化植物碎屑，上部岩性为灰黑、深灰色亚粘土夹粉砂薄层，并含较多半炭化植物。成因类型为冲积、海积、冲海积，并以海积为主。

（3）下全新统（Qp1）

为海陆交互相沉积。岩性为灰色细砂夹粘性土薄层。厚10-15m。埋藏于30-20m。岩性为灰色细砂夹粘性土薄层及炭化植物。砂以石英为主，暗色矿物少量。成因类型为海陆交互相。

b) 更新统（Qp）

（1）上更新统（Qp3）

以冲积为主，伴以海相堆积，岩相复杂，交互多变。隐伏于中新统地层之下，地层厚度一般40-60m。分下、中、上三段。下段埋深在55m左右：上部岩性为灰、浅灰、绿色，细砂夹亚砂土、亚粘土。下部岩性为灰、灰黑色亚粘土含泥粒与细砂互层。颗粒上细下粗，颜色上浅下深的特征明显。中段埋深在：岩性为细粉砂夹亚粘土薄层，含泥粒及菱铁矿，泥粒直径一般3-5mm，菱铁矿砾直径一般5-10mm，大者达75mm。上段（36.0-46.0m）：上部岩性为亚粘土夹细粉砂层，灰、深灰、灰黑色。下部岩性为细粉砂夹亚粘土薄层，颜色以灰、深灰色为主。该组地层主要成因类型为冲积、河湖积及冲海积。

（2）中更新统（Qp2）

为郑家店组（Qp2z），以海陆交互相堆积为主，局部为河湖相沉积。为灰、浅灰和浅黄绿色粉细砂、亚粘土、亚砂土等。隐伏于上更新统之下。地层厚度一般30-50m。该组地层可分上、下二段，成因类型以河湖相为主。下段埋深在120m左右：亚粘土、亚砂土细砂互层，浅灰、灰、灰黑色，粘性土中含泥粒（直径2-5mm）和炭化的植物碎屑及菱铁矿砾。上段埋深在90m左右：岩性为粉细砂，中细砂夹亚粘土，浅灰、灰、灰绿色，粘性土层中含泥粒、云母、炭化植物及菱铁矿砾。

（3）下更新统（Qp1）

该统为田庄台组（Qp1t），以洪积相为主，最大厚度约200m左右。为一套灰绿、浅绿、灰白色含砾粗砂、砂砾石及粉细砂组成，局部夹灰黑色、浅黄绿色亚黏土层。地表无出露，广泛分布于平原下部。下伏地层主要为上第三系明化镇组砂岩、泥岩。

图3.1-1  区域地质图

### 3.1.4.2构造

根据《辽宁省区域地质志》调查评价区所处地质构造单元为华北陆台，燕辽沉降带东端，辽河断陷南部，区域基底构造轮廓在整体上呈现两侧高中间低、北 部高南端低的态势（图3.1-2）。

①西部斜坡带（大虎山隆起）

位于张家街～新民大断裂（新民大断裂）以西，西界大致在锦州、彰武一带， 包括沟帮子斜坡和大虎山凸起两个次级构造单元。基底组成，黑山北东为大片侏 罗纪砂砾岩和火山岩，凌海、黑山、北宁一带为侏罗纪花岗岩（ｒ52），其它为前震旦纪沉积基底（锦州）和震旦纪底层。前缘为上第三系超复沉积。

②西部拗陷带（盘山拗陷）

西部以张家街～新民大断裂与西部斜坡带接界，东部以台安大断裂（台安～大洼断裂）与中央隆起接界。宽 10～30km，北东窄，呈喇叭状。拗陷内次级断裂构造十分发育，形成若干向斜、背斜、穹窿背斜等次级构造形态。

图3.1-2  基底构造略图

③中央隆起（西佛牛隆起） 西部以台安大断裂与西部拗陷带接界，东部以辽中大断裂（沙岭～二界沟断裂）与东部拗陷接界，北部以岳家岗子断裂与大民屯拗陷接界，宽度大约 10km左右。

④东部拗陷（田庄台拗陷） 西部以辽中大断裂与中央隆起接界，东部以佟二堡～营口大断裂（牛居～油燕沟断裂，油燕沟断裂）与东部斜坡带接界，北部以新驿站断裂与沈阳凸起接界。 其内尚有北东向唐家堡～桃源大断裂，驾掌寺大断裂。宽度 20km 左右。此外尚 有多余次级断裂，还有背斜、向斜、断鼻等构造形态。

⑤东部斜坡带（刘二堡隆起） 西界为佟二堡～营口大断裂。包括沈阳凸起，刘二堡断阶，牛庄凸起等三个次级构造单元。基底主要为寒武～奥陶系等，沈阳市附近为前震旦系混合岩、花 岗片麻岩等老沉积基底，沈阳至辽阳间为震旦系石英砂岩，石炭二迭系砂页岩， 侏罗系砂砾岩和火山岩等，辽阳、鞍山间以寒武～奥陶系灰岩为主，海城附近除小片震旦系石英砂岩外，大片为混合岩，营口至东四台子间为侏罗纪花岗岩。前缘为上第三系超复沉积。

新构造运动是现代的内动力地质作用，由新第三纪至第四纪，主要表现为升降运动，它控制着地貌骨架和第四纪地貌形成。区内新构造运动表现沿袭老构造体系的均匀沉降，渐新世喜山运动之后，进入整体坳陷阶段，形成区域第四系沉积中心，第四系厚度可达 230—350m。地层层位齐全，连续上叠。受北东向断裂的复苏活动与东西向断裂联合控制，在入海口处地震活动较强烈。

### 3.1.5区域水文地质条件

3.1.5.1含水岩组划分

项目所在区域受地形地貌和第四纪沉积环境的控制，地下水含水层接受北、东两个方向的地表径流和地下径流的补给。含水层结构复杂，以细砂、中砂和中粗砂含砾为主，累计厚度80-100m，其孔隙度较大，地下水蕴藏丰富。根据其第四纪沉积的韵律和时代，按孔隙水的水力性质，隔水层的分布和层序，将区域内的含水层归纳概化为孔隙潜水及深层承压水。在两含水层之间有约20m左右厚的稳定黏土隔水层。

1）孔隙潜水

为评价区浅部的第一层地下水，广泛分布于评价区，含水层主要为中、下全新统、上更新统冲积、海积细砂、粉细砂夹黏土层，顶部覆盖约10-20m厚的粉质黏土和淤泥质黏土组成的上层滞水含水层。本次现场调查的民井全部开采这一类型地下水，水位埋深0.6-1.5m，水位标高1.9-5.5m，含水层厚15-20m，单井出水量500-1000t/d，渗透系数1.86-10.01m/d，水位年变幅小于1m，水化学类型为重碳酸氯化钠镁型和重碳酸硫酸钠镁型水，矿化度1.9-3.2g/L，为微咸水-咸水。

2）深层孔隙承压水

广泛分布于上更新统地层之下，含水层主要为中更新统海陆交互相和下更新统洪积相中粗砂含砾和砾卵石层，其顶板为黏土隔水层，含水层厚10-51m，地下水水位埋深为0.19-4.87m，水量丰富，单井出水量一般为1000-2000t/d，渗透系数1.77-6.60m/d。水化学类型主要为重碳酸钙和重碳酸硫酸钠钙型，矿化度1g/L左右。

图3.1-3  区域水文地质图

图3.1-4 区域水文地质柱状图

3.1.5.2地下水补给、径流、排泄条件

（1）地下水补、径、排条件

评价区地下水流动系统与大气降水联系较为密切，具有明显的垂向入渗补给和蒸发排泄作用，在含水系统不同的地段，都有补给、径流、排泄作用发生，三种不同的地下水动态要素交织在一起，共同作用于地下含水系统和地下水流动系统，显示出一个连续相关的信息输出过程。但在不同的地段每个信息要素反映的强弱不同。

①补给条件

评价区第四系孔隙水垂向补给量按补给来源分为：降水入渗补给、河流入渗补给；侧向补给量主要是通过周边第四系含水层和评价区东侧基岩含水层侧向径流补给。

②径流条件

评价区松散岩类孔隙水含水层厚度大，按其地层时代、埋藏条件、水动力特征可分为浅层潜水（Qp3和Qp4）和深层承压水（Qp1和Qp2）两层。

浅层潜水：浅层地下水径流条件主要受地形、地貌和第四纪地质条件的控制，其影响因素包括含水层的导水性和地下水的水力坡度。平原区水平径流滞缓或停滞，地下水以垂直运动为主，表现为蒸发排泄。天然状态下，地下水总的运动方向由山前倾斜平原向平原区，由平原上游向滨海平原区径流，且径流速度逐渐缓慢，最后近于停滞。

深层孔隙承压水：深层地下水主要靠周边径流补给，随着离补给区距离和深度的增大，无论是水平还是垂直方向上的运动都非常缓慢，其径流速度更为缓慢。天然状态下，浅层地下水和深层地下水水位基本一致，基本接近与地表。滨海区地下水为咸水，未受人工开采影响，基本处于自然流场状态。

③排泄条件

评价区水位埋深较浅，无开采量影响，水平径流几乎停滞，因此垂直蒸发是评价区地下水的主要排泄方式。

3.1.5.3地下水动态特征

评价区第四系孔隙水垂向补给量按补给来源分为：降水入渗补给、河流入渗补给和灌溉回归水入渗补给；侧向补给量主要是通过周边第四系含水层和基岩含水层侧向径流补给。由于下辽河三角洲地区含水层颗粒较细，地势平坦，天然水力坡度小，地下水径流缓慢。评价区水位埋深较浅，人工开采量小，加之滨海区受海水顶托作用，水平径流几乎停滞，地下水埋深浅，因此地下水的垂直蒸发是工作区地下水的主要排泄方式。

①补给条件： 评价区地下水的补给以垂向补给为主，侧向补给为辅。垂向补给按补给来源主要为：①降水入渗补给；②河流入渗补给；③灌溉回归水入渗补给。

侧向补给量主要是通过周边第四系含水层和基岩含水层侧向径流补给。

区内的多年平均降雨量为 632.2mm，降水入渗补给是地下水的主要补给源。

下辽河三角洲平原区总面积5500km2（其中咸水体分布区面积 4816km2），地势低平，为降水入渗创造了有利条件。根据计算，多年平均辽河平原三角洲区降水入渗补给总量 34.276亿m3。

河流入渗补给是地下水补给的又一重要来源。在三角洲地段河水与地下水的 补排关系是一个十分复杂的问题，不同河系、不同河段、不同时期内二者之间的 补排关系均不相同。近年来，由于地下水开采量增加，地下水位普遍下降，河水 与地下水的关系以补给为主。下辽河平原区河流入渗补给总量 13.2154亿m3。， 占其地下水总补给量的30.6%。

垂向补给的第三个重要途径是灌溉回归水入渗补给。辽河三角洲平原区是辽 宁地区最主要的水稻种植区（水田），为满足水稻种植需要，同时建有很多的引 水灌区。由于灌溉回归水入渗（含灌区水入渗），使地下水补给量增加。

侧向补给量主要是山区孔隙水和基岩裂隙水向平原区的潜流量。根据计算，下辽河平原区边界侧向径流补给总量 1.6441亿m3，占其地下水总补给量的 3.7%。

②径流条件

松散岩类孔隙水含水层厚度大，按其地层时代、埋藏条件、水动力特 征可分为浅层潜水-微承压水（Q3 和 Q4）和深层承压水（Q1 和 Q2）两层。

浅层潜水-微承压水：浅层地下水径流条件主要受地形、地貌和第四纪地质 条件的控制，其影响因素包括含水层的导水性和地下水的水力坡度。在东西两侧山前河流冲洪积扇区，含水层以砾卵石和砂砾石为主，渗透系数 50-100m/d 或更 大，水力坡度 5-10‰。地下水径流条件良好，为强径流区；营口北部边缘地段，含水层为中粗砂到中细砂，厚度增大，渗透系数 5-20m/d，水力坡度 1-2‰，径流变的滞缓；绝大部分的滨海平原区含水层颗粒更细，但厚度加大，水平径流滞缓或停滞，地下水以垂直运动为主，表现为蒸发排泄。天然状态下，地下水总的运动方向由山前倾斜平原向平原区，由平原上游向滨海平原区径流，且径流速度逐渐缓慢，最后近于停滞。

深层承压水：深层地下水主要位于工作区的北部边缘地段，主要靠周边径流 补给，随着离补给区距离和深度的增大，无论是水平还是垂直方向上的运动都非 常缓慢，其径流速度更为缓慢，地下水运动几乎处于停滞状态。天然状态下，浅 层地下水和深层地下水水位基本一致，基本接近与地表。由于深层承压水与浅层 地下水之间在山前和平原上游地区没有相对稳定的含水层，水力联系密切，滨海 区地下水为咸水，基本未进行开采，天然流场变化不大。

③排泄条件

浅层潜水-微承压水：冲洪积扇区，地下水丰富，补给径流条件好，水位埋 深相对较大，且多为周围城市及工业供水水源区，人工开采是其主要排泄方式， 其次是地下水向平原中部及下游的径流排泄。

营口市内地势低平，水位埋深浅，在河口三角洲地区地下水溢出形成湿地和 沼泽。由上游向下游和工作区的中部，地下水径流逐渐滞缓，到下游滨海区水平 径流几乎停滞，变为垂直上升水流，因此地下水的垂直蒸发是地下水的主要排泄 方式之一。随着城市及工农业的飞速发展，地下水的开采量日趋增加，人工开采是其最重要的排泄方式。除上述三种排泄方式外，地下水通过微弱的地下径流排 泄到区外（辽东湾）。

（2）地下水的动态特征

①地下水水位动态特征

营口市东西两侧地下水位的年变幅相对较大，为 2-3m；中部大台子以北地段为 1.3-1.6m；南郭屯、大台子以南为 0.7m 左右，变幅不大。该地区地下水径流滞缓，水位埋藏浅，毛细作用强，潜水蒸发及降水入渗是控制水位动态的主要因素。12月份至次年3月份地表封冻，水位最低且较平稳，4～5月上旬，地 表解冻，受春汛影响，水位有所上升。6月进入雨季，受降水入渗补给控制，水 位开始上升，至 8月达到峰值。9月以后降雨入渗基本停止，潜水蒸发排泄成为 主导因素，水位缓慢下降，到次年 2月底达到最低水位。属降雨入渗～蒸发型。

②地下水水质动态特征

区内地下水水化学类型较简单，主要以 Cl—Na+·Ca2+型居多。水化学类型相对稳定。

就现有资料分析，大部分地段的矿化动态并不大，但由于含水层深浅部位不同，外界影响因素的影响程度不等，矿化度的动态变化亦有差异。总的规律是：浅层水大于深层水。受地表蒸发和积盐的渗透的影响，淡水和微咸水在开采期矿化度升高，7 月以后由于开采量减少，上游淡水补给能力增强，地下水矿化度开 始下降直至开采前非开采期矿化度。

在甜水、大台子等地下盐卤水开采区，由于盐田渗漏，晒盐期浅层地下水的 矿化度明显升高。雨季到来后，开采量和蒸发量减小，矿化度下降。秋季缓慢上 升，冬季缓慢下降。但这一地段年变化幅度不大。由于近几年开采幅度加大，预 计在未来的一段时间内，地下水的矿化度在总体上呈现下降的趋势。

区内的氯离子的动态变化规律与矿化度相近。主要在咸、淡水的交替补给下 其含量发生变化。在盐、卤水开采区，由于开采量的增加，氯离子含量在总体上 呈现下降趋势。年变幅不大。

### 3.1.6地表水状况

大辽河流域由浑河、太子河及大辽河三个水系构成。浑河发源于清原县湾甸子镇的滚马岭西侧，灵境清原、新宾、抚顺、沈阳、辽中、辽阳、海城、台安等市县，在三岔河与太子河汇合后入大辽河，流域面积 12216.4km2，河长 415.4km。上游建有大伙房水库，主要支流有苏子河、社河、东洲河、古城河、章党河、拉古河、蒲河、细河等；太子河是辽宁省南部的主要河流之一，上游分南北两支，以北支为长，发源于新宾县平顶山红石砬子，南支发源于本溪市东营坊乡羊湖沟草帽子顶子山麓，两支在本溪市下崴子汇合后为太子河干流。太子河流经新宾、本溪、沈阳、鞍山、灯塔、海城等市县，河长412.9km，流域面积 13568.3km2，主要支流有细河、兰河、汤河、北沙河、海城河等；大辽河系指浑河、太子河合流后由三岔河至营口入海口的河段，流经海城、盘山、大石桥、大洼等市县，流域面积1936km2，河长95km。主要支流左岸有劳动河，右岸有南
河沿排水总干、新开河、处辽河等3条。大辽河流域图如下。

图3.1-5    大辽河流域图

大辽河流域水资源总量为78.45亿m³，人均占有水资源量为573.8m³，仅为全国人均占有量的1/4。浑河和太子河地区的径流补给主要来自降水， 因此径流量在地区分布、年际变化和年内分配上具有相似的规律。从多年平均径流深看， 浑河、太子河径流深均自上游向下递减，且浑河地区径流深普遍小于太子河地区。 从历年最大、最小年径流量的比值看，浑太地区年际间径流的丰枯变化较大，各水文站最大与最小年径流量比值在4.7-7.83 之间，且浑河径流年际变化比太子河更大。浑太地区的径流量年内分配极不均匀， 从多年平均径流量年内分配看， 由于 7、8月进入汛期，径流量占全年比重最大，为50%左右，6-9月径流量为全年比重的 70%左右，1、2 两月径流量最小。

大辽河( 营口段) 是营口市主要的城市污水排放渠道，污水排入大辽河(营口段)城市河段的主要途径为: 第一， 营口市西部污水处理厂处理后污水排入；第二， 营口市东部城区及老边区城市污水通过人造丝、 港监潮沟排入； 第三， 营口市造纸厂处理后废水直接排入；第四， 劳动河部分承接鞍山市感王镇工业、 生活污水和营口市辖大石桥市高坎、旗口等5个乡镇工农业水产废水，于营口市造纸厂处排入大辽河。大辽河( 营口段) 的农村河段主要用于农业用水，各支流均为人工河流，入河处建有河闸，未见明显污水汇入。
    大辽河流经盘锦河营口两个城市，对3个重点工业污染源直排口、5个市政排污口以及入大辽河的13个重点工业污染源开展调查，大辽河COD氨氮入河量分别为386.8吨/月、44.6 吨/月。 盘锦、 营口2个城市COD入河量分别为14.3 吨/月、 372.5 吨/月，分别占入河总量的 3.7%、 96.3%； 氨氮入河量为 1.3 吨/月、43.3 吨/月，分别占入河总量的2.9%、97.1%。大辽河的污染主要受营口影响显著。大辽河是全省COD、氨氮排入量较小的河流，污染受营口排污影响显著。由于大辽河属于感潮河段，水量大，重点源排放对其水质影响较小。
    2012年3月26日， 辽宁省政府下发《辽宁省人民政府关于大辽河浑河太子河污染治理工作的实施意见》（辽政发[2012]9 号）文，文中指出，“大辽河浑河太子河（以下简称大浑太）流域是辽河流域的重要组成部分，也是辽河流域治理的一个重点。省委、省政府决定从现在开始进行集中治理，通过实施污染源头治理、河流综合整治及生态恢复、农村环境治理三大工程，从根本上改善大浑太流域水质，确保今年年底干流及主要支流达到国家规定的水质标准。为完成污染治理任务，提出如下实施意见。一、总体目标和项目实施原则……各地区、各部门要进一步提高认识，加强领导，密切合作，全力推进。要建立严格的责任制， 尤其要实行干流治理市长负责制和支流治理县（市、区）长负责制，实行目标管理，严格责任追究，确保各项工作顺利推进，坚决完成大辽河、浑河、太子河的治理任务” 。经过长达4年的污染治理，目前，根据营口市环境保护局网站的大辽河污染整治专项中大辽河（营口段）2015年9月份的监测数据，大辽河（营口段）水质为Ⅳ类水质，符合2015年全省河流考核指标。主要污染物生化需氧量、化学需氧量、总磷和阴离子表面活性剂的浓度均值分别为5.20mg/L、23.1mg/L、0.16mg/L和0.19 mg/L，同比分别上升62.5%、下降17.8%、上升6.7%和26.7%。

重点考核指标：高锰酸盐指数和氨氮的浓度均值分别为4.80mg/L和0.282mg/L，同比分别上升17.1%和下降21.7%。

黑英台入境断面水质为Ⅳ类水质，符合2015年全省河流考核指标。主要污染物生化需氧量、化学需氧量、总磷和阴离子表面活性剂的浓度均值分别为5.40mg/L、25.40mg/L、0.17 mg/L和0.19mg/L，同比分别上升68.75%、下降13.0%、上升6.25%和26.7%。重点考核指标：高锰酸盐指数和氨氮的浓度均值分别为5.20mg/L和0.431mg/L，同比分别上升23.8%和17.4%。

辽河公园出境断面水质为Ⅳ类水质，符合2015年全省河流考核指标。主要污染物生化需氧量、化学需氧量、总磷和阴离子表面活性剂的浓度均值分别为5.10mg/L、20.70mg/L、0.14 mg/L和0.19mg/L，同比分别上升55.5%、下降23.3%，持平、上升26.7%。重点考核指标：高锰酸盐指数和氨氮的浓度均值分别为4.30mg/L和0.133mg/L，同比分别上升6.2%和下降62.3%。

营创三征（营口）精细化工有限公司厂址距大辽河营口段70m，大辽河营口段断面实测最大平均流量为5800m3/s，历年平均最小流量 410m3/s，历年最大瞬间流量10100 m3/s，历年平均最大测点流速为 2.0m/s。

受潮汐影响，每日涨落潮两次，历年最高潮位3.2m，一年一遇潮位2.86m，半年一遇潮位2.8m，历年平均潮位1.46m，历年最低潮位1.2m。

3.1.7周围环境现状调查
本项目位于营创三征公司的位置见附图，营创三征公司位于营口市北侧的老

边区， 距离营口市 4.5km（直线距离）。

项目组对厂区周围环境概况进行勘察，勘察结果如下：北侧紧邻营口三征有

机化工股份有限公司，西北侧0.76km处为大兴村；东侧紧邻稻田，东侧0.52km处为新兴村，东北方向2.5km处为营口造纸厂，目前已停工；西侧紧邻稻田；南侧70m为大辽河营口段水域。周围环境概况图见附图二。

## 3.2环境质量现状调查与评价

### 3.2.1环境空气质量现状调查

3.2.1.1区域质量达标判断

根据营口市环境监测中心站主编的《营口市环境质量报告书》（二O一七年度），营口市区域空气质量现状如下：

表3.2-1   区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（μg/m³） | 标准值/（μg/m³） | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均 | 43 | 35 | 122.86% | 超标 |
| PM10 | 年平均 | 69 | 70 | 98.57% | 达标 |
| SO2 | 年平均 | 16 | 60 | 26.67% | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 31 | 40 | 77.50% | 达标 |
| CO百分位浓度 | 年平均 | 1.7 | 4 | 42.50% | 达标 |
| O3八小时百分位浓度 | 年平均 | 179 | 160 | 111.88% | 超标 |

2017年营口市环境空气中PM10、SO2、NO2、CO百分位浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5和O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准值；降尘年均值符合省控标准。

3.2.1.2环境空气质量监测

本项目环境空气质量现状由辽宁鼎昇环境检测有限公司于2018年07月05日至2018年07月11日进行监测。氰化氢环境质量现状引用《营创三征（营口）精细化工有限公司环境现状评估报告》中相关数据，由营口市环境监测中心站于2016年03月21日～2016年03月23日进行监测。现状报告监测至今，营创三征（营口）精细化工有限公司及附近企业未新增排放氰化氢的项目，原监测数据可引用。

（1）监测频率：TSP、氨（NH3）连续监测7天，于2018年07月05日至2018年07月11日进行监测，1小时均值每天测4次。小时值每小时至少有45分钟的采样时间。TSP 每日至少有24小时的采样时间，氰化氢连续监测3天，每日至少有20小时的采样时间，监测时间2016年03月21日～2016年03月23日。

（2）监测点位和监测项目

监测点位：1#营创三征附近监测点、2#新兴村、3#大兴村，共计3个监测点位。

监测项目：TSP、氨（NH3）、氰化氢。监测点位具体见附图六和表3.2-2。

表3.2-2    污染物监测点位

| 序号 | 点位名称 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 营创三征附近监测点 | WSW | 100 | 总悬浮颗粒物（TSP）日平均、氨（NH3）1小时平均、氰化氢每日连续20小时采样时间。 |
| 2# | 新兴村 | ENE | 520 |  |
| 3# | 大兴村 | NNW | 760 |  |

（3）评价标准

常规污染物评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 NH3执行《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D表D.1标准，氰化氢质量标准参照《苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》。

（4）气象条件

监测期间的气象监测结果见表3.2-3。

表3.2-3    气象监测结果

| 日期 | 时间 | 气温 (℃) | 气压(hPa) | 风向 | 风速 (m/s) | 相对湿度(%) | 天气情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.07.05 | 0:00 | 23.2 | 997.3 | S | 2.1 | 73.4 | 多云 |
|  | 1:00 | 23.4 | 997.3 | S | 2.3 | 73.2 | 多云 |
|  | 2:00 | 22.6 | 997.5 | S | 1.9 | 72.7 | 多云 |
|  | 3:00 | 22.4 | 997.4 | S | 1.8 | 72.9 | 多云 |
|  | 4:00 | 22.1 | 997.4 | S | 1.8 | 73.2 | 多云 |
|  | 5:00 | 21.8 | 997.4 | S | 1.9 | 74.5 | 阴 |
|  | 6:00 | 22.3 | 997.5 | S | 1.8 | 73.9 | 多云 |
|  | 7:00 | 24.4 | 997.5 | S | 1.7 | 73.6 | 多云 |
|  | 8:00 | 26.2 | 997.3 | S | 1.9 | 72.1 | 晴 |
|  | 9:00 | 27.1 | 997.3 | S | 1.8 | 71.9 | 晴 |
|  | 10:00 | 28.4 | 997.3 | S | 1.8 | 71.7 | 晴 |
|  | 11:00 | 28.6 | 997.3 | S | 1.7 | 71.5 | 晴 |
|  | 12:00 | 29.3 | 997.2 | S | 1.9 | 71.6 | 晴 |
|  | 13:00 | 30.5 | 997.1 | S | 1.6 | 71.9 | 多云 |
|  | 14:00 | 29.7 | 997.2 | S | 1.7 | 72.1 | 多云 |
|  | 15:00 | 29.5 | 997.2 | S | 1.9 | 72.7 | 多云 |
|  | 16:00 | 27.2 | 997.3 | S | 1.8 | 73.5 | 阴 |
|  | 17:00 | 27.0 | 997.3 | S | 1.7 | 73.8 | 阴 |
|  | 18:00 | 26.6 | 997.3 | S | 1.8 | 73.9 | 阴 |
|  | 19:00 | 25.8 | 997.3 | S | 1.9 | 72.7 | 多云 |
|  | 20:00 | 24.9 | 997.3 | S | 1.7 | 72.5 | 多云 |
|  | 21:00 | 23.5 | 997.2 | S | 1.8 | 72.3 | 多云 |
|  | 22:00 | 23.3 | 997.2 | S | 2.0 | 71.8 | 多云 |
|  | 23:00 | 23.1 | 997.2 | S | 1.9 | 71.7 | 多云 |
| 2018.07.06 | 0:00 | 21.2 | 1005.2 | SW | 2.7 | 70.6 | 多云 |
|  | 1:00 | 21.3 | 1005.2 | SW | 2.5 | 70.8 | 多云 |
|  | 2:00 | 21.2 | 1005.2 | SW | 2.6 | 70.7 | 多云 |
|  | 3:00 | 20.7 | 1005.4 | SW | 2.8 | 71.4 | 多云 |
|  | 4:00 | 20.5 | 1005.4 | SW | 2.9 | 71.6 | 多云 |
|  | 5:00 | 20.2 | 1005.4 | SW | 3.1 | 71.8 | 多云 |
|  | 6:00 | 20.6 | 1005.4 | SW | 2.8 | 71.9 | 多云 |
|  | 7:00 | 22.1 | 1005.2 | SW | 2.5 | 72.1 | 多云 |
|  | 8:00 | 24.2 | 1005.1 | SW | 2.7 | 73.4 | 阴 |
|  | 9:00 | 26.5 | 1005.0 | SW | 2.4 | 73.1 | 多云 |
|  | 10:00 | 25.7 | 1005.0 | SW | 2.6 | 72.8 | 多云 |
|  | 11:00 | 25.9 | 1005.0 | SW | 2.5 | 72.6 | 多云 |
|  | 12:00 | 26.4 | 1004.9 | SW | 2.3 | 72.4 | 多云 |
|  | 13:00 | 26.5 | 1004.9 | SW | 2.2 | 72.2 | 多云 |
|  | 14:00 | 26.8 | 1004.9 | SW | 2.3 | 72.1 | 多云 |
|  | 15:00 | 27.3 | 1004.8 | S | 2.1 | 71.9 | 多云 |
|  | 16:00 | 26.9 | 1004.9 | S | 2.4 | 71.8 | 多云 |
|  | 17:00 | 26.4 | 1004.9 | S | 2.6 | 71.5 | 多云 |
|  | 18:00 | 25.6 | 1005.0 | S | 2.7 | 71.4 | 多云 |
|  | 19:00 | 24.8 | 1005.1 | SW | 2.5 | 71.3 | 多云 |
|  | 20:00 | 23.5 | 1005.1 | SW | 2.8 | 71.2 | 多云 |
|  | 21:00 | 23.3 | 1005.1 | SW | 2.7 | 71.3 | 多云 |
|  | 22:00 | 22.7 | 1005.2 | SW | 2.9 | 71.1 | 多云 |
|  | 23:00 | 22.2 | 1005.2 | SW | 2.6 | 70.8 | 多云 |
| 2018.07.07 | 0:00 | 21.4 | 1006.2 | SE | 3.1 | 76.2 | 多云 |
|  | 1:00 | 21.5 | 1006.2 | SE | 3.0 | 76.4 | 多云 |
|  | 2:00 | 21.8 | 1006.2 | SE | 2.8 | 76.2 | 多云 |
|  | 3:00 | 21.9 | 1006.2 | SE | 2.9 | 76.1 | 多云 |
|  | 4:00 | 21.7 | 1006.2 | SE | 2.7 | 75.9 | 多云 |
|  | 5:00 | 21.8 | 1006.2 | SE | 2.8 | 75.8 | 多云 |
|  | 6:00 | 21.6 | 1006.2 | SE | 2.6 | 75.7 | 多云 |
|  | 7:00 | 21.9 | 1006.2 | SE | 2.8 | 76.2 | 多云 |
|  | 8:00 | 23.3 | 1006.1 | SE | 2.5 | 76.4 | 多云 |
|  | 9:00 | 24.1 | 1006.1 | SE | 2.6 | 76.1 | 多云 |
|  | 10:00 | 25.2 | 1006.0 | SE | 2.4 | 75.9 | 多云 |
|  | 11:00 | 26.6 | 1006.0 | SE | 2.3 | 75.6 | 多云 |
|  | 12:00 | 26.8 | 1006.0 | S | 2.4 | 75.2 | 多云 |
|  | 13:00 | 27.1 | 1005.8 | S | 2.3 | 74.9 | 多云 |
|  | 14:00 | 26.7 | 1006.0 | S | 2.5 | 75.1 | 多云 |
|  | 15:00 | 26.6 | 1006.0 | S | 2.4 | 75.2 | 多云 |
|  | 16:00 | 26.3 | 1006.0 | S | 2.3 | 75.5 | 多云 |
|  | 17:00 | 26.1 | 1006.0 | S | 2.4 | 75.7 | 多云 |
|  | 18:00 | 25.4 | 1006.0 | SE | 2.3 | 76.1 | 多云 |
|  | 19:00 | 24.8 | 1006.1 | SE | 2.2 | 76.3 | 多云 |
|  | 20:00 | 23.5 | 1006.1 | SE | 2.5 | 76.6 | 多云 |
|  | 21:00 | 22.9 | 1006.2 | SE | 2.6 | 76.4 | 多云 |
|  | 22:00 | 22.7 | 1006.2 | SE | 2.7 | 76.5 | 多云 |
|  | 23:00 | 22.3 | 1006.2 | SE | 2.9 | 76.3 | 多云 |
| 2018.07.08 | 0:00 | 20.1 | 1010.3 | SE | 3.4 | 79.6 | 多云 |
|  | 1:00 | 20.3 | 1010.3 | SE | 3.3 | 79.4 | 多云 |
|  | 2:00 | 21.2 | 1010.3 | SE | 3.0 | 79.2 | 多云 |
|  | 3:00 | 21.0 | 1010.3 | SE | 2.9 | 79.6 | 多云 |
|  | 4:00 | 20.8 | 1010.3 | SE | 3.0 | 79.8 | 多云 |
|  | 5:00 | 20.9 | 1010.2 | SE | 2.9 | 79.7 | 多云 |
|  | 6:00 | 21.1 | 1010.2 | SE | 2.8 | 79.6 | 多云 |
|  | 7:00 | 21.4 | 1010.2 | SE | 2.7 | 79.8 | 多云 |
|  | 8:00 | 21.2 | 1010.2 | S | 2.8 | 80.2 | 阴 |
|  | 9:00 | 20.7 | 1010.3 | S | 2.9 | 80.5 | 阴 |
|  | 10:00 | 23.1 | 1010.1 | SE | 2.8 | 79.8 | 多云 |
|  | 11:00 | 23.4 | 1010.1 | SE | 2.7 | 79.6 | 多云 |
|  | 12:00 | 23.6 | 1010.1 | SE | 2.6 | 79.5 | 多云 |
|  | 13:00 | 23.1 | 1010.1 | SE | 2.5 | 79.2 | 阴 |
|  | 14:00 | 23.3 | 1010.1 | SE | 2.6 | 78.8 | 多云 |
|  | 15:00 | 24.2 | 1009.9 | SE | 2.4 | 78.6 | 多云 |
|  | 16:00 | 24.8 | 1009.9 | SE | 2.3 | 78.7 | 多云 |
|  | 17:00 | 25.4 | 1009.8 | SE | 2.4 | 79.1 | 多云 |
|  | 18:00 | 23.3 | 1010.1 | SE | 2.5 | 79.8 | 阴 |
|  | 19:00 | 22.9 | 1010.1 | SE | 2.6 | 79.6 | 多云 |
|  | 20:00 | 22.5 | 1010.1 | SE | 2.7 | 79.4 | 多云 |
|  | 21:00 | 21.6 | 1010.2 | SE | 2.9 | 79.2 | 多云 |
|  | 22:00 | 20.7 | 1010.3 | S | 3.0 | 79.8 | 阴 |
|  | 23:00 | 20.0 | 1010.3 | S | 3.1 | 79.7 | 阴 |
| 2018.07.09 | 0:00 | 21.1 | 1008.4 | S | 2.3 | 73.4 | 多云 |
|  | 1:00 | 21.3 | 1008.4 | S | 2.2 | 73.6 | 多云 |
|  | 2:00 | 21.4 | 1008.4 | S | 2.1 | 73.8 | 多云 |
|  | 3:00 | 20.8 | 1008.6 | S | 2.4 | 74.0 | 多云 |
|  | 4:00 | 20.5 | 1008.6 | S | 2.2 | 74.2 | 多云 |
|  | 5:00 | 20.7 | 1008.6 | S | 2.4 | 74.1 | 多云 |
|  | 6:00 | 21.2 | 1008.4 | S | 2.3 | 73.9 | 多云 |
|  | 7:00 | 21.9 | 1008.4 | S | 2.2 | 73.8 | 多云 |
|  | 8:00 | 23.3 | 1008.3 | S | 2.1 | 73.6 | 多云 |
|  | 9:00 | 23.6 | 1008.3 | S | 2.0 | 73.3 | 多云 |
|  | 10:00 | 24.4 | 1008.3 | S | 1.9 | 73.2 | 多云 |
|  | 11:00 | 24.7 | 1008.3 | S | 1.8 | 73.1 | 多云 |
|  | 12:00 | 25.2 | 1008.2 | S | 2.0 | 73.5 | 多云 |
|  | 13:00 | 25.4 | 1008.2 | S | 1.7 | 73.8 | 多云 |
|  | 14:00 | 26.3 | 1008.1 | S | 1.6 | 74.1 | 多云 |
|  | 15:00 | 26.8 | 1008.1 | S | 1.7 | 74.3 | 多云 |
|  | 16:00 | 27.0 | 1008.0 | S | 1.5 | 74.5 | 多云 |
|  | 17:00 | 26.5 | 1008.1 | S | 1.6 | 74.2 | 多云 |
|  | 18:00 | 25.9 | 1008.1 | S | 1.7 | 73.9 | 多云 |
|  | 19:00 | 24.7 | 1008.2 | S | 1.8 | 73.8 | 多云 |
|  | 20:00 | 24.4 | 1008.2 | S | 1.8 | 73.6 | 多云 |
|  | 21:00 | 23.8 | 1008.3 | S | 1.9 | 72.9 | 多云 |
|  | 22:00 | 22.6 | 1008.3 | S | 2.0 | 73.1 | 多云 |
|  | 23:00 | 22.4 | 1008.3 | S | 2.1 | 73.3 | 多云 |
| 2018.07.10 | 0:00 | 22.3 | 1010.3 | E | 2.8 | 77.5 | 多云 |
|  | 1:00 | 22.0 | 1010.3 | E | 3.0 | 78.8 | 阴 |
|  | 2:00 | 22.5 | 1010.3 | E | 2.9 | 78.2 | 多云 |
|  | 3:00 | 22.8 | 1010.3 | E | 2.8 | 77.9 | 多云 |
|  | 4:00 | 22.9 | 1010.3 | E | 2.6 | 78.3 | 多云 |
|  | 5:00 | 22.4 | 1010.3 | E | 2.7 | 78.9 | 阴 |
|  | 6:00 | 22.7 | 1010.3 | E | 2.5 | 78.4 | 多云 |
|  | 7:00 | 21.6 | 1010.4 | E | 2.9 | 78.2 | 多云 |
|  | 8:00 | 23.4 | 1010.2 | E | 2.7 | 72.4 | 晴 |
|  | 9:00 | 25.1 | 1010.1 | SE | 2.5 | 72.2 | 晴 |
|  | 10:00 | 26.3 | 1010.0 | SE | 2.4 | 71.9 | 晴 |
|  | 11:00 | 27.6 | 1010.0 | SE | 2.2 | 71.6 | 晴 |
|  | 12:00 | 27.8 | 1010.0 | SE | 2.3 | 71.4 | 晴 |
|  | 13:00 | 27.9 | 1009.9 | SE | 2.2 | 71.8 | 多云 |
|  | 14:00 | 28.3 | 1009.9 | SE | 2.1 | 72.0 | 多云 |
|  | 15:00 | 27.7 | 1009.9 | SE | 2.2 | 71.7 | 多云 |
|  | 16:00 | 27.5 | 1010.0 | E | 2.4 | 71.5 | 晴 |
|  | 17:00 | 26.9 | 1010.0 | E | 2.1 | 71.3 | 晴 |
|  | 18:00 | 26.5 | 1010.0 | E | 2.2 | 70.9 | 晴 |
|  | 19:00 | 24.8 | 1010.1 | E | 2.5 | 70.8 | 晴 |
|  | 20:00 | 24.3 | 1010.1 | E | 2.3 | 70.5 | 晴 |
|  | 21:00 | 23.6 | 1010.2 | E | 2.2 | 71.3 | 多云 |
|  | 22:00 | 23.4 | 1010.2 | E | 2.1 | 71.5 | 多云 |
|  | 23:00 | 22.1 | 1010.3 | E | 2.4 | 72.3 | 多云 |
| 2018.07.11 | 0:00 | 23.4 | 1008.3 | S | 2.6 | 79.7 | 多云 |
|  | 1:00 | 23.6 | 1008.2 | S | 2.7 | 79.5 | 多云 |
|  | 2:00 | 23.7 | 1008.2 | S | 2.5 | 79.4 | 多云 |
|  | 3:00 | 23.9 | 1008.0 | S | 2.9 | 79.6 | 多云 |
|  | 4:00 | 23.5 | 1008.1 | S | 2.8 | 79.5 | 多云 |
|  | 5:00 | 23.8 | 1008.0 | S | 2.6 | 79.8 | 多云 |
|  | 6:00 | 23.6 | 1008.1 | S | 2.4 | 80.1 | 多云 |
|  | 7:00 | 22.9 | 1008.3 | S | 2.9 | 80.4 | 阴 |
|  | 8:00 | 24.1 | 1007.4 | S | 2.3 | 80.9 | 阴 |
|  | 9:00 | 24.7 | 1007.3 | S | 2.4 | 80.8 | 阴 |
|  | 10:00 | 25.3 | 1007.1 | S | 2.2 | 80.5 | 阴 |
|  | 11:00 | 27.5 | 1006.5 | S | 2.1 | 79.5 | 多云 |
|  | 12:00 | 25.2 | 1007.1 | S | 2.3 | 79.8 | 阴 |
|  | 13:00 | 24.8 | 1007.4 | S | 2.4 | 79.2 | 多云 |
|  | 14:00 | 24.5 | 1007.4 | S | 2.7 | 78.9 | 多云 |
|  | 15:00 | 24.3 | 1007.4 | S | 2.5 | 78.5 | 多云 |
|  | 16:00 | 24.1 | 1007.5 | S | 2.4 | 78.4 | 多云 |
|  | 17:00 | 24.0 | 1007.5 | S | 2.6 | 78.2 | 多云 |
|  | 18:00 | 23.6 | 1007.9 | S | 2.8 | 77.9 | 多云 |
|  | 19:00 | 23.3 | 1008.0 | S | 2.9 | 78.4 | 多云 |
|  | 20:00 | 23.1 | 1008.1 | S | 3.0 | 79.2 | 阴 |
|  | 21:00 | 23.5 | 1008.0 | S | 2.7 | 79.9 | 阴 |
|  | 22:00 | 23.4 | 1008.1 | S | 2.5 | 80.4 | 阴 |
|  | 23:00 | 23.2 | 1008.1 | S | 2.9 | 80.2 | 阴 |
| 2016.03.21 | 2:00 | 4.6 | 1030 | NW | 2.9 | 47 | / |
|  | 3:00 | 4.8 | 1031 | NW | 2.9 | 46 | / |
|  | 4:00 | 4.8 | 1031 | NW | 3.0 | 43 | / |
|  | 5:00 | 5.0 | 1031 | NW | 3.1 | 41 | / |
|  | 6:00 | 5.1 | 1031 | NW | 3.0 | 40 | / |
|  | 7:00 | 5.1 | 1031 | NW | 3.1 | 39 | / |
|  | 8:00 | 5.2 | 1031 | NW | 3.0 | 36 | / |
|  | 9:00 | 5.3 | 1031 | NW | 2.9 | 34 | / |
|  | 10:00 | 5.3 | 1030 | NW | 3.0 | 31 | / |
|  | 11:00 | 5.8 | 1031 | NW | 3.1 | 31 | / |
|  | 12:00 | 6.7 | 1030 | NW | 3.1 | 30 | / |
| 2016.03.21 | 13:00 | 7.3 | 1031 | NW | 3.2 | 29 | / |
|  | 14:00 | 8.3 | 1031 | NW | 3.0 | 31 | / |
|  | 15:00 | 8.7 | 1030 | NW | 3.1 | 28 | / |
|  | 16:00 | 8.1 | 1031 | NW | 3.1 | 27 | / |
|  | 17:00 | 8.3 | 1031 | NW | 3.0 | 28 | / |
|  | 18:00 | 8.1 | 1030 | NW | 3.1 | 31 | / |
|  | 19:00 | 7.3 | 1030 | NW | 3.0 | 34 | / |
|  | 20:00 | 6.9 | 1030 | NW | 3.0 | 44 | / |
|  | 21:00 | 6.1 | 1031 | NW | 3.1 | 47 | / |
| 2016.03.22 | 2:00 | 5.6 | 1031 | SW | 3.0 | 47 | / |
|  | 3:00 | 5.9 | 1031 | SW | 2.9 | 46 | / |
|  | 4:00 | 6.3 | 1029 | SW | 2.8 | 47 | / |
|  | 5:00 | 7.2 | 1029 | SW | 2.7 | 47 | / |
|  | 6:00 | 7.3 | 1028 | SW | 2.8 | 43 | / |
|  | 7:00 | 7.6 | 1028 | SW | 2.7 | 42 | / |
|  | 8:00 | 8.7 | 1029 | SW | 2.6 | 38 | / |
|  | 9:00 | 9.1 | 1028 | SW | 2.5 | 37 | / |
|  | 10:00 | 9.3 | 1029 | SW | 2.7 | 36 | / |
|  | 11:00 | 8.9 | 1029 | SW | 2.6 | 37 | / |
|  | 12:00 | 7.6 | 1029 | SW | 2.9 | 35 | / |
|  | 13:00 | 9.1 | 1029 | SW | 2.9 | 36 | / |
|  | 14:00 | 8.9 | 1029 | SW | 2.8 | 36 | / |
|  | 15:00 | 8.6 | 1029 | SW | 2.8 | 35 | / |
|  | 16:00 | 7.6 | 1028 | SW | 2.9 | 34 | / |
|  | 17:00 | 6.5 | 1028 | SW | 2.8 | 31 | / |
|  | 18:00 | 5.9 | 1027 | SW | 2.8 | 29 | / |
|  | 19:00 | 5.6 | 1026 | SW | 2.9 | 29 | / |
|  | 20:00 | 5.7 | 1026 | SW | 2.7 | 28 | / |
|  | 21:00 | 5.5 | 1026 | SW | 2.7 | 28 | / |
| 2016.03.23 | 2:00 | 6.7 | 1026 | SW | 2.7 | 31 | / |
|  | 3:00 | 6.87 | 1027 | SW | 2.6 | 33 | / |
|  | 4:00 | 7.1 | 1027 | SW | 2.5 | 34 | / |
|  | 5:00 | 7.3 | 1027 | SW | 2.7 | 34 | / |
|  | 6:00 | 7.4 | 1026 | SW | 2.7 | 35 | / |
|  | 7:00 | 7.5 | 1026 | SW | 2.8 | 36 | / |
|  | 8:00 | 8.1 | 1026 | SW | 2.9 | 42 | / |
|  | 9:00 | 8.3 | 1025 | SW | 2.7 | 40 | / |
|  | 10:00 | 9.1 | 1024 | SW | 2.8 | 41 | / |
|  | 11:00 | 10.1 | 1025 | SW | 2.7 | 36 | / |
|  | 12:00 | 11.7 | 1026 | SW | 2.7 | 35 | / |
|  | 13:00 | 12.3 | 1026 | SW | 2.8 | 34 | / |
|  | 14:00 | 11.7 | 1026 | SW | 2.7 | 34 | / |
|  | 15:00 | 10.9 | 1025 | SW | 2.8 | 35 | / |
|  | 16:00 | 9.3 | 1026 | SW | 2.7 | 37 | / |
|  | 17:00 | 9.4 | 1026 | SW | 2.8 | 38 | / |
|  | 18:00 | 9.2 | 1026 | SW | 2.7 | 41 | / |
|  | 19:00 | 8.7 | 1025 | SW | 2.8 | 44 | / |
|  | 20:00 | 8.6 | 1025 | SW | 2.8 | 47 | / |
|  | 21:00 | 8.1 | 1025 | SW | 2.7 | 46 | / |

- 监测结果及环境空气质量现状评价

表3.2-4       污染物监测结果统计表

| 污染物 | 统计指标 | 1#营创三征附近监测点 | 2#新兴村 | 3#大兴村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 24小时平均 | 标准（mg/m3） | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|  |  | 浓度范围（mg/m3） | 0.091-0.133 | 0.091-0.127 | 0.097-0.115 |
|  |  | 最大浓度占标率（%） | 44.3 | 42.3 | 38.3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氰化氢 | 24小时平均 | 标准（mg/m3） | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 浓度范围（mg/m3） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
|  |  | 最大浓度占标率（%） | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| NH3 | 1小时均值 | 标准（mg/m3） | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|  |  | 浓度范围（mg/m3） | 0.03-0.1 | 0.05-0.13 | 0.05-0.1 |
|  |  | 最大浓度占标率（%） | 50 | 65 | 50 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |

统计结果表明：项目所在地的TSP污染物监测值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，NH3质量标准满足《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D表D.1标准。氰化氢浓度满足苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度。

### 3.2.2环境噪声现状调查

本项目声环境质量现状由辽宁鼎昇环境检测有限公司于2018年07月08日至2018年07月09日进行监测。

1.评价标准

根据建设项目所在地区域环境噪声功能区划，项目所在区域的声环境质量执行《声环境质量标准》规定的3类区标准。

2.噪声现状监测

（1）监测布点

东、西、南、北侧厂界外1米处各设1个监测点位，共设置4个监测点位。

- 监测单位

辽宁鼎昇环境检测有限公司。

（3）监测时间及频率

监测时间为2018年07月08日～2018年07月09日，连续监测2天。

监测频率为每天昼、夜各监测一次。

（4）监测方法

噪声监测按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。

（5）监测结果及评价

对各点位的监测数据按连续等效A声级Leq进行统计整理，统计及评价结果见表3.2-5。

表3.2-5     厂界声环境质量监测结果      单位：dB（A）

| 检测点位 | 2018年07月08日 | 2018年07月09日 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 60 | 52 | 62 | 51 |
| 南厂界 | 58 | 52 | 58 | 51 |
| 西厂界 | 58 | 51 | 58 | 51 |
| 北厂界 | 59 | 51 | 58 | 51 |

注：“昼间”是指06:00至22:00之间的时段；“夜间”是指22:00至次日06:00之间的时段。

由表3.2-5中可见，项目所在区域符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，声环境质量良好。

### 3.2.3包气带现状调查

按照地下水导则要求，评价工作等级为一、二级的改、扩建项目，应开展包气带污染现状调查，分析包气带污染状况。本项目包气带现状由辽宁鼎昇环境检测有限公司进行监测。监测结果见表3.2-7。

1.现状监测

（1）监测因子

高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硫酸盐、六价铬、铅、氯化物

（2）监测点位

营口三征现有工程场地内选取2个监测点。

（3）监测时间及频次

监测频率：1次

（4）监测项目及分析方法

包气带环境质量现状监测项目及分析方法见表3.2-6。

表3.2-6    包气带环境质量现状监测项目及分析方法

| 检测项目 | 检测方法标准 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 5.2 紫外分光光度法 | 紫外可见分光光度计 FX-05 | 0.036mg/L |
| 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 2.1 硝酸银容量法 | 滴定管 WZ SDDG10-001 | 1.0mg/L |
| 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 1.1 硫酸钡比浊法 | 紫外可见分光光度计 FX-05 | 0.21mg/L |
| 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 2.1 硝酸银容量法 | 滴定管 WZ SDDG10-001 | 1.0mg/L |
| 亚硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 10.1 重氮偶合分光光度法 | 紫外可见分光光度计 FX-05 | 0.001mg/L |
| 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 9.1 纳氏试剂分光光度法 | 紫外可见分光光度计 FX-05 | 0.02mg/L |
| 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 10.1二苯碳酰二肼分光光度法 | 紫外可见分光光度计 FX-05 | 0.004mg/L |
| 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 11.1 无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计FX-02 | 2.5μg/L |
| 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 | 滴定管 5879酸式 | 0.5mg/L |

（5）监测结果

表3.2-7  包气带监测结果

| 项目 | 单位 | 1#监测点 | 2#监测点 | 标准值（参照地下水质量标准） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.7 | 2.3 | 3.0 | 达标 |
| 氨氮 | mg/L | 0.11 | 0.08 | 0.5 | 达标 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.003 | 0.007 | 1.00 | 达标 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 12.2 | 11.7 | 20.0 | 达标 |
| 硫酸盐 | mg/L | 31.0 | 31.8 | 250 | 达标 |
| 六价铬 | mg/L | 0.005 | 0.004 | 0.05 | 达标 |
| 铅 | μg/L | <2.5 | <2.5 | 10 | 达标 |
| 氯化物 | mg/L | 395 | 393 | 250 | 超标 |

从上表可知，包气带浸出液中，除氯化物外，其它因子均达标，氯化物超标主要由于评价区位于辽河入海口感潮河段附近地区，海水潮汐作用等造成评价区内氯化物超标。

### 3.2.4地下水现状调查

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）及项目所在区域的地质及水文地质条件确定监测点位置，对项目选取5个点（二级评价要求5个点）作为水质监测点位（图3.2-1），以了解项目区及周围地下水水质状况。本项目由辽宁鼎昇环境检测有限公司于2018年07月对评价区内监测井进行监测，每个监测点采样一次。

1.监测项目

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）和《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）监测要求，监测项目有：

钾、钠、钙、镁、碳酸根、重碳酸根、氯化物、硫酸盐、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、亚硝酸盐氮、耗氧量、氰化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、甲苯等。

2.监测点位布设

根据项目设计及地下水环评要求，布设5个地下水水质监测点位和10个地下水水位监测点。详见表3.2-8、表3.2-9及图3.2-1。

表3.2-8  地下水水质调查取样点

| 编号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1# | 434149.78 | 4509133.35 |
| 2# | 435141.91 | 509494.56 |
| 3# | 433701.87 | 4509065.92 |
| 4# | 433682.61 | 4510452.99 |
| 5# | 434655.48 | 4510221.81 |

表3.2-9     地下水水位调查取样点

| 编号 | X | Y | 水位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 434149.78 | 4509133.35 | 1.15m |
| 2# | 435141.91 | 4509494.56 | 1.166m |
| 3# | 433701.87 | 4509065.92 | 1.138m |
| 4# | 433682.61 | 4510452.99 | 1.479m |
| 5# | 434655.48 | 4510221.81 | 1.624m |
| 6# | 436180.25 | 4510044.06 | 1.653m |
| 7# | 434282.67 | 4512302.85 | 1.480m |
| 8# | 433622.86 | 4511614.14 | 1.555m |
| 9# | 432950.10 | 4509731.24 | 1.231m |
| 10# | 436078.13 | 4511523.44 | 1.506m |

图3-2.1  地下水监测井位置图

3.监测时间及频率

实测数据：2018年07月07日，监测 1次。

- 监测结果及评价

表3.2-8  地下水水质监测结果

| 项目 | 单位 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 无量纲 | 7.40 | 7.20 | 7.32 | 7.11 | 7.26 | 6.5~8.5 |
| 总硬度 | mg/L | 266 | 1.22×103 | 1.00×103 | 1.12×103 | 1.18×103 | 450 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 995 | 6.85×103 | 6.65×103 | 7.27×103 | 7.18×103 | 1000 |
| 硫酸盐 | mg/L | 54.6 | 654 | 642 | 636 | 660 | 250 |
| 氯化物 | mg/L | 445 | 2.83×103 | 2.79×103 | 2.95×103 | 2.92×103 | 250 |
| 氟化物 | mg/L | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 1.0 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 1.00 |
| 碳酸根 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
| 重碳酸根 | mg/L | 164 | 591 | 590 | 592 | 591 | / |
| 氰化物 | mg/L | 0.013 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 |
| 氨氮 | mg/L | 0.08 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.5 |
| 硝酸盐 | mg/L | 2.30 | 3.63 | 4.11 | 3.34 | 3.83 | 20 |
| 耗氧量 | mg/L | 2.22 | 1.80 | 2.43 | 2.59 | 2.00 | 2.0 |
| 六价铬 | mg/L | 0.009 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 钾 | mg/L | 13.0 | 37.9 | 35.8 | 34.8 | 34.6 | / |
| 钠 | mg/L | 216 | 2.16×103 | 2.04×103 | 2.51×103 | 2.42×103 | / |
| 钙 | mg/L | 41.0 | 384 | 316 | 384 | 342 | / |
| 镁 | mg/L | 32.9 | 72.3 | 70.7 | 68.3 | 72.9 | / |
| 镉 | μg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | / |
| 铅 | μg/L | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <2.5 | / |
| 砷 | μg/L | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | / |
| 汞 | μg/L | <0.1 | 0.18 | 0.26 | 0.14 | 0.17 | 1 |
| 甲苯 | μg/L | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | 700 |

（2）评价方法：采用单因子污染指数计算公式求Sij值，常规因子单项污染指数模式：

Sij=Cij/Csj

式中：Sij—j污染物单因子指数；

Cij—j污染物平均浓度 mg/L

Csj—j污染物水环境标准 mg/L

PHj＞7.0

PHj<7.0

式中：PH,j—pH 值的单项标准指数；

pHj—j 点 pH 值监测值上限；

pHu—水质标准中 pH 值上限；

pHd—水质标准中 pH 值下限。

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越重。评价区地下水单项指数法评价结果表见3.2-9。

表 3.2-9   地下水水质单项标准指数统计表

| 项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 0.27 | 0.13 | 0.21 | 0.073 | 0.17 |
| 总硬度 | 0.59 | 2.71 | 2.22 | 2.49 | 2.62 |
| 溶解性总固体 | 0.995 | 6.85 | 6.65 | 7.27 | 7.18 |
| 硫酸盐 | 0.22 | 2.62 | 2.57 | 2.54 | 2.64 |
| 氯化物 | 1.78 | 11.32 | 11.16 | 11.8 | 11.68 |
| 氟化物 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 亚硝酸盐 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 |
| 氰化物 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 氨氮 | 0.16 | 0.58 | 0.54 | 0.48 | 0.4 |
| 硝酸盐 | 0.115 | 0.1815 | 0.2055 | 0.167 | 0.1915 |
| 耗氧量 | 0.74 | 0.6 | 0.81 | 0.86 | 0.67 |
| 六价铬 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 汞 | 0.05 | 0.18 | 0.26 | 0.14 | 0.17 |
| 甲苯 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 |

（3）地下水超标原因分析

根据监测结果可知，评价区内监测井监测指标中存在总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物超标，其余各监测点的各项监测指标均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准限值要求。根据对当地水文地质条件分析可知，由于评价区位于辽河入海口感潮河段附近，海水潮汐作用等造成评价区内硫酸盐、氯化物、总硬度和溶解性总固体超标。

### 3.2.5地表水环境质量现状调查

本项目地表水环境质量石油类、阴离子表面活性剂、氨氮、高锰酸钾指数现状引用《营口市环境质量报告书》（二O一七年度），pH、氰化物、甲苯、溶解氧现状由辽宁鼎昇环境检测有限公司于2018年7月5日至2018年7月6日进行监测。

3.2.5.1《营口市环境质量报告书》大辽河（营口段）水质结论

根据营口市环境监测中心站主编的《营口市环境质量报告书》（二O一七年度），大辽河（营口段）现状如下：

大辽河（营口段）全河段为IV类水质。主要污染物为石油类和阴离子表面活性剂，重点考核指标为氨氮和高锰酸盐指数。石油类年均浓度值为0.06毫克/升；阴离子表面活性剂年均浓度值为0.19毫克/升；氮氮年均浓度值为0.775毫克/升和高锰酸盐指数年均浓度值为5.0毫克/升，详见下表。

表3.2-10   2017年大辽河（营口段）主要污染物统计结果表    单位：mg/L

| 断面 | 监测项目 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 超标率 | 最高超标倍数 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑英台 | 石油类 | 0.09 | 0.01L | 0.06 | - | - | 0.5 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.27 | 0.18 | 0.23 | - | - | 0.3 |
|  | 氨氮 | 1.46 | 0.127 | 0.779 | - | - | 1.5 |
|  | 高锰酸盐指数 | 6.9 | 3.1 | 5.0 | - | - | 10 |
| 辽河公园 | 石油类 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | - | - | 0.5 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.24 | 0.025 | 0.15 | - | - | 0.3 |
|  | 氨氮 | 1.40 | 0.097 | 0.770 | - | - | 1.5 |
|  | 高锰酸盐指数 | 6.35 | 2.95 | 4.96 | - | - | 10 |

3.2.5.2补充监测

- 监测断面布设

表3.2-11  监测断面布设点位

| 河流 | 断面名称 | 位置说明 |
| --- | --- | --- |
| 大辽河 | 1#断面 | 上游500m对照断面 |
|  | 2#断面 | 项目排污口下游控制断面 |
|  | 3#断面 | 排污口下游1000m处消减断面 |
|  | 4#断面 | 排污口下游2000m处消减断面 |

（2）监测项目与监测时间

监测项目：pH、溶解氧、甲苯、氰化物。

监测时间：连续2天，每天1次。

（3）评价标准

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类

（4）监测结果及地表水环境质量现状评价

表3.2-12  地表水水质检测结果

| 项目 | 1# | 2# | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018.07.05 | 2018.07.06 | 2018.07.05 | 2018.07.06 |  |  |
| pH值 | 7.41 | 7.45 | 7.49 | 7.64 | 无量纲 | 6-9 |
| 氰化物 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.2 |
| 甲苯 | <3 | <3 | <3 | <3 | μg/L | 70 |
| 溶解氧 | 5.2 | 5.0 | 5.5 | 5.3 | mg/L | ≥3 |

表3.2-13  地表水水质检测结果

| 项目 | 3# | 4# | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018.07.05 | 2018.07.06 | 2018.07.05 | 2018.07.06 |  |  |
| pH值 | 7.34 | 7.54 | 7.43 | 7.58 | 无量纲 | 6-9 |
| 氰化物 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.2 |
| 甲苯 | <3 | <3 | <3 | <3 | μg/L | 70 |
| 溶解氧 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | mg/L | ≥3 |

（2）评价方法：采用单因子污染指数计算公式求Sij值，常规因子单项污染指数模式：

Sij=Cij/Csj

式中：Sij—j污染物单因子指数；

Cij—j污染物平均浓度 mg/L

Csj—j污染物水环境标准 mg/L

PHj＞7.0

PHj<7.0

式中：PH,j—pH 值的单项标准指数；

pHj—j 点 pH 值监测值上限；

pHu—水质标准中 pH 值上限；

pHd—水质标准中 pH 值下限。

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越重。评价区地下水单项指数法评价结果表见3.2-14。

表 3.2-14  地表水水质单项标准指数统计表

| 监测项目 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 0.17 | 0.27 | 0.215 | 0.29 |
| 氰化物 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 甲苯 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 溶解氧 | 0.813 | 0.83 | 0.788 | 0.805 |

根据评价结果可知，地表水各污染因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质要求。

### 3.2.6土壤现状调查

本项目由辽宁鼎昇环境检测有限公司在项目区进行土壤现状监测，监测结果见表3.2-16、3.2-17。

1.现状监测

（1）监测因子:

厂外监测因子：pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍。厂内监测因子：pH、总镉、总汞、总铅、总砷、总铬、六价铬、总铜、总镍、总锌、氰化物、甲苯

（2）监测点位：

厂外设置2个监测点：1#点为厂址上风向100米，2#点为厂址下风向100米；

厂内设置2个监测点。

（3）监测频次：

监测一天，在每个地点选择一块50m×50m地块，每个地块取2个采样点，取土壤表层取样。

（4）监测项目及分析方法

包气带环境质量现状监测项目及分析方法见表3.2-15。

表3.2-15    土壤环境质量现状监测项目及分析方法

| 监测项目 | 监测方法标准 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 土壤pH的测定 NY/T 1377-2007 | 酸度计 FX-23 | — |
| 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定 NY/T 1121.6-2006 | 滴定管 | — |
| 氰化物 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015 | 原子吸收分光光度计 FX-02 | 0.01mg/kg |
| 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | 气象色谱-质谱仪 FX-29 | 2.0μg/kg |
| 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T17138-1997 | 原子吸收分光光度计 FX-02 | 1mg/kg |
| 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T17138-1997 | 原子吸收分光光度计 FX-02 | 0.5mg/kg |
| 铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2009 | 原子吸收分光光度计 FX-02 | 5mg/kg |
| 镍 | 土壤 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 | 原子吸收分光光度计 FX-02 | 5mg/kg |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计 FX-02 | 0.01mg/kg |
| 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计 FX-02 | 0.1mg/kg |
| 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光光度计 FX-38 | 0.002mg/kg |
| 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 | 原子荧光光度计 FX-38 | 0.01mg/kg |
| 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014 | 原子吸收分光光度计 FX-02 | 2 mg/kg |

（5）监测结果

表3.2-16  厂外土壤监测结果

| 项目 | 单位 | 结果 | 标准值mg/kg | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# |  |  |
| pH值 | 无量纲 | 7.46 | 7.42 | 6.5-7.5 | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 33.8 | 32.0 | 100 | 达标 |
| 锌 | mg/kg | 61.3 | 62.0 | 250 | 达标 |
| 铅 | mg/kg | 32.9 | 28.9 | 140 | 达标 |
| 镉 | mg/kg | 0.10 | 0.11 | 0.6 | 达标 |
| 铬 | mg/kg | 84.0 | 88.1 | 300 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 21.2 | 21.0 | 100 | 达标 |
| 砷 | mg/kg | 8.89 | 9.80 | 25 | 达标 |
| 汞 | mg/kg | 0.082 | 0.069 | 0.6 | 达标 |

从上表可知，厂外监测点土壤环境质量可以达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)中6.5<PH≤7.5的风险筛选值标准（水田）。

表3.2-17  厂内土壤监测结果

| 项目 | 单位 | 结果 | 标准值mg/kg | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂内1# | 厂内2# |  |  |
| pH值 | 无量纲 | 7.71 | 7.76 | 6.5-7.5 | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 28.3 | 28.8 | 18000 | 达标 |
| 锌 | mg/kg | 82.4 | 85.1 | / | / |
| 铅 | mg/kg | 29.7 | 27.8 | 800 | 达标 |
| 镉 | mg/kg | 0.07 | 0.08 | 65 | 达标 |
| 铬 | mg/kg | 118 | 123 | / | / |
| 镍 | mg/kg | 26.9 | 27.4 | 900 | 达标 |
| 砷 | mg/kg | 9.03 | 9.52 | 60 | 达标 |
| 汞 | mg/kg | 0.109 | 0.116 | 38 | 达标 |
| 氰化物 | mg/kg | 0.007 | 0.004 | 135 | 达标 |
| 有机质 | g/kg | 2.97 | 2.12 | / | / |
| 甲苯 | μg/kg | <2.0 | <2.0 | 1200 | 达标 |
| 六价铬 | mg/kg | 4.6 | 4.2 | 5.7 | 达标 |

从上表可知，厂内监测点土壤环境质量可以达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中风险筛选值标准（第二类用地）。

# 4.企业现有工程工程

## 4.1企业现有工程概况

### 4.1.1公司基本情况

营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称营创三征）前身为营口市有机化工厂，经过多次重组，更名为赢创三征（营口） 精细化工有限公司，在2012年8月，更名为营创三征（营口） 精细化工有限公司。

营创三征（营口）精细化工有限公司三聚氯氰车间分为六个工段，三聚氯氰设计产能为9万吨/年；氯碱车间分为一、二、三期，氯碱设计产能共计12万吨/年；氰化钠车间分为东、南、西、北车间，氰化钠产能共计30万吨/年；中水车间处理能力达54万吨/年。

### 4.1.2现有工程产品产量及方案

营创三征（营口）精细化工有限公司现有装置生产运行情况见表4.1-1。

表4.1-1    各生产车间现有装置生产运行情况

| 环评文件名称 | 对应车间/工程 | 生产能力(t/a) | 运行情况 | 项目环评 审批情况 | 验收 情况 | 设计规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营创三征（营口）精细化工有限公司环境现状评估报告 | 氯碱车间一、二期；氰化钠车间；三聚氯氰车间一、二、三工段；中水车间。 | 氯碱生产能力9万吨/年；氰化钠生产能力30万吨/年；三聚氯氰生产能力4.5万吨/年；中水车间盐水生产能力54万吨/年。 | 运行良好 | 营环备[2016]15号 | 营环备[2016]15号 | 氯碱：12万t/a 氰化钠：30万t/a 三聚氯氰：9万t/a 盐水：54万t/a |
| 赢创三征（营口） 精细化工有限公司年产 15000 吨三聚氯氰改扩建项目环境影响报告书 | 三聚氯氰四工段 | 三聚氯氰生产能力1.5万吨/年 | 运行良好 | 营环批字[2010]187 号 | 营环验[2014]5号 |  |
| 赢创三征（营口） 精细化工有限公司三聚氯氰原料配套工程－盐水回用项目环境影响报告书 | 氯碱三期 | 年产氯碱3万吨 | 运行良好 | 营环批字 [2010]188号 | 营环验[2017]56号 |  |
| 营创三征（营口）精细化工有限公司年产30000吨三聚氯氰改扩建项目环境影响报告书 | 三聚氯氰五工段和六工段 | 年产3万吨三聚氯氰 | 运行良好 | 营环批字 [2013]61号 | 营环验[2017]57号 |  |
| 营创三征（营口） 精细化工有限公司富余氢气及余热回收与综合利用工程环境影响报告表 | 氢能发电站、燃氢蒸汽锅炉 | 锅炉产汽15t/h | 运行良好 | 营环批字[2014]18 号 | 营环验[2017]55号 |  |

### 4.1.3企业现有主要产品方案

表4.1-2    产品方案一览表

| 生产车间 | 序号 | 产品名称 | 产量（t/a） | 用途或去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯碱车间 | 1 | 液氯 | 104022.7 | 三聚氯氰生产原料 |
|  | 2 | NaOH（折百） | 119106.7 | 三聚氯氰和氰化钠生产原料，部分外售，罐装 |
|  | 3 | 31%盐酸 | 5905.1 | 副产品，自用、部分外售，罐车。 |
|  | 4 | 氢气 | 2952.9 | 副产品，部分用于合成盐酸和作为燃氢锅炉燃料，其余送三征有机公司合成氨厂作为原料。 |
|  | 5 | 稀硫酸（70%硫酸） | 2876.7 | 自用（中水车间） |
|  | 6 | 次氯酸钠溶液 | 5729.7 | 副产品，外售，罐车。 |
| 氰化钠车间 | 7 | 30%NaCN | 303213 | 三聚氯氰生产原料，部分外售，罐车。 |
|  | 8 | 20%氨水 | 6095 | 副产品，自用、外售，罐车。 |
|  | 9 | 含氢尾气 | 25650.23 | 副产品，部分作为燃氢锅炉燃料，其余送三征有机公司合成氨装置作为原料 |
| 三聚氯氰车间 | 10 | 三聚氯氰 | 90000 | 主产品，外售，50kg/桶、500kg/袋、1000kg/桶。 |
|  | 11 | 次氯酸钠 | 5550 | 副产品，自用、外售 |
| 中水车间 | 12 | 中水 | 446473 | 全部回用氯碱车间 |
|  | 13 | 含氰烧碱（1.88%NaCN） | 28081.25 | 副产品， 回用氰化钠车间吸 收工段 |
|  | 14 | 硫酸铵 | 3494 | 副产品，外售，50kg/袋。 |
| 燃氢蒸汽锅炉 | 15 | 蒸汽 | 64974 | 生产使用 |

### 4.1.4现有工程原辅材料用量

表4.1-3    原辅料用量一览表

| 生产车间 | 序号 | 名称 | 单位 | 年用量 | 包装方式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯碱车间 | 1 | 原盐（氯化钠） | t/a | 65971.7 | 袋装 | 营口盐场 |
|  | 2 | 碳酸钠 | t/a | 809.3 | 袋装 | 外购 |
|  | 3 | 31%盐酸 | t/a | 648 | 罐装 | 自产 |
|  | 4 | 30%烧碱 | t/a | 2476.3 | 罐装 | 自产 |
|  | 5 | 98%硫酸 | t/a | 2053.3 | 罐装 | 外购 |
| 氰化钠车间 | 1 | 轻油 | t/a | 8922.5 | 罐装 | 外购 |
|  | 2 | 天然气 | t/a | 7920 | 罐装 | 外购 |
|  | 3 | 液氨（99.5%） | t/a | 48604.8 | 罐装 | 外购 |
|  | 4 | 石油焦 | t/a | 15610.07 | 袋装 | 外购 |
|  | 5 | 30%烧碱 | t/a | 233673.9 | 罐装 | 自产 |
|  | 6 | 含氰烧碱（27%） | t/a | 28081.25 | 罐装 | 自产 |
| 三聚氯氰车间 | 1 | 30%NaCN | t/a | 252000 | 罐装 | 自产 |
|  | 2 | 液氯 | t/a | 112230 | 储罐 | 外购+自产 |
|  | 3 | 活性炭 | t/a | 90 | 袋装 | 外购 |
|  | 4 | 氯化钙 | t/a | 4950 | 袋装 | 外购 |
|  | 5 | 30%液碱 | t/a | 3673.5 | 罐装 | 自产 |
| 中水车间 | 1 | 30%液碱 | t/a | 41655.63 | 罐装 | 自产 |
|  | 2 | 氯气 | t/a | 2600 | 管道 | 外购+自产 |
|  | 3 | 亚硫酸钠 | t/a | 534.1 | 袋装 | 外购 |
|  | 4 | 70%硫酸 | t/a | 3582.64 | 罐装 | 副产+外购 |
|  | 5 | 20%氨水 | t/a | 150 | 罐装 | 自产 |
| 燃氢蒸汽锅炉 | 1 | 氢气 | 万Nm3/a | 1813.5 | 管道 | 自产 |

### 4.1.5现有装置工艺技术方案

营创三征公司主导产品为三聚氯氰，采用氰化法生产工艺，其主要生产原料为氰化钠和氯气。氰化钠车间和氯碱车间为三聚氯氰原料配套，同时建有中水车间，负责三聚氯氰含盐废水的提纯工作，将废水中的氰化物以氰化钠的形式回收，送到氰化钠车间重复使用，废水中的氨以硫酸铵的形式回收，做商品出售，提纯后的含盐水送至氯碱装置回用。

营创三征公司全厂生产关系流程如下图所示：

图4.1-1  营创三征公司全厂生产关系流程图

（1）氯碱车间工艺技术方案

氯碱车间采用离子交换膜法电解生产氯与烧碱。以海盐为原料，生产过程包

括盐水一次精制、二次精制、电解、氯氢处理、合成盐酸等工序。

按工段划分具体工艺流程描述如下：

①一次盐水工序

来自中水车间的 19%纯净盐水，保存于中水储槽。原盐和中水进入化盐桶，原盐溶解制成饱和盐水。

饱和盐水进入反应桶 ，同时加入沉淀絮凝药剂，以便除去不溶解杂质和部分溶解杂质。加药的盐水进 V0105 中间桶暂存。

加药盐水经陶瓷膜过滤器过滤，得到一次盐水，保存在 V0114 储槽，准备去二次盐水工序。滤渣经压滤机脱水，盐泥填埋处理，滤液回化盐桶循环使用。

Ca2+ + CO32-→CaCO3

Mg2+ + 2OH- →Mg(OH)2

②二次盐水工序

来自一次盐水工序的盐水，进树脂塔，与螯合树脂进行离子交换处理，除去残存杂质。

螯合树脂的再生过程如下：

排液：将树脂塔内盐水排净；

水洗：用纯水洗涤树脂，先由上至下洗，后由上至下洗；

酸洗：将质量分数为 31%的盐酸，调至 5%，由上至下对树脂进行酸洗脱吸；

水洗：用纯水由上而下将残余酸进行水洗去除；

碱洗：将出电解槽的阴极液质量分数调至 4%，由下至上对脱吸后的树脂进行碱洗再生；

水洗：用纯水由下而上将残余碱进行水洗去除；

盐水置换：用盐水自上而下将树脂塔内的水置换掉；

充液：置换后用盐水充满树脂塔，即可转入工作状态，整个再生过程完成。上述树脂塔再生的全过程由 DCS 控制。树脂再生每两天一次。

树脂再生产生的废酸和废碱中和后得到盐水，送到中水车间，与三聚氯氰含盐废水一起提纯回收；树脂再生废水去公司污水处理站处理。

③电解

二次精制盐水经盐水预热器预热后，以一定的流量送往电槽的阳极室进行电解。与此同时，纯水从电解槽底部进入阴极室。通入直流电后，在阳极室产生氯气和淡盐水经分离器分离后湿氯气进入氯气总管，送入氯气处理工段，淡盐水一部分循环回到电解槽内，另一部分送往脱氯塔脱氯后，回到一次盐水工序去重新饱和。在电解槽阴极室产生的氢气和浓度为 30％左右的高纯烧碱，同样经过分离器后，氢气进入氢气总管，送去氢气站处理，成品碱送到罐区，另一部分加入纯水后回流到电槽阴极室继续电解。

阳极室：   2Cl-－ 2e           Cl2

阴极室：   2H2O + 2eH2             H2+ 2OH-

Na+ + OH-	NaOH

④脱硝、浓缩工序

出电解槽的淡盐水，进原料盐水储槽保存。

储槽中淡盐水经过除硝膜组件分离，分成回收盐水和富硝盐水，分别进富硝盐水槽和回收盐水储槽。

储槽中富硝盐水中有硫酸钠固体析出，经过离心机分离，得到固体的废硝渣和液体的贫硝盐水。

来自和储槽的盐水同时进入混合水储槽，混合均匀并保存。

储槽中混合盐水进 MVR 高效蒸发系统，分别得到纯净水和饱和盐水。纯净水进储槽，饱和盐水进储槽。

⑤氯处理工序

来自电解槽的气氯，经过洗涤塔降温，同时去除夹带的 NaCl，再进行冷却、干燥和压缩后，去液氯工序。洗涤塔洗涤水使用淡盐水，吸收后又回到淡盐水工序。

气氯干燥采用浓硫酸，脱去所含水分，吸水后的浓硫酸变成稀硫酸，存于储罐中。

⑥液氯工序

来自氯处理工序的压缩氯气经过液化器，被液化成液氯，送到液氯储罐储存。

氯气液化采用的是高温高压法，即氯气压力大于或等于 0.8Mpa，液化稳度为常温。压缩后未液化的气氯，一部分去盐酸工序合成盐酸，其余被碱吸收成次氯酸钠。

⑦氢处理及盐酸工序

出洗涤塔的氢气，经过压缩、冷却和捕集器脱水，成为副产氢气。

冷却器和捕集器收集的废水送到二次盐水地下废水储槽，一起送到三聚氯氰车间作为尾气喷淋水使用。

副产氢气一部分用于生产盐酸，其余作公司燃氢锅炉燃料或送到三征有机公司合成氨装置做原料。

在氯化氢合成炉，来自氯处理工序和液氯工序的气氯，与来自氢处理工序的氢气燃烧，合成氯化氢。

合成炉产生的氯化氢气体经过尾气塔和射流器，吸收成盐酸，集中到储罐保存，射流器出来含氯化氢尾气经 25m 高排气筒排放。

⑧事故氯处理装置

因为生产不正常或发生事故、氯碱生产系统停车处理过程中都可能发生氯气外逸， 设置事故氯气处理装置，当系统内发生不正常情况，氯气压力超过一定值时，系统联锁启动事故氯处理装置，用碱液在喷淋塔内喷淋，同时氯气通过水封自动进入塔内被碱液吸收，尾气由鼓风机抽吸，排入大气。喷淋塔下来的碱液流入碱贮槽，在由泵打入塔内循环吸收，直至事故处理完毕。为避免事故氯的外溢，在液氯贮槽、汽化器、液化槽等部位均有安全阀，当安全阀打开后氯气也将进入事故氯处理系统。

氯碱生产工艺流程及产污节点图如下图所示。

图4.1-2   氯碱生产工艺流程及产污节点图

（2）氰化钠车间工艺技术方案

氰化钠车间现阶段有“轻油裂解法”和“天然气裂解法”两种氰化钠生产工艺。

- 轻油裂解法生产氰化钠工艺流程

①工艺技术及反应原理

采用“轻油裂解法”生产 30％氰化钠，以轻油、液氨、液碱为主要原料，石油焦和氮气为辅助原料。首先使轻油和液氨气化呈气态，通过三相电极浸入石油焦层导电发热的沸腾反应炉，在 1400℃左右的高温和常压条件下裂解生成氰氢酸，其主要反应式为：

C5H12 + 5NH3	  5HCN+ 11H2－243.3Kcal

NH3 + C	HCN + H2+ C + NH3

随后用浓度 30％的碱液吸收氰氢酸进行中和反应，生成氰化钠：

HCN + NaOH	NaCN + H2O + 5.8Kcal

副反应为：

CO2 + NaOH	Na2CO3 + H2O

②轻油裂解法生产氰化钠工艺流程简介

A、来自储罐的液氨，经气化器变成气氨，进预热器进一步加热升温。

B、来自储罐的轻油，进预热器气化并升温。

C、预热后的氨气和天然气混合后，进预热器进一步升温。

D、预热后的混合气进裂解炉，同时加入石油焦粒，在高温下，发生裂解反应，生成氰化氢气体和氢气等。

E、为防止空气进入炉内，电极口等与外界相通处用来自空分制氮系统的氮气正压保护。

F、含氰化氢和氮气等的热炉气，与废焦灰一起出裂解炉，先为氨、天然气及炉气的预热提供热源，剩余热能用循环水移除。循环水热量冬季用于公司生活取暖，其余季节在晾水塔移除。

G、降温后的炉气，经过旋风除尘器将大颗粒的废焦灰分离，再用布袋除尘器彻底除去全部焦灰。

H、脱除焦灰的炉气，经过两级碱液吸收，将氢氰酸转化成氰化钠。其中，第二级吸收塔使用新鲜的液碱，保证吸收彻底。二级吸收塔用过的液碱和氰化钠混合液用于一级吸收塔，直至液碱全部转化成 30%氰化钠。中水车间过来的含氰烧碱也同时在二级吸收塔使用。

I、出二级炉气吸收塔的尾气中含有氨，在尾气吸收塔用清水吸收成 2%左右的稀氨水。

J、稀氨水在汽提装置浓缩成 20%的商品氨水。冷凝水回用于尾气吸收。

K、出尾气吸收塔的尾气中含有 80%左右的氢气，通过管道送往三征有机公司，作为合成氨的原料。

具体生产工艺流程见图4.1-3。

- 天然气裂解法生产氰化钠工艺流程

①反应原理

主反应： NH3 +CH4	HCN + 3H2

NH3 + C		HCN + H2+ C + NH3

HCN + NaOH    	NaCN + H2O + 5.8Kcal

副反应为：O2 + C	CO2

CO2 + NaOH	    Na2CO3 + H2O

②生产工艺流程简介

A、来自储罐的液氨，经气化器变成气氨，进预热器进一步加热升温。

B、来自储罐（槽车）的天然气，进预热器升温。

C、预热后的氨气和天然气混合后，进预热器进一步升温。

D、预热后的混合气进裂解炉，同时加入石油焦粒，在石墨电极产生的高温下，发生裂解反应，生成氰化氢气体和氮气。

E、为防止空气进入炉内，电极口等与外界相通处用来自空分制氮系统的氮气正压保护。

F、含氰化氢和氮气等的热炉气，与废焦灰一起出裂解炉，先为氨、天然气及炉气的预热提供热源，剩余热能用循环水移除。循环水热量冬季用于公司生活取暖，其余季节在晾水塔移除。

G、降温后的炉气，经过旋风除尘器将大颗粒的废焦灰分离，再用布袋除尘器彻底除去全部焦灰。

H、脱除焦灰的炉气，经过两级碱液吸收，将氢氰酸转化成氰化钠。其中，第二级吸收塔使用新鲜的液碱，保证吸收彻底。二级吸收塔用过的液碱和氰化钠混合液用于一级吸收塔，直至液碱全部转化成 30%氰化钠。

I、中水工序过来的含氰烧碱也同时在二级吸收塔使用。

J、出二级炉气吸收塔的尾气中含有氨，在尾气吸收塔用清水吸收成 2%左右的稀氨水。

K、稀氨水在汽提装置浓缩成 20%的商品氨水。冷凝水回用于尾气吸收。

L、尾气吸收塔的尾气中含有 80%左右的氢气，通过管道送往三征有机公司，作为合成氨的原料。

具体生产工艺流程见图4.1-3。

图4.1-3   氰化钠生产工艺流程及产污节点图

（3）三聚氯氰车间工艺技术方案

三聚氯氰车间一至三工段的生产均由两步反应完成，即单体氯氰的生成和聚合反应，以氰化钠和液氯为原料。

1）反应原理

①三聚氯氰的生产均由两步反应完成，即单体氯氰的生成和聚合反应。主要反应原理如下：

单体氯氰生成：NaCN + Cl2＝ NaCl+CNCl

聚合反应：	3CNCl ＝（CNCl）3

②氯化反应过程中，氰化钠中的杂质与氯亦发生反应，主要副反应如下：

2NaOH + Cl2 = NaCl + NaClO + H2O

2Na2CO3 + 2Cl2 = 4NaCl +2CO2 + O2

NH3 + Cl2 + H2O = NH4Cl + HClO

③工艺尾气中含有未反应的氯、氯化氰和三聚氯氰，采取碱吸收处理，主要反应如下：

2NaOH + Cl2 = NaCl + NaClO + H2O

CNCl + 2NaOH ＝ NaCNO+ H2O + NaCl

(CNCl)3 +3NaOH =(CNOH)3 + 3NaCl

2NaCNO + 3NaClO = CO2 + N2 + 3NaCl + Na2CO3

④干燥剂氯化钙中含有盐酸，加硝石灰中和提纯，主要反应如下：

2HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2H2O

2）三聚氯氰车间一至三工段生产工艺流程（高温氯化法）

①来自储罐的液氯进气化装置，气氯进缓冲罐，准备去反应器。

②来自储罐的30%NaCN 泵送到配料罐，用清水稀释后待用。

③反应器内，气氯和 30%NaCN 液下混合进入，氯化反应开始。

④氯化产物氯化氰气体在反应器内上升，经过一级冷却器和二级冷却器降温到 20℃ 以下。

⑤降温后的氯化氰气体在水雾捕集器进一步除去夹带的水雾后去干燥器彻底脱水。水雾捕集器截留的水分去反应器顶部，再回流到反应器。

⑥反应器底部出来的氯化反应废水进解析釜，加热将液相中的氯化氰气化并收回； 解析后的液相即为氯化废水，送到中水车间提纯后回用。

⑦在干燥工序，干燥塔内装填块状氯化钙，氯化氰气体经过干燥剂层时，夹带的残余水分被截留在干燥剂内。干燥塔内的干燥剂吸水后，变成氯化钙液体饱和溶液，其中含有氯、氯化氰等酸性物质，用生石灰中和提纯后，送往稀盐水浓缩装置，进行浓缩结晶干燥后，得到固体氯化钙，重新作为干燥剂循环。其中氯化钙废水提纯装置废水处理能力为 60m3/d，氯化钙稀盐水浓缩装置处理能力为 100m3/d。

⑧干燥后的氯化氰气体，进聚合炉，在催化剂作用下高温聚合成三聚氯氰。聚合炉用导热油移出聚合热，保持聚合温度平稳。

⑨气体三聚氯氰出聚合炉进结晶器，与干燥冷空气相遇，凝华成粉末状固体产品。

⑩未反应的氯气、未聚合的氯化氰及未结晶的三聚氯氰气体等，穿过捕集器和捕料仓，随空气一起进入尾气处理系统。尾气一塔喷淋液为液碱，吸收氯气后生成次氯酸钠； 二塔喷淋液为稀碱液，吸收残余氯气。含氯吸收水去公司污水处理厂统一处理。

⑪处理后的合格尾气经排气筒高空排放。

⑫车间内的换气排风，在环保塔内用液碱处理后，集中到尾气系统的排放口统一外排，环保塔喷淋液碱送到尾气喷淋一塔继续使用。

三聚氯氰车间生产工艺流程及产污节点如下图所示。

图4.1-4   三聚氯氰车间生产工艺流程及产污节点

（4）中水车间工艺技术方案

现有中水车间主要处理三聚车间解析釜排出的氯化废水，主要含氯化钠、氰化氢和氯化铵。废水经脱氰、脱氨、深度氧化后，中水回用于氯碱车间，同时生产硫酸铵产品。

具体工艺流程如下：

①脱氰

来自三聚氯氰车间的含盐废水统一收集到废水缓冲罐中，利用上料泵将废水送到脱氰工序。废水进入脱氰塔，让废水在塔中与脱氰吹脱空气逆流接触，废水中的氰化氢在相平衡推动力的作用下向气相中转移，并被气相带出脱氰塔。从脱氰塔出来的带氰化氢的空气进入氰吸收塔，空气中的氰化氢在氰吸收塔中被碱吸收，氰吸收塔顶排出的空气循环回到风机进口，经压缩后再次脱氰。吸收了氰化氢的液碱通过氰吸收泵采出，一部份送往氰化钠车间；一部份循环回氰吸收塔，继续进行吸收。

②脱氨

经脱氰处理后的废水，送至酸性过滤器去除水中的 SS 后，进入盐水储罐加碱进行pH 值调节。调节 pH 后的废水再次过滤，进一步去除水中的 SS 后通过上料泵送至脱氨塔，碱性盐水从塔上部进入脱氨塔，在塔中与塔底来的吹脱空气逆流接触，废水中的氨氮向气相中转移，被气相带出脱氨塔，脱出氨氮后的废水通过脱氨出料泵送往氯吸收塔。含氨的空气在氨吸收工序被硫酸吸收，净化后的吹脱空气进入脱氨塔吹脱氨气，然后循环回到风机进口，经压缩后再次送往氨吸收工序。氨吸收工序采用两级吸收工艺，其功能是将含氨空气进行二次吸收。氨吸收液一部分在塔内循环吸收；另一部份送往硫酸铵溶液储罐储存。

③深度氧化

来自脱氨塔的脱氨液从氯吸收塔上段进料口进入，向下流动与氯碱车间输送过来的氯气反应后，从上段出料口流出，氯吸收塔上段出料口流出的废水进入接触氧化反应器上部进料口，经过多层折流板反应后从下部流回氯吸收塔下段进料口，在下段塔中再次吸收氯气，控制废水的 pH，然后通过接触氧化出料泵采出，送往接触反应池。废水在接触反应池反应 17.5~35.0h 后进入深度氧化工序。经 15~31.0h 停留时间后，盐水通过深度氧化出料泵送往合格盐水池。

合格盐水池共设置三个，其功能是将处理后的废水收集、混合均匀，经检测合格后回用于氯碱车间或排放。

④尾气处理

尾气洗涤塔是将氧化工序和应急罐、缓冲罐等装置产生的尾气用碱液进行洗涤，去除尾气中的酸性污染组分。经处理后的尾气混合后进入排气筒排放。来自液碱储罐浓度为 30％的液碱在管线上与工艺水混合后，液碱浓度被稀释到15％，与循环的洗涤液混合进入尾气洗涤塔，塔底的洗涤液通过洗涤塔出料泵将一部份送往尾气洗涤冷凝器，冷却到 40℃后与液碱储罐来的液碱混合后再次进入洗涤塔进行尾气洗涤；另一部份采出到洗涤液储罐储存。

储存于洗涤液储罐的洗涤液通过尾气吸收液出料泵送往氧化工序，用于接触氧化液调节 pH 值和补充氧化剂次氯酸钠。

⑤硫酸铵抽取

从一级氨吸收塔来的含游离酸的硫酸铵溶液被送到氨水混合器，与来自氰化钠车间的氨水混合，中和过量酸后，进入硫酸铵溶液储罐储存，硫酸铵溶液储罐的硫酸铵溶液通过浓缩上料泵以固定的流量送到强制循环蒸发系统，在强制循环蒸发系统中，硫酸铵溶液在加热室中被 90℃热水加热，然后在分离室中汽化，气体在浓缩冷凝器中被冷凝，冷凝液流入冷凝液储罐储存，并通过冷凝液出料泵送往滤液储罐，回用于氯碱车间。在浓缩冷凝器中未被冷凝的蒸汽和不凝气进入浓缩真空泵，并与真空泵的工作液一起进入气液分离罐，蒸汽和不凝气排入大气，工作液流回循环水系统。浓缩液通过轴流泵强制进行循环蒸发，一部分浓缩液通过浓缩出料泵送到结晶釜，在结晶釜中，硫酸铵小晶粒逐渐变为大晶体，并沉积到结晶釜底部，清液则从上部清液出料口流到母液储罐。结晶釜中的硫酸铵悬浮液通过硫酸铵离心机进行离心，硫酸铵固体被分离出料，并通过集料斗送往包装机组进行包装，包装后的硫酸铵存于库房，通过汽车运往用户。

⑥反应原理：

脱氰工序：HCN + NaOH = NaCN + H2O

脱氨工序：NH4 Cl + NaOH = NaCl + NH3 + H2O

NH3+H2SO4=(NH4)2SO4

氯吸收工序：Cl2 + H2O = HCl + HClO

2NaCNO + 3HClO = CO2 +N2+ 3HCl + Na2CO3

2HCl + Na2CO3 = 2NaCl + CO2 + H2O Cl + NaOH = NaCl + H2O

氧化工序：Na2SO3 + Cl2 + H2O = Na2SO4 + HCl

HCl + NaOH = NaCl + H2O

图4.1-5   中水车间生产工艺流程及产污节点图

（5）燃氢蒸汽锅炉工艺技术方案

燃氢蒸汽锅炉对现有2843.5万Nm3/a的富余氢气资源回收利用和对现有生

产装置余热进行综合利用，新建10t/h燃氢蒸汽锅炉系统及相关辅助设施，新增5台额定蒸发量1t/h的导热油蒸汽发生器及其配套设施，额定容量2MW氢能发电站系统。

（6）TAC车间工艺技术方案

营创三征（营口）精细化工有限公司现有的TAC生产装置建于上世纪九十年代，工艺技术及装备都比较落后，产品规模2.2万吨/年。

营创三征公司原有的TAC合成工艺如下：

氢氧化钠融入烯丙醇-甲醇浮液（温度不高于4℃、摩尔比为1: 3.0: 13.51）中，加热至80℃后，一次性加入三聚氯氰，反应4小时得到产品TAC。反应后，滤出形成的氯化钠，再蒸馏脱去溶剂（循环使用），所获得的是乳白色至浑浊的反应产物，其纯度低于90%。

该TAC合成方法操作复杂，有机溶剂的使用给生产带来不安全因素，环保压力也大，所要求的设备和运行成本较高。生产工艺落后，产品质量波动很大，不能满足市场需求，随后便停产闲置，目前车间已被拆除。

### 4.1.6公用工程及辅助设施

4.1.6.1给排水系统

- 给水系统
营创三征公司用水来自地下水和自来水管网。
厂区内共有400m深井4口，每口井出水量为32m3/h， 一条自来水管线， 供

水指标5.7万m3/月。设有一座 1200m储水池，由深井和自来水向储水池供水， 再由供水泵向各用水单位供水，公司取水证见附件；食堂为专用管线，由自来水直接供水。
    给水工程包括生产用水、生活用水、循环水系统、消防水系统。
    氯碱车间设纯水系统，由原水预处理、一级反渗透脱盐、混床深度除盐由三个系统组成，产水率 60%，设计出水能力为24t/h，用于氯碱车间电解工序。
    公司各自车间设有独立的循环水系统，循环水补水来自公司储水池。蒸汽凝

液回收至车间储水池作为循环水补水；循环水排污水部分去三聚车间作为配料用

水，部分进入厂区污水处理站。

厂区消防管网为环状，消防水管网压力为0.5MPa。厂区的南侧和北侧各

设有600m3和1000m3消防水池和消防泵房，消防泵房内设有9台稳压消防水泵及稳压罐，可保证消防设施的足够压力。 在轻油罐区设有泡沫喷淋灭火系统， 设有独立的控制室，在轻油罐区发生意外事件时，启动泡沫喷淋系统可以起到降温和灭火作用，在氨罐区设有喷淋设施，起到消防和应急的作用。

（2） 排水系统
营创三征公司厂区排水实行雨污分流。
厂区排水系统分为污水系统、 雨水排水系统。

污水系统：除三聚车间氯化废水经管道收集后，进厂内中水车间处理后回用

于氯碱车间外， 其它生产废水和地坪冲洗水收集至各车间地下废水收集池， 泵提至厂区污水处理站进行处理。 没有独立的生活污水管网， 办公生活区和装置卫生间排出的生活污水就近流至各区域车间废水收集池，泵提送至厂区污水站处理后排入大辽河。生产废水管道采用 PVC-U双壁波纹管， 密封橡胶圈连接， 埋地敷设， 废水收集池至污水处理站间为地面高架管线。
    雨水排放系统：公司设有独立的雨水排放系统，在雨水管线末端设有雨污切换阀，初期雨水切换至厂区污水处理站附近的应急水池，然后泵提至厂区污水处理站进行处理。无污染的雨水直接排放至大辽河。

事故状态下，事故污水汇集至各车间地下污水收集池后，泵提至厂区污水处

理站附近的1#应急水池中；溢流至厂区内的事故污水经雨水管网收集，经雨污切换阀收集至1#应急水池中，污水泵提至污水处理站进行处理，不直接外排至水环境中。其中氰化钠车间液氨、轻油、氰化钠罐区事故污水收集至位于三聚车间六工段南侧的2#应急水池中，2#应急池污水可泵提送至公司1#应急水池。

4.1.6.2供气
（1）空压站
厂区内设有两个空压机站。
三聚五工段空压机站，共有7台螺杆空气压缩机，其中22m3/min螺杆空气

压缩机4台；40m3/min螺杆空气压缩机3台。该空压机站主要为4台制氮机提

供气源，为全公司生产提供仪表气源，为氰化钠、氯碱、中水提供工艺风。
氰化钠空压机站，共有5台螺杆空气压缩机，共有23.5m3/min 螺杆空气压

缩机3台，40m3/min螺杆空气压缩机2台，为三聚氯氰车间各工段提供工艺风。

氰化钠车间空压机站与三聚车间空压机站可连通，正常情况下独立运行， 特殊情况下可以连通共用。
   （2）氮气站
    氮气站位于氰化钠车间，共有4台制氮机，每台制氮能力350 m3/h。氮气纯度为 99%，负责供给全公司用氮系统。

4.1.6.3冷冻站
公司设有三个冷冻站。
三聚氯氰车间冷冻站：设有低温氨制冷螺杆压缩组5台，低温工况总制冷量

3690kW，负责给盐水冷却，再冷却冷风，最后送给结晶器同三聚氯氰混合冷却,

使三聚从气体变为固体三聚；冷水机组4台，提供14-16℃冷水用二冷做循环水；

制冷量为 1054kW；冷水机组3台，提供7-12℃冷水，用于冷却螺茨风机输送的

空气，冷却后再用低温盐水冷却。 氨冷却器室内设有2台2.5 m3、1台2.59m3

氨储罐，并设有液氨泄漏报警装置、换气扇、喷淋设施及围堰。冷水机组制冷剂为 F-22。
    氯碱车间氯气房冷冻站：设有三台低温螺杆压缩冷水机组，提供空调工况的冷水，合计制冷量 1870KW，作为氯气冷凝及氯气干燥的冷却水。制冷剂为F-22。

氯碱车间膜法除硝冷冻站：有一台低温螺杆压缩冷冻机组，制冷量为213KW/h，制冷剂为 F-22，为膜法除硝工艺提供低温盐水。冷冻盐水为氯化钙水溶液，浓度在 23.8%~26.6%。

4.1.6.4供电
公司厂区内设一个变电所，采用66kV双回路供电，分别是66kV营三线及

66kV 营河线。营三线和营河线间66KV母联带有备自投开关。公司高压变电所

共有四台变压器，运行负荷情况如下：营三线1#主变，容量16000kW，营三线

2#主变， 容量16000kW；营河线3#主变，容量16000kW，营河线4#主变25000kW；

合计容量73000kW。营三线运行负荷约30000kW，营河线运行负荷约35000kW。
在正常情况下，采用1# - 4#变压器分列运行方式。
事故情况运行方式如下：
（1）营三线停电时，66KV内桥备自投启动，营河线给全所供电；
（2）营河线停电时，66KV内桥备自投启动，营三线给全所供电；
（3）营三线、营河线同时停电时，变电所400V应急发电机启动，提供应

急电源。
同时，公司还自备柴油发电机450kW和150kW各一台，以备计划停电时公

司生产不受影响。

4.1.6.5供热与采暖
公司建有1台7MW燃氢蒸汽锅炉和5台额定蒸发量1t/h的导热油蒸汽发生

器，产出蒸汽并入厂区蒸汽管网，蒸汽产生能力为15t/h。生产用蒸汽不足部分

全部由营口三征气体有限公司余热锅炉蒸汽提供。利用氰化钠裂解反应炉余热

（热水）为全厂区冬季采暖。蒸汽凝液经各车间凝液暂存池收集后，泵入循环

水池作为补水使用。

现有工程生产用蒸汽总量约99174t/a。

4.1.6.6检测中心

检测中心负责产品质量检测，并对公司废水进行检测，主要检测项目pH、

COD、NH3-N和氰化物。
检测中心使用药剂主要有氢氧化钠、盐酸、硫酸、硫代硫酸钠、硝酸镍、硝

酸银、EDTA、甲苯、丙酮和三乙醇胺等。这些化学药剂均存放于检测中心的药

品库内，实行双人双锁制管理，化学品最大存量为：甲苯 5L、丙酮 2.5L、三乙

醇胺4L、浓硫酸10L、盐酸 10L、硝酸镍 2.5kg、硝酸银0.1kg。

4.1.6.7职工食堂
营创三征公司设有一职工食堂，建筑面积639.26 m2，设有2个灶台和排油

烟机，为员工提供午餐和晚餐，燃料为生物柴油。

4.1.7能源消耗情况
现有工程供水水源为厂区内的4口400m深井；蒸汽由公司现有的1台7MW

燃氢蒸汽锅炉和5台额定蒸发量1t/h的导热油蒸汽发生器提供；用电由国家电网

提供，厂内建有1座变电所，共有四台变压器。

营创三征公司现有项目能源消耗情况见下表。

表4.1-4   能源消耗情况统计表

| 序号 | 车间 | 新鲜水（万m³/a） | 蒸汽（t/a） | 电（万KWh/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯碱车间一、二期 | 20.83 | 10000 | 15299.8141 |
| 2 | 氰化钠车间 | 4.93 | 10000 | 14884.6875 |
| 3 | 三聚氯氰车间（一至三工段） | 4.74 | 24000 | 2160.9901 |
| 4 | 中水车间 | 3.48 | 2500 | 15.6640 |
| 5 | 员工生活 | 1.41 | 10592 | / |
| 6 | 燃氢锅炉 | 1.19 | / | 1029.6 |
| 7 | 三聚氯氰车间（五、六工段） | 21.2 | 10282 | 1131 |
| 8 | 氯碱三期 | 16.14 | 15000 | 7167 |
| 9 | 三聚氯氰四工段 | 5.523 | 16800 | 360 |
| 10 | 合计 | 79.443 | 99174 | 42048.7557 |

4.1.8储运工程

4.1.8.1运输方式

除来自三征化工公司液氨采用管输外，营创三征公司外购的原辅材料和产品均采用公路运输方式，公司不具备运输危险化学品资质，所有外购原料均由供货商运送至厂内。其中外购液氯、液氨、天然气、硫酸均采用25吨罐车运输。
    厂区内液体原料由泵经管道输送至用户，固体原辅材料采用电瓶叉车、手推车，人工辅助装卸车。

产品三聚氯氰及副产品硫酸铵均为袋装， 汽车外运； 液体副产品均采用槽

车外运。

4.1.8.2储存设施
    1、储罐

营创三征公司氰化钠车间设有原料轻油、氨、液碱罐区和车间产品液氰罐区，原料天然气由燃气公司罐车运至氰化钠车间，连接生产用气管线，直接使用， 一辆罐车天然气用完后下一辆罐车进厂，厂区内不设天然气储罐；氯碱车间设有车间产品液氯、液碱罐区和盐酸罐区，其中液氯罐区位于封闭库房内，37m3、21.2m3液氯储罐各2台。

2、固体原辅材料设施
（1）盐库
氯碱车间设有盐库，分露天和封闭盐库，总占地面积3000m2，原盐储量

7000t，其中封闭盐库建筑面积1500m2。
厂外购置的原料盐汽运至盐库， 盐库内散盐的堆存和倒垛由装载机完成，

上盐时采用带式输送机，经电子皮带称计量。
（2）辅助材料库
营创三征公司厂区内设有8个辅助材料库房，

表4.1-5   辅助材料库建设情况

| 仓库名称 | 所属部门 | 建筑面积（m2） | 储存物品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 库房 1 | 供应部 | 216 | 二氧化硅、滤布 |
| 库房 2 | 供应部 | 216 | 水暖件 |
| 库房 3 | 供应部 | 216 | 五金工具、标准件 |
| 库房 4 | 供应部 | 216 | 包装袋等包装材料 |
| 库房 5 | 供应部 | 216 | 设备配件、备件 |
| 库房 6 | 供应部 | 216 | 氯碱辅助材料（碳酸钠和亚硫酸钠） |
| 库房 7 | 供应部 | 216 | 劳保材料 |
| 库房 8 | 供应部 | 150 | 电器材料 |

（3）其他
氯碱车间内设有2个浓硫酸储罐，卧式（φ3000×6000）39m3和立式

（φ2000×2928）8.1m3各1个，用于储存生产辅料浓硫酸。
氰化钠车间生产用原料石油焦储存于东套和北套一楼的库房内，总建筑面积

122 m2，石油焦存量约70t。
三聚氯氰车间外购的氯化钙架空存放在车间外遮雨棚内；硫酸钙存放在车间

内；活性炭则存放在各工段四楼库房内（建筑面积约170m2），各库房存储量 2~4t。
3、成品及副产品储存设施
（1）成品库
厂区内共设三个三聚氯氰成品库，建筑面积分别1200m2、650m2、700m2， 三

聚氯氰最大储存量分别为1500t、200t和480t。
三聚氯氰进出库采用电瓶叉车，人工辅助装车。

- 硫酸铵库房
    中水车间副产品硫酸铵包装方式为50kg 编织袋，使用亚硫酸钠、氯化钙等的旧包装袋。硫酸铵库房现使用原机修厂房作为临时库房，存量一般不超过50t。
    4、固废储存库
    （1）危险废物仓库
    厂区内设一个危险废物仓库，建筑面积477m2，仍用于存储三聚氯氰车间产生的废活性炭（储存量 40t）、废油、废布袋等。 拆除原固体废物库房。

其中三聚氯氰车间产生的废活性炭装入内衬塑料袋的编织袋，封口后运至洗炭池处理，处理后重新装入编织袋并封口，送至固废库。进出库采用手推车、电瓶叉车和人工辅助装卸车。
    （2） 盐泥池
    氯碱车间设有盐泥池，容积为580m3，储泥储量500m3左右。
    （3）废焦灰库
    公司在厂区南部建有废焦灰库，建筑面积170 m2，废焦灰最大储量约45t。

4.1.9员工人数与生产班制
营创三征公司现有员工679人，其中管理人员124人，生产操作人员 555 人。
管理人员实行长白班，生产操作人员实行四班三运转，全年工作330天。

4.1.10依托公司概况
4.1.10.1营口三征有机化工股份有限公司概况
    （1）公司简介
   营口三征有机化工股份有限公司（现更名为营口德瑞化工有限公司）是集精细化工、农用化工、建筑化工于一体的综合性化工企业，前身为营口有机化工厂， 始建于1988 年，于1997年经省政府批准改制为股份制， 是省级高新技术企业。三征化工公司主要生产三聚氯氰、氰化钠、合成氨，并发展下游三嗪类农药系列产品。
    公司占有土地面积20万m2，一厂四址”，注册资本5133.8 万元。
    （2）合成氨装置概况

营创三征（营口）精细化工有限公司合成氨装置生产工艺是将成份复杂的营创三征（营口）精细化工有限公司氰化钠尾气和氯碱副产氢气，经过脱氨、脱硫、脱氧、变压吸附等处理后，得到满足合成氨生产所需要的氢气，与空分得到氮气为原料制取合成氨。该技术在国内外无先例，为世界首创。
    营创三征（营口）精细化工有限公司合成氨装置于2006 年 10 月投产试车。 装置运行比较稳定。该装置年生产合成氨2万吨。 产品除公司生产自用外， 其余供应给营创三征公司生产氰化钠。
4.1.10.2 营创三征公司与营口三征有机化工股份有限公司依托关系
    营创三征（营口）精细化工有限公司氯碱车间副产的氢气、氰化钠车间含氢尾气，通过管线送至营口三征有机化工股份有限公司（现更名为营口德瑞化工有限公司）经处理后作为其合成氨装置的原料气；营口三征有机化工股份有限公司合成氨装置产品液氨通过管线直接输送至营创三征公司氰化钠车间液氨储罐，作为氰化钠车间生产原料， 既节省了运费， 又减少了危险品运输环境风险隐患；营口三征有机化工股份有限公司合成氨装置副产的蒸汽亦通过管线输送至营创三征公司厂区内，作为生产热源，减少了燃煤锅炉运行过程中二氧化硫及氮氧化物等污染物排放对环境的污染 。

### 4.1.11现有污染物排放及达标情况

4.1.11.1废气污染物排放及达标情况

根据营创三征（营口）精细化工有限公司环境现状评估报告及其它现有工程环评验收，现有工程废气排放情况如下，现有主要污染排放节点及污染防治措施位置见附图：

表4.1-6  现有工程有组织废气达标排放分析一览表

| 项目名称 | 验收文号 | 污染源 | 排气节点编号 | 污染物排放特征 | 浓度标准值 | 判定结果 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染物种类 | 排放数据 | 排气筒高度 |  |  |  |
| 营创三征（营口）精细化工有限公司环境现状评估报告 | / | 氯碱车间一、二期 | 氯气除害塔 | ① | Cl2 | 排放浓度 mg/m3 | 0.4 | 25 | 5 | 达标 | 《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016） |
|  |  |  | 盐酸尾气吸收塔 | ② | HCl | 排放浓度 mg/m3 | 5.22 | 25 | 20 | 达标 |  |
|  |  | 氰化钠车间 | 加炭机加料 | ③ | 颗粒物 | 排放浓度 mg/m3 | 11.2 | 30 | 30 | 达标 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 三聚氯氰车间一、二、三工段 | 一工段尾气碱吸收塔 | ④ | Cl2 | 排放浓度 mg/m3 | 0.8 | 35 | 65 | 达标 |  |
|  |  |  | 二工段尾气碱吸收塔 | ⑤ | Cl2 | 排放浓度 mg/m3 | 0.9 | 35 | 65 | 达标 |  |
|  |  |  | 二工段包装废气碱吸收塔 | ⑥ | Cl2 | 排放浓度 mg/m3 | 7.8 | 35 | 65 | 达标 |  |
|  |  |  | 三工段尾气碱吸收塔 | ⑦ | Cl2 | 排放浓度 mg/m3 | 5.6 | 35 | 65 | 达标 |  |
|  |  |  | 三工段包装废气碱吸收塔 | ⑧ | Cl2 | 排放浓度 mg/m3 | 5.1 | 35 | 65 | 达标 |  |
|  |  | 中水车间 | 尾气碱吸收塔 | ⑨ | NH3 | 排放浓度 mg/m3 | 2.78 | 25 | 20 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | Cl2 | 排放浓度 mg/m3 | ＜0.2 | 25 | 65 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 氰化氢 | 排放浓度 mg/m3 | ＜0.09 | 25 | 0.3 | 达标 |  |
|  |  | 污水处理站 | 尾气碱吸收塔 | ⑩ | Cl2 | 排放浓度 mg/m3 | ＜0.2 | 25 | 65 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 氰化氢 | 排放浓度 mg/m3 | ＜0.09 | 25 | 0.3 | 达标 |  |
| 赢创三征（营口） 精细化工有限公司年产 15000 吨三聚氯氰改扩建项目 | 营环验[2014]5号 | 三聚氯氰四工段 | 尾气碱吸收塔 | ⑪ | Cl2 | 排放浓度 mg/m3 | 6.8 | 35 | 65 | 达标 |  |
| 赢创三征（营口） 精细化工有限公司三聚氯氰原料配套工程－盐水回用项目 | 营环验[2017]56号 | 氯碱三期 | 氯气除害塔 | ⑫ | Cl2 | 排放浓度 mg/m3 | 0.5 | 25 | 5 | 达标 | 《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中标准限值要求 |
| 营创三征（营口）精细化工有限公司年产30000吨三聚氯氰改扩建项目 | 营环验[2017]57号 | 三聚氯氰五工段和六工段 | 尾气碱吸收塔 | ⑬ | Cl2 | 排放浓度 mg/m3 | 2.1 | 40 | 65 | 达标 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 三聚氯氰五工段和六工段 | 尾气碱吸收塔 | ⑭ | Cl2 | 排放浓度 mg/m3 | ＜0.2 | 40 | 65 | 达标 |  |
| 营创三征（营口） 精细化工有限公司富余氢气及余热回收与综合利用工程 | 营环验[2017]55号 | 氢能发电站、燃氢蒸汽锅炉 | 燃氢蒸汽锅炉 | ⑮ | 颗粒物 | 排放浓度 mg/m3 | 8.14 | 12 | 20 | 达标 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉标准 |
|  |  |  |  |  | NOx | 排放浓度 mg/m3 | 92 | 12 | 200 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 排放浓度 mg/m3 | 未检出 | 12 | 50 | 达标 |  |

注：以上污染物排放浓度数据除燃氢锅炉外均来自营创三征（营口）精细化工有限公司例行监测报告（2018年第三季度），浓度为最大值。燃氢锅炉排放浓度引自该项目验收报告中最大值。

表4.1-7  现有工程无组织废气达标排放分析一览表

| 项目名称 | 污染物排放特征 | 浓度标准值 | 判定结果 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物种类 | 排放数据 |  |  |  |
| 营创三征（营口） 精细化工有限公司现有工程 | 氯气 | 排放浓度 mg/m3 | ＜0.03 | 0.1 | 达标 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） |
|  | 氯化氢 | 排放浓度 mg/m3 | 0.046 | 0.05 | 达标 |  |
|  | 氨 | 排放浓度 mg/m3 | 0.14 | 0.3 | 达标 |  |
|  | 氰化氢 | 排放浓度 mg/m3 | ＜0.002 | 0.0024 | 达标 |  |

注：以上污染物排放浓度数据除燃氢锅炉外均来自营创三征（营口）精细化工有限公司例行监测报告（第三季度），浓度为最大值。

4.1.11.2废水污染物排放及达标情况

营创三征（营口）精细化工有限公司污水处理站设计污水处理能力为2000m3/d，采用物化+生化工艺。厂区内生产废水（454057.45 m³/a）和生活污水（12670 m³/a）经处理后，排水水质可满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中直接排放标准要求。

现有工程废水水质及水量见表4.1-8。

表4.1-8   营创三征生产废水水质情况表

| 项目 | 水量（m³/a） | pH | CODcr | NH3-H | CN- | Cl- | SS | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放浓度（mg/L） | 466727.45 | 6~9 | 28.4822 | 0.7188 | 0.011 | 263 | 11 | 5.39 |
| 排放标准（mg/L） | / | 6~9 | ≤50 | ≤8 | ≤0.2 | ≤400 | ≤20 | ≤15 |

注：CODcr和NH3-H排放浓度为在线监测最大值，其余为验收监测报告数据中的最大值。

根据营创三征（营口）精细化工有限公司废水在线监测数据（在线监测数据见附表）以及现有工程验收监测报告。废水污染物浓度满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中直接排放标准要求和《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中标准限值要求及《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》（GB15581-2016）中标准限值要求；根据《营创三征（营口）精细化工有限公司环境现状评估报告》和《赢创三征（营口）精细化工有限公司三聚氯氰原料配套工程-盐水回用项目竣工环保设施验收监测报告》，氯碱车间吨产品排水量和游离氯可以满足《烧碱聚氯乙烯工业水污染物排放标准》（GB15581-95）中二级标准（离子交换膜电解法）要求。

4.1.11.3噪声监测结果

在根据《营创三征（营口）精细化工有限公司环境现状评估报告》，在监测期间，各点位昼间和夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB/T12348-2008）中3类区（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）标准要求。

表4.1-9     噪声监测结果统计表

| 测点编号 | 监测点位 | 监测时间 | 主要声源 | Leq（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西侧厂界外 1m | 2016年3 月 21 日 11:15 | 生产噪声 | 50.6 |
| 2 | 南侧厂界外 1m | 2016年3 月 21 日 11:46 | 生产噪声 | 56.5 |
| 3 | 东侧厂界外 1m | 2016年3 月 21 日 12:48 | 生产噪声 | 55.3 |
| 1 | 西侧厂界外 1m | 2016年3 月 21 日 22:09 | 生产噪声 | 42.2 |
| 2 | 南侧厂界外 1m | 2016年3 月 21 日 22:47 | 生产噪声 | 53.8 |
| 3 | 东侧厂界外 1m | 2016年3 月 21 日 23:22 | 生产噪声 | 52.7 |
| 1 | 西侧厂界外 1m | 2016年3 月 22 日 10:34 | 生产噪声 | 52.9 |
| 2 | 南侧厂界外 1m | 2016年3 月 22 日 11:11 | 生产噪声 | 56.6 |
| 3 | 东侧厂界外 1m | 2016年3 月 22 日 13:42 | 生产噪声 | 58.2 |
| 1 | 西侧厂界外 1m | 2016年3 月 22 日 23:03 | 生产噪声 | 44.1 |
| 2 | 南侧厂界外 1m | 2016年3 月 22 日 22:29 | 生产噪声 | 53.3 |
| 3 | 东侧厂界外 1m | 2016年3 月 22 日 22:02 | 生产噪声 | 53.1 |

4.1.11.4固废处置情况

营创三征公司产生的一般工业固体废物处理方式主要有:

氯碱车间的盐泥与废硝渣一同委托营口展华公司处理；氯碱车间定期更换下的硫酸捕集器填料，纯水机组更换下来的废活性炭、反渗透膜等委托处理；氰化钠车间废焦灰，暂存于废焦灰库(170m2)，由厂家回收；氰化钠车间三台制氮机组中碳分子筛四年更换一次，由厂家回收；氰化钠车间废电极为一般工业固体废物，车间内暂存后由厂家回收。

本项目产生的危险废物主要有废赘合树脂、废离子膜、废碳素砖、废阳离子树脂、废活性炭、废布袋、废鲍尔环、废油等危险废物委托有资质单位处理。废机油、 润滑油、 冷冻机油、变压器油等由有资质的单位进行回收处理。

企业的危险废物暂存库位于厂区南侧污水处理站生化池上方，于2015年建成，占地约477m2，库容为1500m3，该危废暂存库位于居民区常年最大风频的下风向，主要用来暂存本企业的危险废物。危险废物暂存库在地基的防渗由钢筋混凝土和0.3cm的玻璃钢，防渗系数可满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)  (2013年修订)中相关要求。

危险废物暂存库于2016年5月底投入使用，危废暂存库外设置危险废物警示标志，内设15个隔断，实现分类堆放，每个隔断内均设有液体收集装置，该危废暂存库的建设可满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001) (2013年修订)中的相关要求。

4.1.11.5现有工程污染物排放总量

据现有环评报告，企业现有工程污染物排放总量见下表：

表4.1-10 	现有工程排放量汇总表

| 污染要素 | 项目 | 单位 | 现有工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC | t/a | 30.5 |
|  | Cl2 | t/a | 3.1678 |
|  | NOx | t/a | 2.016 |
|  | HCl | t/a | 0.16 |
|  | 氨 | t/a | 4.8 |
|  | 氰化氢 | t/a | 0.388 |
|  | 颗粒物 | t/a | 10.16 |
| 废水污染物 | 废水量 | 万m3/a | 46.673 |
|  | CODCr | t/a | 23.336 |
|  | NH3-N | t/a | 3.733 |
|  | 总氮 | t/a | 7.001 |
| 固废 | 固废量 | t/a | 14634 |
|  | 其中 | 危废 | t/a | 2006.05 |

### 4.1.12现有工程风险防范分析

项目单位按照要求编制了《营创三征（营口）精细化工有限公司突发环境事件应急预案》，建立了环境污染防治领导小组，一旦发生事故，以环境污染防治领导小组为基础，成立事故应急指挥部，首先，采取相应的处理措施，防止污染危害进一步扩大；其次，将污染事故及时通报可能受到污染影响的单位和公众，以使他们能够采取必要的防护措施；最后，配合当地环保行政部门的调查处理。

项目单位落实了环境风险防范措施，设立了专门的安全环保管理机构，配备相关管理人员，制定了各项安全管理制度和完善的事故应急预案（备案号2108022016001-M），以及相应的应急处理手段和措施；对于设备的选型、平面布局、罐区设计等都按照设计规范进行施工。罐区的建设遵守防火规范，保证足够的防火距离，罐区地面硬化，在厂区内设置了废水事故池，厂区内配备了泄漏回收泵，罐区内施行雨污分流措施，设置独立的阀门，正常生产期间雨水直接入雨水管网，发生事故时切换阀门进入事故水池后，排入污水处理站。

项目单位进行了三级防控的建设。

一级防护——罐区设置围堰，事故污水经车间地沟汇集至各车间地下污水收集池后，泵提至事故池中；厂区雨水管线设置闸阀，事故时，关闭外排水闸阀，开启至事故池闸阀，溢流至厂区内的事故污水经雨水管网收集至初期污水池（或直接送至事故池）中。 汇集至初期污水池中污水进入污水处理站进行处理， 不直接外排至水环境中。

二级防护——全厂事故池。事故池共有2个，其中1#应急事故池容积4066m3，主要服务氯碱车间和其它的辅助场，另一座2#应急事故池容积为1600m3，主要服务三聚氯气车间、氰化钠车间和中水车间。作为事故性排水的收集、储存设施。事故发生时，各车间的废水收集池收集到的废水经管网打入全厂事故池中，事故池中废水送至污水处理站的废水接收池内，然后经厂区污水处理站进行处理，达标方可排放。
    三级防护——终端监控池。厂区污水处理站终端设有终端监控池，监控池位于地下，体积为85m3，监控方式为在线监测，监控合格后方可外排，否则送回全厂事故池中。

通过以上三级防控措施可以有效的控制环境风险。

## 4.2现有工程存在的问题

营创三征（营口）精细化工有限公司应加强管理，严格落实环境管理计划，定期监测，若出现超标，立即整改。生产过程中，为了防患于未然，避免突发性环境风险事故对环境造成不良影响，建议企业应加强组织综合应急预案演练活动。要结合本企业安全生产和应急管理工作重点，围绕重大危险源等内容，组织开展多方参与、政企联动、多部门协调配合的综合实战演练。

# 5.建设项目工程分析

## 5.1项目概况建设项目背景

### 5.1.1 项目概况

1.项目名称：营创三征（营口）精细化工有限公司2×1.5万吨/年固体氰化钠技术改造项目；

2.建设地点：辽宁省营口市站前区新兴村西营创三征（营口）精细化工有限公司现有厂址内；具体地理位置见附图一。

3.建设单位：营创三征（营口）精细化工有限公司；

4.建设性质：技改；

5.项目投资：6318.14万元；

6.建设期：12个月；

7.生产班制：年工作日300天，四班三运转制，工作时间按8小时/班计。

8.定员：本项目不新增定员，劳动定员内部调剂。

### 5.1.2建设规模、产品方案及规格

（1）生产规模：年产固体氰化钠（98%）3万吨

（2）产品质量标准：执行《工业氰化钠》（GB19306-2003）中优等品标准，具体指标见下表：

表5.1-1       《工业氰化钠》（GB19306-2003）

| 项目 | 固 体 |
| --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品（粉） |
| NaCN≥％ | 98.0 | 94.0 | 87.0 |
| NaOH≤％ | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| Na2CO3≤％ | 0.5 | 2.0 | 3.0 |

### 5.1.3技改项目建设后公司工程内容变化情况和产品方案变化情况

本次技改项目投产后营创三征（营口）精细化工有限公司现有工程内容、产品种类、产品产量不发生变化，原产品方案中氰化钠车间生产的30%氰化钠溶液部分作为三聚氯氰生产原料，剩余部分外售。本次技改项目投产后，现有氰化钠车间生产的30%液体氰化钠在满足本项目生产的用量后，剩余的氰化钠溶液作为现有工程三聚氯氰车间原料，当现有工程生产三聚氯氰所用液体氰化钠不足时，原料液体氰化钠外购。

本次技改项目投产后营创三征公司全厂生产关系流程如下图所示：

图5.1-1  营创三征公司全厂生产关系流程图

本次技改项目投产后全厂原辅材料除新鲜水和液体氰化钠外，其它均不发生变化，消耗变化情况如下：

表5.1-2  技改后全厂公用工程消耗和原辅材料消耗变化情况一览表

|  | 技改前用量 | 技改后用量 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新鲜水（m³/a） | 672288.47 | 561573.35 | -110715.12 |
| 原料30%氰化钠（t/a） | 0 | 55143.84 | +55143.84 |
| 原盐 | 65971.71 | 65971.71 | 0 |
| 浓硫酸 | 2053.33 | 2053.33 | 0 |
| 纯碱 | 809.33 | 809.33 | 0 |
| 轻油 | 8922.5 | 8922.5 | 0 |
| 天然气 | 7920 | 7920 | 0 |
| 液氨 | 48604.8 | 48604.8 | 0 |
| 焦粒 | 15610.07 | 15610.07 | 0 |
| 氮气 | 1656 | 1656 | 0 |
| 空气 | 3305.5 | 3305.5 | 0 |
| 活性炭 | 90 | 90 | 0 |
| 液氯 | 10800.33 | 10800.33 | 0 |
| 亚硫酸钠 | 534.1 | 534.1 | 0 |
| 稀硫酸 | 705.97 | 705.97 | 0 |
| 循环水排污水 | 63000 | 63000 | 0 |
| 氢氧化钙 | 231 | 231 | 0 |

本次技改项目投产后全厂产品方案除液体氰化钠和固体氰化钠外，其它均不发生变化，变化情况如下：

表5.1-3   技改后产品方案变化情况一览表

| 产品名称 | 技改前产量 | 技改后产量 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主产品 | 液体氰化钠（t/a） | 51213 | 0 | -51213 |
|  | 固体氰化钠（t/a） | 0 | 30000 | +30000 |
|  | 30%氢氧化钠 | 115542.97 | 115431.08 | -111.89 |
|  | 盐酸 | 5257.15 | 5257.15 | 0 |
|  | 三聚氯氰 | 90150 | 90150 | 0 |
| 副产品 | 硫酸铵 | 3494 | 3494 | 0 |
|  | 氢气 | 28603.16 | 28603.16 | 0 |
|  | 次氯酸钠 | 11279.73 | 11279.73 | 0 |
|  | 20%氨水 | 5945 | 5945 | 0 |
|  | 氯化钙 | 346.5 | 346.5 | 0 |

本次技改项目投产后全厂工艺物料平衡如下：

表5.1-4  技改后全厂工艺总物料平衡表

| 序号 | 投入 | 产出 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 t/a | 名称 | 数量 t/a |
| 1 | 原盐 | 65971.71 | 产品 | 30%氢氧化钠 | 115431.08 |
| 2 | 浓硫酸 | 2053.33 |  | 盐酸 | 5257.15 |
| 3 | 纯碱 | 809.33 |  | 三聚氯氰 | 90150 |
| 4 | 轻油 | 8922.5 |  | 固体氰化钠 | 30000 |
| 5 | 天然气 | 7920 | 副产品 | 硫酸铵 | 3494 |
| 6 | 液氨 | 48604.8 |  | 氢气 | 28603.16 |
| 7 | 焦粒 | 15610.07 |  | 次氯酸钠 | 11279.73 |
| 8 | 氮气 | 1656 |  | 20%氨水 | 5945 |
| 9 | 空气 | 3305.5 |  | 氯化钙 | 346.5 |
| 10 | 活性炭 | 90 | 废气 | 氯碱车间 | 除害尾气 | 1200.01 |
| 11 | 液氯 | 10800.33 |  |  | 盐酸废气 | 3.6 |
| 12 | 亚硫酸钠 | 534.1 |  |  | 无组织氯 | 3.47 |
| 13 | 稀硫酸 | 705.97 |  |  | 无组织氯化氢 | 0.187 |
| 14 | 循环水排污水 | 63000 |  | 氰化钠车间 | 无组织氨 | 4.8 |
| 15 | 工艺用新鲜水 | 438513.91 |  |  | 非甲烷总烃 | 30.5 |
| 16 | 氢氧化钙 | 231 |  |  | 废氮气 | 1277.9 |
| 17 | 液体氰化钠 | 55143.84 |  |  | 焦尘 | 10.07 |
|  |  |  |  | 三聚车间 | 工艺废气 | 2924.8 |
|  |  |  |  |  | 出料废气 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 水气 | 16411.5 |
|  |  |  |  | 中水车间 | 水气 | 1169.71 |
|  |  |  |  |  | 工艺尾气 | 1286.92 |
|  |  |  |  |  | 真空泵排气 | 0.04 |
|  |  |  |  | 固氰车间 | 废气 | 0.1156 |
|  |  |  | 废水 | 氯碱车间 | 树脂再生废水 | 9900 |
|  |  |  |  | 氰化钠 车间 | 残液 | 75.22 |
|  |  |  |  |  | 冷凝水 | 4500.5 |
|  |  |  |  | 三聚车间 | 尾气吸收塔废水 | 379810.5 |
|  |  |  |  |  | 洗碳废水 | 84.3 |
|  |  |  | 固废 | 氯碱车间 | 废硝渣 | 3625.73 |
|  |  |  |  |  | 盐泥 | 4286.4 |
|  |  |  |  | 氰化钠车间 | 废焦灰 | 6669.3 |
|  |  |  |  | 三聚车间 | 废活性炭 | 90 |
| 合计 | 723872.39 |  | 723872.39 |

### 5.1.4项目组成

项目组成见表5.1-5。

表5.1-5   本项目组成表

| 类别 | 项目名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 氰化钠车间 | 三层局部四层钢筋混凝土框架结构，耐火等级二级，生产类别为丙类。建筑面积4309.05m2；布置2套固体氰化钠装置，单套生产能力1.5万t/a。 | 新建 |
|  | 氰化钠控制室 | 三层钢筋混凝土框架结构，耐火等级二级，建筑面积2311.98m2。 | 新建 |
| 储运工程 | 氰化钠成品仓库 | 一层门式钢架结构，耐火等级二级，生产类别为丙类。建筑面积1092m2； | 新建 |
| 公用工程 | 供水系统 | 新鲜水系统 | 855m3/a，营创三征公司用水来自地下水和自来水管网。厂区内共有400m深井4口，每口井出水量为32m3/h，一条自来水管线。设有一座1200m3储水池，由深井和自来水向储水池供水， 再由供水泵向各用水单位供水。 | 依托原有 |
|  |  | 循环水系统 | 本项目氰化钠生产车间的循环水池、循环水泵房等依托厂区原有设施。新增循环水系统补充水来自蒸汽冷凝水。循环水量为15 m3/h。 | 依托原有 |
|  | 排水系统 | 本项目不新增生活废水。生产废水回用于现有工程三聚氯氰车间原料配制。 | 依托原有 |
|  | 蒸汽 | 本项目蒸汽用量为12.88t/h。由公司拟建的1台15t/h燃氢锅炉提供，该锅炉利用公司现有工程副产氢气。该锅炉将另行立项及环评。 | 依托原有 |
|  | 供电系统 | 本项目用电利用现有变压器，本项目年新增电力消耗量为3460万kWh。 | 依托原有 |
|  | 冷冻站 | 本项目设置冷冻站，2套冷冻机组，位于公辅用房内，采用R22制冷剂。 | 新建 |
|  | 软水站 | 本项目车间内新上一套制水系统，采用两级反渗透工艺，最大小时供水量13.5 m3 /h，制水产生的浓缩水用于现有工程尾气喷淋。 | 新建 |
| 辅助工程 | 分析化验 | 本项目依托厂区原有检测中心。 | 依托原有 |
|  | 公辅用房 | 两层钢筋混凝土框架结构，建筑面积544m2。主要分为更衣区和冷冻站。 | 新建 |
| 环保工程 | 浓缩结晶真空泵排气、干燥引风机排气、压片成型机含尘尾气、自动包装机含尘尾气、中转槽放空排气 | 本项目干燥后氰化钠经两级旋风分离器捕集后，与浓缩结晶真空泵排气、压片成型机含尘尾气、自动包装机含尘尾气、中转槽放空排气等废气一同进入三级塔进行处理，三级塔由气液分离塔、液碱洗涤塔和水洗涤塔组成。首先将废气集中引入气液分离塔，再进入液碱洗涤塔用碱性水液进行洗涤吸收，再进入水洗涤塔用水洗涤后，每套生产设备设置1套废气处理装置，共2套废气处理装置。处理后废气通过1根30m高、内径1.2m排气筒引至高处排放。 |
|  | 废水 | 蒸发浓缩冷凝水 | 部分水直接回用于本项目母液配制和尾气洗涤，剩余回用于现有三聚氯氰车间配料。 |
|  |  | 设备清洗废水 | 回用于现有三聚氯氰车间配原料用水。 |
|  | 噪声 | 对机泵等设备设置减振、隔声。 |
|  | 固废 | 废机油暂存于现有危废暂存库后，委托有资质的部门处理。 |

### 5.1.5平面布置

本项目新增建筑面积8257.03m2，本项目主要建筑布置情况见表5.1-6，厂区平面布置见附图四。

表5.1-6  本项目平面布置明细

| 序号 | 建（构）筑物名称 | 火灾危险等级 | 建筑面积(m2) | 层数 | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氰化钠车间 | 丙类 | 4309.05 | 3 | 钢筋混凝土框架 |
| 2 | 公辅用房 | 丁类 | 544 | 2 | 钢筋混凝土框架 |
| 3 | 氰化钠成品仓库 | 丙类 | 1092 | 1 | 门式钢架 |
| 4 | 氰化钠控制室 | / | 2311.98 | 3 | 钢筋混凝土框架 |
|  | 合计 |  | 8257.03 |  |  |

### 5.1.6 建设项目主要设备

表5.1-7  新增生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液体氰化钠原料槽 | V=150m3，φ4800×3000 | 1台 | 304 |
| 2 | 废水地槽 | 1200×1200×1400，V=2m3 | 1台 | 碳钢 |
| 3 | 事故槽 | V=80m3，φ4500×5030 | 1台 | 304 |
| 4 | 洗涤槽 | V=5.6m3，φ1800×2200 | 1台 | 304 |
| 5 | 废水储槽 | V=80m3，φ4500×5030 | 1台 | 碳钢 |
| 6 | 空气缓冲槽 | V=4m3，φ1400×2200 | 1台 | 碳钢 |
| 7 | 氮气缓冲槽 | V=4m3，φ1400×2200 | 1台 | 碳钢 |
| 8 | 仪表空气缓冲罐 | V=4m3，φ1400×2200 | 1台 | 304 |
| 9 | 气液分离塔 | Φ2100×4000，V=16.6m3 | 1台 | 304 |
| 10 | 离心机供料槽 | V=11m3，φ2300×200，锥底平盖 | 2台 | 304 |
| 11 | 母液缓冲槽 | V=0.56m3，φ850×750，立式圆筒锥底平盖 | 2台 | 304 |
| 12 | 母液槽 | V=35m3，φ4500×52300 | 2台 | 304 |
| 13 | 液体氰化钠排出液槽 | V=80m3，φ4500×5030 | 2台 | 304 |
| 14 | 浓缩进料泵 | Q=12.5m3/h，H=20m，N=3kw | 2台 | 304 |
| 15 | 废水地槽泵 | Q=25m3/h，H=32m，N=5.5kw | 2台 | 304 |
| 16 | 母液槽泵 | Q=30m3/h，H=30m，N=7.5kw | 3台 | 304 |
| 17 | 事故槽泵 | Q=12.5m3/h，H=20m，N=2.2kw | 1台 | 304 |
| 18 | 洗涤槽泵 | Q=25m3/h，H=32m，N=5.5kw | 3台 | 304 |
| 19 | 废水泵 | Q=25m3/h，H=32m，N=5.5kw | 2台 | 304 |
| 20 | 液体氰化钠排出液泵 | Q=25m3/h，H=32m，N=5.5kw | 3台 | 304 |
| 21 | 热水泵 | Q=720m3/h，H=28m，N=75kw | 3台 | 304 |
| 22 | 离心机 | 装料限重1000kg，装料容积830L，主机功率132kw | 2台 | 304 |
| 23 | 母液调配混合器 |  | 2台 | 304 |
| 24 | 氰化钠混合器 |  | 2台 | 304 |
| 25 | 蒸发结晶系统成套设备 |  | 2套 |  |
| 25.1 | 进料预热器 | φ600×4500，80m³ | 2台 |  |
| 25.2 | 蒸发室 | 操作温度39~44℃，操作压力3~4kP | 2台 |  |
| 25.3 | 凝缩器 | 操作温度39~44℃，操作压力3~4kP | 2台 |  |
| 25.4 | 真空缓冲罐 | 2m³ | 2台 |  |
| 25.5 | 真空泵机组 | 125kw | 2台 |  |
| 25.6 | 蒸发循环泵 | Q=3700m3/h，H=5m，N=110kw | 2台 |  |
| 25.7 | 加热器 | φ1400×6000，430m³ | 2台 |  |
| 25.8 | 凝缩水受槽 | V=2m³，φ1000×2000，平底平盖 | 2台 |  |
| 25.9 | 结晶器 | 操作温度39~44℃ | 2台 |  |
| 25.10 | 淘洗腿泵 | Q=30m3/h，H=30m，N=7.5kw | 2台 |  |
| 25.11 | 稠厚器 | 5.5kw | 2台 |  |
| 26 | 闪蒸干燥成套系统 |  | 2套 |  |
| 26.1 | 鼓风机 | 45kw | 2台 |  |
| 26.2 | 蒸汽换热器 | 400m2 | 2台 |  |
| 26.3 | 电加热器 | 270kw | 2台 |  |
| 26.4 | 闪蒸干燥主机 | Φ1200mm，18.5kw | 2台 |  |
| 26.5 | 双耙螺杆加料器 | Φ219mm，5.5kw | 2台 |  |
| 26.6 | 一级旋风分离器 | CZT-1200 | 2台 |  |
| 26.7 | 二级旋风分离器 | CZT-1200 | 2台 |  |
| 26.8 | 旋风气锤及组件 | ZC-80 | 2台 |  |
| 26.9 | 星型卸料器 | YJD-B-14L转 | 2台 |  |
| 26.10 | 星型卸料器 | YJD-B-8L转 | 2台 |  |
| 26.11 | 干粉螺旋输送机 | Φ219mm，4.0kw | 2台 |  |
| 26.12 | 半成品料仓 | 1.0m³ | 2台 |  |
| 26.13 | 料仓气锤及组件 | ZC-80 | 2台 |  |
| 26.14 | 主引风机 | 9-26-7.1D75kw | 2台 |  |
| 26.15 | 干燥机控制柜 |  | 2台 |  |
| 27 | 成型系统 |  | 2套 |  |
| 27.1 | 成品料斗 | 1080×1080×2000 | 2台 | 304 |
| 27.2 | 造粒成型机 | GZL500 | 2台 | 304 |
| 27.3 | 细粉斗式提升机 | HL200 5.5KW 2090×1250×14360 | 2台 | 304 |
| 27.4 | 振动筛 | 筛网2000×1000mm,0.4KW×2,2350×1100×2270 | 2台 | 304 |
| 27.5 | 出料蝶阀 | Φ200mm 320×270×80 | 2台 | 304 |
| 27.6 | 小引风机 | 9-26-5A 15KW 890×680×940 | 2台 |  |
| 27.7 | 成型机控制柜 |  | 2台 |  |
| 28 | 氰化钠自动包装生产线 | 自动计量包装，能力2.2吨/h | 2套 | 304 |
| 29 | 尾气吸收系统 |  | 2套 |  |
| 29.1 | 粉尘洗涤塔 |  | 2台 | 碳钢 |
| 29.2 | 粉尘洗涤塔泵 |  | 2台 | PP |
| 29.3 | 水洗涤塔 |  | 2台 | 碳钢 |
| 29.4 | 水洗涤塔泵 |  | 2台 | PP |
| 29.5 | 粉尘洗涤塔引风机 |  | 2台 | 碳钢 |
| 30 | 冷冻机系统 |  | 2套 |  |
| 30.1 | 冷冻机组 | R22 2960r/min 710kw 冷水584m3/h | 2台 |  |
| 30.2 | 蒸发式冷凝器 |  | 2台 |  |
| 30.3 | 冷水泵 | Q=720m3/h，H=200m，N=75kw | 2台 |  |

### 5.1.7原料消耗

表5.1-8    原辅料消耗

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液体氰化钠 | 30% | t | 153674.2 | 自产 |
| 2 | 液碱 | 30% | t | 112 | 自产 |
| 3 | 包装桶 | 50kg/桶 | 个 | 600000 | 卡车 |

### 5.1.8主要原料、产品理化性质

表5.1-9   主要原辅材料理化性质、毒性性质

| 名称 | 分子式 | 理化性质 | 燃爆性质 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氰化钠 | NaCN | 白色或灰色粉末状结晶，有微弱的氰化氢气味。熔点563.7℃ 沸点1496℃，溶于水，微溶于液氨、乙醇、乙醚、苯 | 不燃 | LD50(大鼠经口）6.4mg/kg |
| 液碱 | NaOH | 纯品为无色透明液体。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。对水体可造成污染。 | 不燃 | LD50 无资料 |

## 5.2公用工程

### 5.2.1 给排水

本项目所需的供水及排水均依托厂区已建生产生活供水管网。

5.2.1.1 新鲜水

厂区内共有 400m深井4口， 每口井出水量为32m3/h， 一条自来水管线， 供水指标5.7万m3/月。设有一座1200m3储水池，由深井和自来水向储水池供水， 再由供水泵向各用水单位供水，取水证见附件；食堂为专用管线，由自来水直接供水。
    本项目不新增劳动定员，工作人员由公司内部调剂，因此无新增生活用水 。

5.2.1.2 循环水

本项目氰化钠生产车间的循环水池、循环水泵房等依托厂区原有设施。新增的循环水系统补充水来自蒸汽冷凝水，循环水系统排水回用于现有工程尾气喷淋。

5.2.1.3软水

本项目车间内新上一套制水系统，采用两级反渗透工艺，最大小时供水量13.5 m3 /h，软水制水的浓水用于现有工程尾气喷淋。纯水主要用于设备清洗，用水量4032t/a。

### 5.2.2排水

采用清污分流、污污分流的排水体制。

①生产废水

本项目蒸发浓缩过程产生的蒸汽冷凝水，部分回用于本项目，剩余蒸汽冷凝水和本项目设备清洗废水回用于现有工程三聚氯氰项目配料。正常生产时，没有生产废水排入污水处理站。

②清洁排水：项目纯水装置产生的浓水和循环水系统产生废水均回用于现有工程的尾气喷淋工序。

③初期雨水：收集 15min 内被污染的初期雨水进行处理，15min 后的雨水排入管网。

生产区初期雨水量按营口市暴雨强度公式计算。其中：时间t取15分钟，迳流系数l取0.8，保证率p取1年。

根据装置区的面积计算得：全年初期雨水量产生量约129.16t/a。主要污染物为COD、SS。进入现有污水处理站处理。

④生活污水：本项目不新增劳动定员，不新增生活废水排放。

本项目水量平衡图详见图5.2-1，水平衡表见表5.2-1。本项目建成后，废水回用现有工程，因此现有工程将减少新鲜水用量110715.12m³/a，技改完成后全厂水平衡见图5.2-2。

表5.2-1   本项目水平衡表   单位：m³/a

| 工序 | 脱盐水 用量 | 蒸汽冷凝水用量 | 物料含水 | 进入下工序 | 消耗水 | 进入产品 | 回用现有三聚氯氰车间 | 回用现有工程尾气喷淋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | 0 | 0 | 104398.272 | 0 | 0 | 235.12 | 104163.12 | 0 |
| 纯水装置 | 0 | 5760 | 0 | 4032 | 0 | 0 | 0 | 1728 |
| 设备清洗 | 4032 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 3888 | 0 |
| 循环水系统 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 936 |
| 合计 | 4032 | 8280 | 104398.272 | 4032 | 1728 | 235.12 | 108051.12 | 2664 |

图5.2-2   本项目水平衡图

图5.2-3   本项目投产后全厂水平衡图

### 5.2.3供电

本项目用电由本厂变电站10kV母线引接，年耗电量3.46×107千瓦时，能够满足本项目用电需求。

### 5.2.3供汽

本项目用汽量为12.88t/h，公司现有1台7MW燃氢蒸汽锅炉和5台额定蒸发量1t/h的导热油蒸汽发生器，蒸汽产生能力为15t/h。公司现有工程蒸汽用量为12.522t/h，剩余2.478t/h，蒸汽余量不足以满足本项目的使用。营创三征（营口）精细化工有限公司拟建设1台15t/h燃氢锅炉，该锅炉利用现有工程副产氢气，为本项目提供蒸汽。该锅炉将另行立项及环评。

### 5.2.4储运系统

- 储存

本项目原料氰化钠溶液为现有氰化钠车间产品，存储于现有液氰罐区，原料液碱为现有氯碱车间产品，存储于现有液碱罐区。本项目新建的仓库为产品仓库。仓库情况见下表。

表5.2-1  	仓库情况

| 名称 | 储存物质 | 最大储量 | 储存周期 | 包装方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品仓库 | 固体氰化钠 | 300t | <10天 | 50kg/桶装 | 新建仓库 |

（2）运输

①年运输量

表5.2-2	 运输量表

| 货物名称 | 最大运输量t/a | 货物形态 | 包装 方式 | 运输 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运进 | 运出 |  |  |  |
| 固体氰化钠 |  | 30000 | 固体 | 桶装 | 汽运 |

②运输方式

根据货物性质及年运量，原料来源和产品市场，及结合当地运输条件，主要物流运输工作将由公路运输设施完成。

③运输设备

项目不配备运输车辆，产品运输利用社会运输力量解决。

### 5.2.5制冷系统

本项目新增2套制冷机组，位于公辅用房内，采用R22制冷剂，冷水量584m3/h。

## 5.3生产工艺流程

### 5.3.1 工艺流程简述

本项目是采用液体氰化钠连续生产固体氰化钠，营创三征现有氰化钠车间产品为30%氰化钠溶液，本项目将30%浓度的液体氰化钠经过单效连续真空蒸发、连续结晶后，连续进行离心分离，分离的母液一部分连续返回真空蒸发套用，一部分连续采出，离心得到的滤饼则连续进入干燥器干燥，干燥出的粉末经造粒机连续造粒后包装即得固体氰化钠产品。

本工程为原厂区的新增装置，现有工程可提供液体氰化钠，故本项目生产原料充足且易得。固体氰化钠生产工艺是国内外比较成熟的工艺，且生产过程为物理过程，不涉及到化学反应。

（1）工艺流程说明：

①加热：30%浓度的液体氰化钠原料经两级串联加热器加热，加热器采用进出温度为50~45℃的热水加热物料。

②蒸发、分离：液体氰化钠加热到约44℃后进入蒸发器，在绝压3～4kPa下在分离室内进行气液分离，气相用真空泵机组抽出经凝缩器用冷冻水（进出温度7~12℃）冷凝其中可凝气，得到的冷凝液进入凝缩水受槽，其余不凝气（G2）经真空泵机组排去尾气处理系统。分离室液相经降液管进入结晶器。

③结晶：蒸发、分离后的液相物料在结晶器内结晶6h，结晶液分为3层，上层清液溢流去调配槽，中层含细小结晶的料液用强制循环泵抽出进行循环蒸发，下层浓浆进入结晶器底部淘洗腿，当取样分析淘洗腿料液固含量达到体积比40~50%（质量比约8~10%）时，用淘洗腿泵抽出送去离心机进行离心。

④离心：离心分离得到的母液（含细微晶粒）经母液缓冲槽后进入调配槽，经调配槽泵分配，70%量的母液送去蒸发结晶装置套用，30%量的母液送去液体原料罐区的液体氰化钠排出液槽，用蒸发结晶装置蒸出的凝缩水调配质量浓度至30~35%后送出界区，去作为现有工程三聚氯氰车间的原料，剩余冷凝水（W1）去现有三聚氯氰车间作为原料配制用水使用。离心分离得到的固体氰化钠湿品通过位差进入干燥进料槽送去干燥。项目生产过程中各种中间槽（包括液体原料槽、冷凝水受槽、母液调配槽、母液分配槽、溶解槽等）产生放空气（G1）。统一收集后经废气处理装置处理后外排。

⑤干燥：固体氰化钠湿品在旋转闪蒸干燥器内经鼓入的高温热空气进行快速干燥，干燥物料随气流从干燥器顶部带出，经两级旋风分离器捕集后，从分离器底部排出进入成型机料仓。剩余气体（G3）用抽风机抽送去尾气处理系统。

⑥成型、包装：干燥的固体氰化钠粉料经料仓进入成型机压片，片剂经两级筛分，筛出的细粉经提升机提升返回成型机料仓重新压片，筛出的粗料进入粉料溶解槽，用溶解槽泵送来的液体带去溶解槽进行搅拌溶解，溶解料比重达到1.16~1.19后用泵送去调配槽。成型后的固体氰化钠片剂经自动称量包装系统计量装桶。成型和打包过程产生粉尘（G4、G5），经废气处理装置处理后外排。

（2）工艺流程及产污节点

图5.3-1  生产工艺流程及产污节点图

### 5.3.2物料衡算

物料平衡详见图5.3-2和表5.3-1。

表5.3-1	  生产物料平衡表

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 名称 | 组分 | 百分比 | 流量kg/h | 名称 | 组分 | 百分比 | 流量kg/h |
| 液体氰化钠进料 | NaCN | 30.00% | 6406.02 | 浓缩凝液去现有工程 | H2O | 99.947% | 7894.2 |
|  | HCOONa | 0.55% | 117.28 |  | NaCN | 0.038% | 2.98 |
|  | Na2CO3 | 0.51% | 109.22 |  | NH3 | 0.015% | 1.2 |
|  | NaOH | 1.04% | 222.24 |  | 小计 | 100.00% | 7898.38 |
|  | H2O | 67.90% | 14488.88 | 固体氰化钠产品 | NaCN | 98.50% | 4104.14 |
|  | 小计 | 100.00% | 21343.64 |  | HCOONa | 0.21% | 8.64 |
| 液碱 | NaOH | 30.00% | 4.66 |  | Na2CO3 | 0.20% | 8.42 |
|  | H2O | 70.00% | 10.88 |  | NaOH | 0.31% | 12.98 |
|  | 小计 | 100.00% | 15.54 |  | H2O | 0.78% | 32.66 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 100.00% | 4166.84 |
|  |  |  |  | 氰化钠母液去现有工程 | NaCN | 24.73% | 2297.66 |
|  |  |  |  |  | HCOONa | 1.17% | 108.64 |
|  |  |  |  |  | Na2CO3 | 1.09% | 100.8 |
|  |  |  |  |  | NaOH | 2.30% | 213.94 |
|  |  |  |  |  | H2O | 70.71% | 6572.9 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 100.00% | 9293.94 |
|  |  |  |  | 外排废气 | HCN | / | 0.000051 |
|  |  |  |  |  | NH3 | / | 0.002 |
|  |  |  |  |  | NaCN | / | 0.014 |
| 合计 |  | 21359.18 | 合计 |  | 21359.18 |

注：年工作7200小时。

图5.3-2  项目物料平衡图             单位：kg/h

### 5.3.3污染工序及污染源强

5.3.3.1污染工序

本项目污染源、污染物及处理方式等情况汇总见表5.3-2。

表5.3-2    项目污染源、污染物及处理方式

| 类别 | 污染源 | 编号 | 主要污染物 | 处理方式 | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 中间槽罐放空气 | G1 | HCN | 本项目干燥后氰化钠经两级旋风分离器捕集，与压片成型系统排放的粉尘、自动包装排放的粉尘、中间槽罐废气和浓缩结晶不凝气一同引入气液分离塔，再进入粉尘洗涤塔用碱性水液进行洗涤吸收，再进入水洗涤塔用水洗涤后，通过1根30m高排气筒引至高处排放。 | 有组织，连续 |
|  | 浓缩结晶不凝气 | G2 | HCN、NH3 |  |  |
|  | 干燥引风机排气 | G3 | 粉尘（氰化钠） |  |  |
|  | 压片成型系统含尘尾气 | G4 | 粉尘（氰化钠） |  |  |
|  | 自动包装系统含尘尾气 | G5 | 粉尘（氰化钠） |  |  |
| 废水 | 蒸发浓缩冷凝水 | W1 | COD、总氰化物 | 除回用于本项目外，剩余回用于现有三聚氯氰车间配料 | 连续 |
|  | 设备清洗废水 | / | COD、总氰化物 | 回用于现有三聚氯氰车间配料 | 间歇 |
|  | 浓水 | / | 盐分 | 现有工程尾气喷淋 | 连续 |
|  | 循环系统排污 | / | 盐分 |  | 间歇 |
| 噪声 | 机泵 | N1-1 | 噪声 | 隔声罩、减振 | 连续 |
| 固废 | 机泵 | / | 废机油 | 厂内暂存后，委托有资质的部门处理 | 间歇 |

5.3.3.2污染源强分析

1.废气源强：

项目产生的废气主要有浓缩结晶真空泵排气、干燥引风机排气、压片成型机含尘尾气、自动包装机含尘尾气、中转槽放空排气。本项目干燥后的氰化钠经两级旋风分离器捕集，未被捕集的氰化钠与浓缩结晶真空泵排气、压片成型机含尘尾气、自动包装机含尘尾气、中转槽放空排气等废气一同进入三级塔进行处理，三级塔由气液分离塔、液碱洗涤塔和水洗涤塔组成。首先将废气集中引入气液分离塔，再进入液碱洗涤塔用碱性水液进行洗涤吸收，再进入水洗涤塔用水洗涤后，每套生产设备设置1套废气处理装置，对应风机风量为25700m³/h，共2套废气处理装置，处理后废气通过1根30m高、内径1.2m排气筒引至高处排放。

根据物料衡算，正常生产时工艺废气污染物产生及排放情况见表5.3-3。

表5.3-3  	项目废气产生及排放情况

| 产生 环节 | 污染物 | 产生量 | 产生速率 | 处置措施 | 废气量 | 排放量 | 排放 速率 | 排放 浓度 | 浓度 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | kg/h |  | m³/h | t/a | kg/h | mg/m3 | mg/m3 |
| 中间槽罐放空气 | HCN | 0.02232 | 0.0031 | 干燥后氰化钠经两级旋风分离器捕集，未被捕集的氰化钠与其它废气一同经气液分离塔+液碱洗涤塔+水洗涤塔处理，通过1根30m高排气筒引至高处排放。粉尘处理效率99.75%，HCN处理效率99%，NH3处理效率90%。 | 51400 | 0.0003672 | 0.000051 | 0.001 | 0.3 |
| 浓缩结晶不凝气 |  | 0.0144 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
|  | NH3 | 0.144 | 0.02 |  |  | 0.0144 | 0.002 | 0.039 | 10 |
| 干燥引风机排气 | 粉尘（氰化钠） | 35.712 | 4.96 |  |  | 0.102 | 0.01415 | 0.275 | 10 |
| 压片成型系统含尘尾气 |  | 3.6 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 自动包装系统含尘尾气 |  | 1.44 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，处理后废气中污染物排放浓度达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中大气特别排放限值的要求。

2.废水

表5.3-4  本项目废水产生情况汇总表

| 装置 | 类别 | 产生量 m3/a | 主要成分 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | 蒸发浓缩冷凝水 | 42891.264 | CODcr、总氰化物 | 回用于现有三聚氯氰车间配原料用水 |
| 设备清洗 | 设备清洗废水 | 3888 | CODcr、总氰化物 | 回用于现有三聚氯氰车间配料 |
| 脱盐水装置 | 浓水 | 1728 | 盐分 | 现有工程尾气喷淋 |
| 循环水 | 循环系统排污 | 2664 | 盐分 |  |

本项目蒸发浓缩过程产生冷凝水，该冷凝水部分回用于本项目母液调配和废气处理装置。根据物料衡算，剩余42891.264t/a蒸发浓缩冷凝水与设备清洗废水一同回用于现有三聚氯氰车间，用于三聚氯氰车间原料氰化钠溶液的配制。本项目冷凝水成分为氰化钠，设备冲洗用水为纯水，产生的设备冲洗废水中除氰化钠外无其它杂质，因此此处回用不影响三聚氯氰车间原料氰化钠溶液的质量。

本项目脱盐水装置外排浓水和新增的循环水系统排污回用于现有工程尾气喷淋，减少了现有工程新鲜水用水量。

3.噪声

本项目主要噪声源强见下表。

表5.3-5    项目主要噪声源及源强参数

| 车间 | 主要声源 设备 | 数量 台/套 | 单台 声级 dB | 噪声规律 | 治理措施 | 降噪效果 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体氰化钠车间 | 机泵 | 27 | 70-80 | 连续 | 隔声、减振 | ≥20 |
|  | 风机 | 2 | 85-95 | 连续 | 消声、减振、隔声 | ≥45 |

4.固体废物

本项目产生的生产固废主要为机泵产生的废机油，产生量约为1t/a，暂存于现有危废暂存间。

## 5.4非正常工况分析

本项目生产过程中出现最极端非正常工况情况是废气处理系统出现故障，产生的废气不能有效通过吸收塔处理直接排入大气，即废气处理效率为0，造成环境污染，排放历时不超过30min。具体见表5.4-1。

表5.4-1  事故情况下废气污染物排放量

| 项目 | 污染源 | 污染物名称 | 排放量kg/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 中间槽放空废气、浓缩结晶不凝气、干燥废气、成型粉尘、包装废气 | 废气处理系统 | HCN | 0.0051 |
|  |  | NH3 | 0.02 |
|  |  | 粉尘 | 5.66 |

一旦废气处理吸收塔出现问题，应该立即关闭气体出口阀门，停止有关生产，避免原材料浪费和环境的污染。

## 5.5污染物总量控制分析

根据辽环发[2015]17 号《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目 主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》要求，结合本工程污染物排放特点，确定本次评价的总量控制因子为 CODcr、氨氮。

### 5.5.1企业现状工程污染物总量

根据现有工程环评报告及批复，现有工程污染物排放总量见下表：

表5.5-1   现有工程排放量汇总表

| 污染要素 | 项目 | 单位 | 现有工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC | t/a | 30.5 |
|  | Cl2 | t/a | 3.1678 |
|  | NOx | t/a | 2.016 |
|  | HCl | t/a | 0.16 |
|  | 氨 | t/a | 4.8 |
|  | 氰化氢 | t/a | 0.388 |
|  | 颗粒物 | t/a | 10.16 |
| 废水污染物 | 废水量 | 万m3/a | 46.673 |
|  | CODCr | t/a | 23.336 |
|  | NH3-N | t/a | 3.733 |
|  | 总氮 | t/a | 7.001 |
| 固废 | 固废量 | t/a | 14634 |
|  | 其中 | 危废 | t/a | 2006.05 |

### 5.5.2 本项目污染物建议总量

表5.5-2 	本项目总量核算表

| 污染要素 | 项目 | 单位 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 废气量 | 万 m3/a | 37008 |
|  | HCN | t/a | 0.0003672 |
|  | 粉尘（氰化钠） | t/a | 0.102 |
|  | NH3 | t/a | 0.0144 |
| 固废 | 废机油 | t/a | 1 |

### 5.5.3本项目“三本账”核算

本项目实施后全厂“三本账”核算详见表 5.5-3。

表5.5-3  全厂污染物汇总表

| 污染要素 | 项目 | 单位 | 全厂现有总量 | 本项目新增 | 以新带老消减量 | 本项目实施后 全厂总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC | t/a | 30.5 | 0 | 0 | 30.5 |
|  | Cl2 | t/a | 3.1678 | 0 | 0 | 3.1678 |
|  | NOx | t/a | 2.016 | 0 | 0 | 2.016 |
|  | HCl | t/a | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 |
|  | 氨 | t/a | 4.8 | 0.0144 | 0 | 4.8144 |
|  | 氰化氢 | t/a | 0.388 | 0.0003672 | 0 | 0.3883672 |
|  | 颗粒物 | t/a | 10.16 | 0.102 | 0 | 10.262 |
| 废水 | 废水量 | 万m³/a | 46.673 | 0 | 0 | 46.673 |
|  | CODCr | t/a | 23.336 | 0 | 0 | 23.336 |
|  | NH3-N | t/a | 3.733 | 0 | 0 | 3.733 |
|  | 总氮 | t/a | 7.001 | 0 | 0 | 7.001 |
| 固废 | 固废量 | t/a | 14634 | 1 | 0 | 14635 |
|  | 危险废物 | t/a | 2006.05 | 1 | 0 | 2007.05 |
|  | 一般废物 | t/a | 12627.95 | 0 | 0 | 12627.95 |

本项目建成后，全厂污染物总量控制指标为：废气NOx 2.016t/a、NMHC 30.5t/a；废水CODcr 23.336t/a、NH3-N 3.733t/a、总氮7.001t/a。

# 6环境影响预测评价

## 6.1大气环境影响分析

### 6.1.1大气污染源排放情况

本项目产生的废气主要有浓缩结晶真空泵排气、干燥引风机排气、压片成型机含尘尾气、自动包装机含尘尾气、中转槽放空排气。本项目干燥后氰化钠经两级旋风分离器捕集后，与浓缩结晶真空泵排气、压片成型机含尘尾气、自动包装机含尘尾气、中转槽放空排气等废气一同进入三级塔进行处理，三级塔由气液分离塔、液碱洗涤塔和水洗涤塔组成。首先将废气集中引入气液分离塔，再进入液碱洗涤塔用碱性水液进行洗涤吸收，再进入水洗涤塔用水洗涤后，每套生产设备设置1套废气处理装置，对应风机风量为25700m³/h，共2套废气处理装置，处理后废气通过1根30m高、内径1.2m排气筒引至高处排放。

本项目排气筒废气排放情况见表6.1-1。

表6.1-1  大气污染物有组织排放情况

| 排气筒编号 | 烟气出口流量(m3/h) | 污染物名称 | 排放速率(kg/h) | 排放量（t/a） | 排放浓度 (mg/m3) | 浓度标准(mg/m3) | 排放源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 高度(m) | 直径(m) | 温度(℃) | 排放时数（h） |
| P1 | 51400 | HCN | 0.000051 | 0.0003672 | 0.001 | 0.3 | 30 | 1.2 | 20 | 7200 |
|  |  | NH3 | 0.002 | 0.0144 | 0.039 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 粉尘 | 0.01415 | 0.102 | 0.275 | 30 |  |  |  |  |

由上表可知，处理后废气中污染物排放浓度达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）的要求，项目废气污染物排放量较小，对周围环境影响较小。

### 6.1.2非正常工况下大气污染源排放情况

本项目非正常工况情况是废气处理系统出现故障，产生的废气不能有效通过吸收塔处理直接排入大气，即废气处理效率为0，造成环境污染，排放历时不超过30min。本项目非正常工况下大气污染源排放情况见表6.1-2。

表6.1-2  非正常工况下大气污染源污染物排放参数

| 项目 | 污染源 | 污染物名称 | 排放量kg/次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中间槽放空废气、浓缩结晶不凝气、干燥废气、成型粉尘、包装废气 | 废气处理系统 | HCN | 0.00255 |
|  |  | NH3 | 0.01 |
|  |  | 粉尘 | 2.83 |

本项目废气处理设施发生故障时，项目排放的大气污染物将大幅增加，为降低非正常工况对周围环境的影响，当本项目废气处理设施发生故障时建设方需立即停产，尽量减少事故大气污染物排放。

为防止和降低非正常工况排放对环境的影响，本项目采取如下措施：

（1）为防止因突然断电导致开、停车等非正常工况，环保设施的微机控制系统在UPS的继电保护下仍能继续运行一段时间，立即启动各控制阀门进行相应的处理。

（2）项目各装置采用DCS控制，设置集中控制室，与工艺生产设备隔离。操作人员在控制室内对生产过程的温度、压力、液位、流量、阀位等工艺参数实行集中检测、显示、控制、报警和连锁操作，对安全生产密切相关的参数进行自动调节和自动报警。同时还采用SIS安全仪表系统，以确保在非正常工况下各项安全控制和联锁能够按既定目标实现。

（3）在固体氰化钠蒸发结晶、干燥、成型、包装等现场设置连续场景监测系统，所有场景画面均在主控制显示，以便于及时观察现场人员和设备的安全状况。

（4）设置有氰化氢气体检测报警仪，能及时监测空气中有害气体的含量，以确保生产设备和人身安全。所有检测信号送至主控室有毒气体报警仪上，报警仪设置声光报警，以便于主控制室人员及时处理和消除隐患。

（5）企业应加强日常设备的检修、加强环保管理，保证设备的正常运行。

### 6.1.3卫生防护距离

本项目生产设备全密闭，因此正常生产时没有无组织污染物排放。根据营创三征（营口）精细化工有限公司现有工程环境影响报告书及其批复，营创三征（营口）精细化工有限公司防护距离为以氯碱车间一期、二期边界外700m，三聚氯氰车间防护距离为400m，氯碱车间三期防护距离为800m，防护距离范围内无居住区等环境敏感点。

全厂卫生防护距离详见附图六。

### 6.1.4结论

综上，本项目废气中污染物排放浓度达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）的要求，对周围环境影响较小。

## 6.2水环境影响分析

本项目生产过程中产生的蒸发浓缩冷凝水部分直接回用于本装置使用，剩余废水与设备清洗废水一同回用于现有三聚氯氰车间的原料氰化钠溶液配制。本项目设备清洗用水为纯水，冲洗设备后废水中主要污染物为氰化钠，蒸发浓缩冷凝水中主要污染物为氰化钠，两股废水回用于三聚氯氰车间原料氰化钠的配制不会对三聚氯氰的产品质量造成影响。

本项目脱盐水装置外排浓水和新增的循环水系统排污回用于现有工程尾气喷淋，减少了现有工程新鲜水用水量。

本项目不新增劳动定员，不新增生活废水排放。

本项目所在位置辽河段水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中IV类水域水质标准。本项目不新增废水排放，正常生产时对辽河水质无影响。

## 6.3噪声环境影响预测

### 6.3.1项目声源情况

调查本项目声源种类与数量、各声源的空间位置、声源的作用时间等，用类比测量法与引用已有的数据相结合确定声源声功率级。项目的噪声源情况见表5.3-5。

### 6.3.2预测模型

根据工程分析提供的噪声源参数，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源迭加。

①室外声源在预测点的声压级

Loct®= Loct(r0)-20lg(r/r0)-△Loct

式中：Loct®、Loct(r0) — 距声源r、r0处的声压级，dB；

r、r0 — 预测点到声源的距离，m；

Loct — 各种衰减量，dB。

如果已知声源的倍频带声功率级 Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则

Loct®= Lwoct -20lgr0-8

②室内某一声源在靠近围护结构处的声压级

Loct，1=Lwoct+10 lg（+ ）

式中：Loct，1 — 某室内声源在靠近围护结构处产生的声压级，dB；

Lwoct — 为某声源的声功率级，dB；

r1 — 为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R — 房间常数，R=；

S — 室内总表面积，m2；

— 平均吸声系数， =；

Q — 方向性因子。

③所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级

Loct，1（T）=10 lg（  ）

④所有声源在室外靠近围护结构处产生的声压级

Loct，2（T）= Loct，1（T）-（TLoct+6）

式中：TLoct — 墙体（等围护结构）的隔声量，dB。

⑤等效室外声级

将室外声级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lwoct。

Lwoct= Loct，2（T）+10 lg（S）

式中：S—透声面积，m2。

⑥等效室外声源在预测点产生的声级

Loct（r）= Lwoct –20 lg（r）-△Loc

式中：Loct（r）— 等效室外声源在预测点产生的声级，dB；

r — 预测点距声源的距离，m；

Loc — 各种因数引起的衰减量，dB。

⑦各等效声源在预测点处产生的总等效声压级

Leq(T)=10 lg() [+]

式中：  T — 计算等效声级的时间，h；

N — 室外声源数，个；

M — 等效室外声源数，个。

### 6.3.3噪声环境影响预测及评价

在本次噪声源衰减的计算过程中，考虑距离衰减及构筑物屏障作用这两个主要衰减因素，对于声能在传播过程中受其它因素的影响（如地面吸收效应，雨雪雾和温度梯度的削减）在此忽略不计。

影响的计算结果见表6.3-1。

表6.3-1  声环境影响预测结果dB(A)

| 预测点 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
|  | 本项目预测值 | 本底值 | 叠加值 | 达标情况 | 本项目预测值 | 本底值 | 叠加值 | 达标情况 |
| 东厂界 | 20.35 | 62 | 62.00 | 达标 | 20.35 | 52 | 52.00 | 达标 |
| 南厂界 | 19.65 | 58 | 58.00 | 达标 | 19.65 | 52 | 52.00 | 达标 |
| 西厂界 | 32.35 | 58 | 58.01 | 达标 | 32.35 | 51 | 51.06 | 达标 |
| 北厂界 | 17.54 | 59 | 59.00 | 达标 | 17.54 | 51 | 51.00 | 达标 |

### 6.3.4评价结果

根据表6.3-1分析表明，本项目建成后，项目厂界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）的要求，本项目噪声对周围声环境影响较小。

## 6.4固体废物环境影响分析

本项目运行期间产生的生产固废为废机油，废机油属于《危险废物名录》（2016）中HW08类废物，废物代码为900-214-08，产生量为1t/a，暂存在危废暂存库内，定期委托有资质的部门处理。符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及其修改单要求。

## 6.5地下水环境影响分析

### 6.5.1评价区地质与水文地质条件

#### 6.5.1.1地层条件

评价区分布地层为第四系地层，为冲击河床相地层，第四纪地层具有连续沉积的特点，且基本上是在还原环境下沉积的，因此各类沉积物自上而下色泽单调，以浅灰、灰绿、浅绿为主。

根据已有地质勘探成果，本次勘探深度范围内场地地层主要由第四系人工填土及粉细砂、上新统粉土及粉质粘土、白垩系泥岩及砂砾岩组成，各岩土层的分布由新至老、从上而下依次为：

①层人工填土

黄褐色，杂色，松散—稍密，稍湿，物质组成主要以粉细砂、粘土碎块、粉土碎块，全风化泥岩碎块、碎石、植物根系及人工弃物等为主，为近期场平填土，未经压实，未完成固结，密实度和均匀性均较差，工程性质差。

②1粉细砂（Q4eol）：浅黄色、黄褐色，稍湿—湿，松散—中密，矿物成分主要以长石、石英等为主，砂质较纯，风积而成，颗粒形状多为次棱角状，少为次圆状，磨圆较差。

②2粉细砂（Q4al+pl）：浅黄色、黄褐色，稍湿—湿，稍密—中密，矿物成分主要以长石、石英等为主，局部处于饱和状态，砂质较纯，颗粒形状多为次圆状，磨圆较好，冲洪积成因。

②3粉细砂（Q4al+pl）：浅黄色、黄褐色，湿—饱和，中密—密实，矿物成分主要以长石、石英等为主，砂质较纯，冲洪积成因。

③1粉土(N2al+pl)：红褐色，棕红色，密实，湿，结构较致密，局部含有少量的铁锰质锈斑。

③2粉质粘土(N2al+pl)：红褐色，深红色，湿，密实，冲洪积成因。

图6.5-1   地质剖面图

6.5-2  综合工程地质柱状图

#### 6.5.1.2 评价区水文地质条件

1）地下水类型及赋存特征

厂区位于营口市老边区，属滨海及堆积平原。

评价区处于辽河三角洲平原的东部，受地形地貌和第四纪沉积环境的控制，地下水含水层接受北、东两个方向的地表径流和地下径流的补给。含水层结构复杂，以细砂、中砂和中粗砂含砾为主，累计厚度80-100m，其孔隙度较大，地下水蕴藏丰富。根据其第四纪沉积的韵律和时代，按孔隙水的水力性质，隔水层的分布和层序，将区域内的含水层归纳概化为孔隙潜水及深层承压水。在两含水层之间有约20m左右厚的稳定黏土隔水层。

（1）孔隙潜水

为评价区潜水含水层，广泛分布于评价区，含水层主要为中、下全新统、上更新统冲积、海积细砂、粉细砂夹黏土层，顶部覆盖约10-20m厚的粉质黏土和淤泥质黏土组成的上层滞水含水层。本次现场调查的民井全部开采这一类型地下水，水位埋深0.6-1.5m，水位标高1.9-5.5m，含水层厚15-20m，单井出水量500-1000t/d，渗透系数1.86-10.01m/d，水位年变幅小于1m，水化学类型为重碳酸氯化钠镁型和重碳酸硫酸钠镁型水，矿化度1.9-3.2g/L，为微咸水-咸水。

（2）深层孔隙承压水

广泛分布于上更新统地层之下，含水层主要为中更新统海陆交互相和下更新统洪积相中粗砂含砾和砾卵石层，其顶板为黏土隔水层，含水层厚10-51m，地下水水位埋深为0.19-4.87m，水量丰富，单井出水量一般为1000-2000t/d，渗透系数1.77-6.60m/d。水化学类型主要为重碳酸钙和重碳酸硫酸钠钙型，矿化度1g/L左右。

图6.5-3 评价区水文地质图

2）地下水补径排及动态特征

评价区第四系孔隙水垂向补给量按补给来源分为：降水入渗补给和灌溉回归水入渗补给；侧向补给量主要是通过周边第四系含水层和基岩含水层侧向径流补给。由于下辽河三角洲地区含水层颗粒较细，地势平坦，天然水力坡度小，地下水径流缓慢。评价区水位埋深较浅，人工开采量小，加之滨海区受海水顶托作用，水平径流几乎停滞，地下水埋深浅，因此地下水的垂直蒸发是工作区地下水的主要排泄方式。

①补给条件： 评价区地下水的补给以垂向补给为主，侧向补给为辅。垂向补给按补给来源主要为：①降水入渗补给；②河流入渗补给；③灌溉回归水入渗补给。

区内的多年平均降雨量为 632.2mm，降水入渗补给是地下水的主要补给源，侧向补给量主要是通过上游第四系含水层侧向补给。

②径流条件：松散岩类孔隙水含水层厚度大，按其地层时代、埋藏条件、水动力特 征可分为浅层潜水-微承压水（Q3 和 Q4）和深层承压水（Q1 和 Q2）两层。

浅层潜水-微承压水：浅层地下水径流条件主要受地形、地貌和第四纪地质条件的控制，其影响因素包括含水层的导水性和地下水的水力坡度。评价含水层为中粗砂到中细砂，厚度增大，渗透系数 1-5m/d，水力坡度 1-2‰，径流变的滞缓；绝大部分的滨海平原区含水层颗粒更细，但厚度加大，水平径流滞缓或停滞，地下水以垂直运动为主，表现为蒸发排泄。天然状态下，地下水总的运动方向平原向滨海平原区径流，且径流速度逐渐缓慢，最后近于停滞。

深层承压水：评价区深层承压水主要靠上游侧向径流补给，随着离补给区距离和深度的增大，无论是水平还是垂直方向上的运动都非常缓慢，其径流速度更为缓慢，地下水运动几乎处于停滞状态。

③排泄条件

浅层潜水-微承压水：冲洪积扇区，地下水丰富，补给径流条件好，水位埋 深相对较大，且多为周围城市及工业供水水源区，人工开采是其主要排泄方式， 其次是地下水向平原中部及下游的径流排泄。

评价区内地势低平，水位埋深浅，在河口三角洲地区地下水溢出形成湿地和 沼泽。由上游向下游和工作区的中部，地下水径流逐渐滞缓，到下游滨海区水平 径流几乎停滞，变为垂直上升水流，因此地下水的垂直蒸发是地下水的主要排泄 方式之一。另外地下水通过微弱的地下径流排 泄到区外（辽东湾）。

（2）地下水的动态特征

①地下水水位动态特征

评价区内地下水径流滞缓，水位埋藏浅，毛细作用强，潜水蒸发及降水入渗是控制水位动态的主要因素。12月份至次年3月份地表封冻，水位最低且较平稳，4～5月上旬，地表解冻，受春汛影响，水位有所上升。6月进入雨季，受降水入渗补给控制，水位开始上升，至8月达到峰值。9月以后降雨入渗基本停止，潜水蒸发排泄成为 主导因素，水位缓慢下降，到次年 2月底达到最低水位。属降雨入渗～蒸发型。

②地下水水质动态特征

评价区内地下水水化学类型较简单，主要以 Cl—Na+·Ca2+型居多。水化学类型相对稳定。区内的氯离子的动态变化规律与矿化度相近。主要在咸、淡水的交替补给下含量发生变化。在盐、卤水开采区，由于开采量的增加，氯离子含量在总体上 呈现下降趋势。年变幅不大。

（3）地下水开发利用现状

目前，调查评价区无集中供水水源，仅有零星生产自备井，取用深层承压水，地下水开发程度较低。

### 6.5.2正常状况下各污染单元对地下水环境影响分析

通过对厂区所在地水文地质条件分析，同时厂区采用分区防渗措施，在运营期产生的废水不会进入地下水中，不会对环境造成污染。各污染单元均要求进行分区防渗处理，一般防渗区防渗要求应等效黏土防渗层Mb≥1.5m、K≤1×10-7cm/s，重点防渗区防渗要求应等效黏土防渗层Mb≥16.0m、K≤1×10-7cm/s。在运营期产生的废水不会进入地下水中，不会对环境造成污染。在防渗层合格条件下污染质穿透防渗层的时间按下列公式计算：

渗水通道：

穿透时间：

其中：q-渗透速率；

k-防渗层的渗透系数；

h-渗层上面的积水高度；

T-污染质穿过防渗层的时间；

d-防渗层的厚度。

假设防渗层积水高度为1 m。一般防渗区等效黏土层厚度1.5m，渗透系数1.0×10-7cm/s，则计算污水穿透防渗层的时间一般防渗区为28.5年，即在防渗层上的持续积水1m的情况下，经过28.5年污染物可以穿过一般防渗区的防渗层，且渗透水量很小（<0.06m3/(a.m2)）。可见，在合格的防渗设施条件下，可渗透的污染物速度非常慢，因此工程对地下水污染的可能性比较小。

因此，在正常状况下，拟建项目对地下水环境影响很小。

### 6.5.3非正常状况下拟建项目污染单元对地下水环境影响分析

根据本项目实际情况分析，如果是装置区等可视场所发生硬化面破损，即使有物料或污水等泄漏，按相关的管理规范，必须及时采取措施，不可能任由物料或污水漫流渗漏，而对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快通过挖出进行处置，不会任其渗入地下水。正常状况下建设项目对地下水环境影响很小，本项目预测评价重点为非正常状况下对地下水环境影响预测与评价。根据工程分析结果可知，本项目主要内容为新建固体氰化钠车间，对生产废水车间内收集后回用于现有工程。

1）影响途径

地下水环境保护措施因使用年限久远，出现了老化、腐蚀等情况，且没有及时的进行修正补救，造成废水收集、输送设施的出现破损，从而导致废水污染物通过裂口渗入包气带进入地下水环境的非正常状况发生，影响地下水水质。

根据项目废水产生和排放情况，本评价假设的非正常状况为：含氰废水收集槽出现破损后引起泄漏，且泄漏的含氰废水渗入包气带进入地下水环境产生影响；

2）预测公式

评价区地下水位动态稳定，因此污染物在浅层含水层中的迁移，可概化为瞬时注入示踪剂（平面瞬时点源）的一维稳定流动二维水动力弥散问题，当取平行地下水流动的方向为x轴正方向时，则污染物浓度分布模型如下：

式中：	x，y	—	计算点处的位置坐标；

t		—	时间，d；

C(x，y，t)	—	t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；

M		—	含水层的厚度，m；

mM		—	瞬时注入的示踪剂质量，kg；

u		—	水流速度，m/d；

n		—	有效孔隙度，无量纲；

DL		—	纵向x方向的弥散系数，m2/d；

DT		—	横向y方向的弥散系数，m2/d；

π		—	圆周率。

利用所选取的污染物迁移模型，能否达到对污染物迁移过程的合理预测，关键就在于模型参数的选取和确定是否正确合理。

本次预测所用模型需要的参数有：含水层厚度M；外泄污染物质量mM；岩层的有效孔隙度n；水流速度u；污染物纵向弥散系数DL；污染物横向弥散系数DT。这些参数主要由已有的勘察成果资料来确定：

（1）含水层的厚度M：根据以往水文地质资料，评价区内地下水含水层厚度20m。

（2）源强计算

①特征污染物

根据工程分析成果和《地下水水质标准》(GB/T 14848-2017)地下水指标，确定地下水特征污染物为氰化物、CODcr和NH3-N。

②污染物浓度确定

非正常状况下本项目废水CODcr浓度为2000mg/L、NH3-N浓度为200mg/L和氰化物500mg/L。

（3）污水处理工程非正常状况下渗漏量计算

假定由于腐蚀或地质作用，池底出现渗漏现象，渗漏面积为总面积的5‰。并且假设污水在包气带中已达到饱和状态，其渗漏后完全进入潜水含水层。各类污染物的渗漏量计算如下：

COD：2000mg/L×28.5m2×5‰×0.05 m/d=14.25g/d

氨氮：200mg/L×28.5m2×5‰×0.05 m/d =1.425 g/d

氰化物：500mg/L×28.5m2×5‰×0.05 m/d =3.56 g/d

（4）含水层的平均有效孔隙度n：评价区地下水以第四系松散岩类孔隙水，n值取0.12。

（5）水流速度u：项目所在地含水层为第四系含水层，含水层岩性为细砂和粉砂，根据经验系数得厂区的渗透系数分别为0.5 m/d。地下水水力坡度按照等水位线图取为I=0.002，因此地下水的渗透速度为：

V=KI=0.5m/d×0.002=0.0001 m/d；

则厂区的水流速度u为：

u=V/n=0.000833m/d；

（5）纵向x方向的弥散系数DL：根据经验系数，同时保守估计弥散试验取最大值，纵向弥散系数为10m2/d。

横向y方向的弥散系数DT：根据经验一般DT/DL=0.1，因此DT取为1.0m2/d。

3）非正常状况防渗层发生破损对地下水环境影响分析

(1)预测结果分析

将确定的参数代入预测模型，便可 以求出含水层不同位置，任何时刻的氰化物、CODcr和氨氮的浓度分布情况。

厂界处含水层CODcr浓度变化趋势及氨氮浓度变化趋势如图6.5-1、图6.5-2和图6.5-3所示。从图可知，当污染物进入含水层5天后，地下水出现超标现象（高于《地下水质量标准》Ⅲ类水标准中要求的氨氮浓度0.5mg/L和CODcr浓度3mg/L），但是预测氰化物满足《地下水质量标准》Ⅲ类水标准中要求。距污染源20m处地下水污染物氨氮和CODcr满足《地下水质量标准》Ⅲ类水标准限值要求，根据图可知，污染物对厂界和敏感点未出现超标现象，污染物主要位于厂区内，在厂界和敏感点满足《地下水质量标准》Ⅲ类水标准中要求中氨氮浓度0.5mg/L和CODcr浓度3mg/L。

图6.5-4 污染源在厂界及最近敏感点处含水层CODcr浓度变化趋势

图6.5-5 污染源在厂界及最近敏感点含水层氨氮浓度变化趋势

图6.5-6 污染源在厂界及最近敏感点含水层氰化物浓度变化趋势

（2）对含水层影响分析

根据含水层CODCr浓度变化趋势、氰化物浓度变化趋势及氨氮浓度变化趋势（图6.2-4至图6.2-6）可知，在非正常状况下污染物CODCr和氨氮对含水层局部区域短期内局部产生污染，出现超标现象，但是污染物超标主要位于厂区内，在厂界不会产生超标现象，且在1000天内含水层中无超标现象，对含水层影响程度较小，非正常状况下对地下水环境影响可接受。

（3）对敏感点影响分析

根据调查，评价区内无敏感点分布，因此，不会对敏感点产生污染，非正常状况下对敏感点不会产生影响受。

### 6.5.4地下水环境影响预测结果分析与评价结论

运营期，在正常状况下，如果是装置区和废水收集槽等可视场所发生硬化面破损，即使有物料或污水等泄漏，按目前的管理规范，必须及时采取措施，不可能任由物料或污水漫流渗漏，而对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快通过挖出进行处置，不会任其渗入地下水。正常状况下建设项目对地下水环境影响不大。

运营期，在非正常状况下，污水收集池破损发生泄漏会对包气带造成一定程度的影响。各装置中污染物渗漏对潜水含水层短期内产生一定污染，但是随着时间的延长而不会产生超标现象。而且对敏感点不产生污染。

综上所述，在正常状况下拟建项目对地下水影响很小；在非正常状况下，各类污染因子的渗漏会对潜水含水层有所影响，造成局部地下水水质超标，但是随着时间的延长而不会产生超标现象。且对敏感点不产生污染。

## 6.6环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能 发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次评价在依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的基础上，同时落实了环发[2012]77 号《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》和环办[2006]4 号《关于检查化工石化等新建项目环境风险的通知》的要求和精神，对本项目进行环境风险评价。

### 6.6.1评价等级及范围

6.6.1.1评价等级

本项目环境风险等级根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中相关内容及其附录A表1“物质危险性标准”进行判别，具体内容见表6.6-1~3。

表 6.6-1  环境风险评价工作等级划分原则

| 类别 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性 物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

表6.6-2   物质危险性标准表

| 类 别 | LD50 (大鼠经口) mg/kg | LD50 (大鼠经皮) mg/kg | LC50(小鼠吸入，4h) mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 (剧毒物质) | <5 | <1 | <10 |
|  | 2 (剧毒物质) | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 100<LC50<500 |
|  | 3 (一般毒物) | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 500<LC50<2000 |
| 易燃物质 | 1(易燃物质) | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物； 其沸点(常压下)是20℃或20℃以下的物质。 |
|  | 2(易燃物质) | 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。 |
|  | 3(易燃物质) | 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下 (如高温高压)可以引起重大事故的物质。 |
| 爆炸性物质 (易爆物质) | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的 物质。 |

本项目物质危险性识别表。

表6.6-3   本项目主要物料的危险性分析表

| 物质 | 闪点 ℃ | 沸点 ℃ | 爆炸下限 （%） | 爆炸上限 （%） | 毒理学数据 | 识别结果 | 临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氰化钠 | — | 1496 | — | — | LD50：6.4mg/kg (大鼠经口) | 剧毒物质 | 50 |
| 液碱 | — | 1390 | — | — | — | 非危险物质 | — |
| 氰化氢 | -17.8℃ | 25.7 | 5.6 | 40 | LC50：357mg/m3 | 剧毒物质 | 1 |

本项目主要物料的危险性分析见表6.6-4。

表6.6-4   本项目主要物料的危险性分析表

| 装置名称 | 危险化学品名称 | 临界量（t） | 实际量（t） | q/Q | 是否构成重 大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | 氰化钠溶液 | 50 | 400 | 8 | 是 |
|  | 氰化氢 | 1 | 0.0000051 | 0.0000051 | 否 |
| 产品库房 | 固体氰化钠 | 50 | 300 | 6 | 是 |

注：项目建设地点不属于《建设项目管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区，因此属于非环境敏感地区。

结合上表，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定：某评价项目功能单元内存在的危险物质的数量，若等于或超过规定的临界量，则该功能单元被视作重大危险源。当该单元存在一种以上危险物质时，有下列公式：

q1/Q1 + q2/Q2 + …… + /Qn≥1

式中：q1，q2……qn——每种危险物质实际存在量（t）；0

Q1，Q2…..Qn——与各种物质相对应的生产场所或贮存区的临界量（t）。

如该单元的多种并存危险物质满足上式，则也属重大危险源。

经计算，各贮存物质的q/Q总值大于1，构成重大危险源，故判定本项目的风险评价等级为一级。

6.6.1.2评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），其评价范围确定为以源点5km的评价范围。本项目周围5km范围内具体保护目标见表2.5-1。

### 6.6.2源项分析

#### 6.6.2.1物质危险性风险分析

本项目原料及产品属于高毒类物质，本项目使用的主要物料的理化性质、危险特性及应急防范措施如下。

表6.6-5     氰化钠的理化、毒性分析

| 类别 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观及性状 | 30%溶液，无色或淡黄色透明液体，有微弱的氰化氢气味。 |
|  | 熔点/沸点（℃） | 熔点：(℃) 563.7 沸点:(℃)1496 |
|  | 相对密度 | 1.60 |
|  | 燃烧热 | 无意义 |
|  | 溶解性 | 易溶于水，微溶于液氨、乙醇、乙醚、苯。 |
| 燃烧爆炸危险性质 | 闪点/引燃温度（℃） | 无意义 |
|  | 爆炸极限 | 无意义 |
|  | 稳定性 | 稳定 |
|  | 建规火险等级 | 丁 |
|  | 爆炸危险组别、类别 | 毒害品 |
|  | 危险特性 | 本身不能燃烧，受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化物气体。 |
| 毒理性质 | 毒性 | 高毒类，LD50 6.4,mg/kg（大鼠经口） |
|  | 健康危害 | 本品属于高毒类,能抑制呼吸酶，吸入和口服均能引起急性中毒。大剂量的接触可引起骤死。急性中毒分为4期，前期；粘膜刺激。呼吸加快加深，乏力和头痛；呼吸困难期：呼吸困难，血压升高，皮肤粘膜呈鲜红色；惊厥期：抽搐、昏迷，呼吸衰竭；麻痹期：全身肌肉松弛呼吸心跳停止而死亡。 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 立即脱去被污染的衣着，用流动的清水或5%硫代硫酸溶液彻底冲洗至少20分钟，就医。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
|  | 食入： | 饮足量温水，催吐，用1：5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸(勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。 |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护： | 可能接触毒物时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
|  | 防护服： | 穿连衣式胶布防毒衣。 |
|  | 手防护： | 戴橡胶手套。 |
|  | 其他： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会自救互救。 |
| 泄漏处置： | 对泄漏物处理必须戴好防毒面具与手套，扫起，倒至大量水中。加入过量NaClO或漂白粉，放置24小时，确认氰化物全部分解，稀释后放入废水系统。污染区用NaClO溶液或漂白粉浸光24小时后，用大量水冲洗，洗水放入废水系统统一处理。对HCN则应将气体送至通风橱或将气体导入碳酸钠溶液中，加等量的NaClO，以6mol/L NaOH中和，污水放入废水系统做统一处理。 |

表6.6-6     氰化氢的理化、毒性分析

| 类别 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观及性状 | 无色气体或液体，有苦杏仁味。 |
|  | 熔点/沸点（℃） | 熔点：(℃) -13.2 沸点:(℃)25.7 |
|  | 相对密度 | 0.69 |
|  | 蒸汽压 | 53.32kPa/9.8℃ |
|  | 溶解性 | 溶于水、醇、醚等。 |
| 燃烧爆炸危险性质 | 闪点（℃） | -17.8 |
|  | 爆炸极限（%） | -5.6~40.0 |
|  | 稳定性 | 稳定 |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。长期放置则因水分而聚合，聚合物本身有自催化作用，可引起爆炸。 |
| 毒理性质 | 毒性 | LC50：357mg/m3（小鼠吸入，5min） |
|  | 健康危害 | 抑制呼吸酶，造成细胞内窒息。急性中毒：短时间内吸入高浓度氰化氢气体，可立即呼吸停止而死亡。非骤死者临床分为4期，前驱期有粘膜刺激、呼吸加快加深、乏力、头痛，口服有舌尖、口腔发麻等；呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等；惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭；麻痹期全身肌肉松弛，呼吸心跳停止而死亡。可致眼、皮肤灼伤，吸收引起中毒。慢性影响：神经衰弱综合征、皮炎。 各种温血动物的中毒表现基本相同，呼吸先快后慢，瘫痪、侧卧、痉挛、窒息、呼吸停止、死亡，一般呼吸停止5～10分钟，心跳停止。猫、狗、猴还有呕吐表现。 氰化氢具有速杀性。中毒严重时，能使人很快死亡。低浓度时，无积累作用。当空气中浓度低于0.04mg/L时，对人员长时间的作用也无危险。初闻到时，有不同程度的刺激作用。口内有苦杏仁味，口舌发麻，紧接着头痛、胸闷、呼吸困难、身体不支、意志消失、强直性痉挛，最后全身麻痹以至死亡。 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 立即脱去被污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟。就医。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
|  | 食入： | 饮足量温水，催吐，用1：5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸(勿用口对口)和胸外心脏按压术，给吸入亚硝酸异戊酯，就医。 |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护： | 可能接触毒物时，应该佩戴隔离式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
|  | 防护服： | 穿连衣式胶布防毒衣。 |
|  | 手防护： | 戴橡胶手套。 |
|  | 其他： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会自救互救。 |
| 泄漏处置： | 对泄漏物处理必须戴好防毒面具与手套，扫起，倒至大量水中。加入过量NaClO或漂白粉，放置24小时，确认氰化物全部分解，稀释后放入废水系统。污染区用NaClO溶液或漂白粉浸光24小时后，用大量水冲洗，洗水放入废水系统统一处理。对HCN则应将气体送至通风橱或将气体导入碳酸钠溶液中，加等量的NaClO，以6mol/L NaOH中和，污水放入废水系统做统一处理。 废弃物处置方法：废料放入碱性介质中，通氯气或加次氯酸盐使之转化成氨气和二氧化碳。还可以采用控制焚烧法把氰化物完全破坏。氨氧化过程的废气中含有可回收的氢氰酸。 |

#### 6.6.2.2事故类型

根据项目工程分析.本项目风险事故有以下两类情形：

(1)情景1：化学品泄漏

对于成品区、生产区的化学品而言，由于储存容器的破损，可能发生泄漏事故。

(2)情景2：污染处理措施失效的事故排放

项目废气处理系统发生故障，造成污染物的事故性排放。

#### 6.6.2.3事故统计及最大可信事故

（1）企业风险事故统计

三征公司自建厂投产以来，尚未发生氰化钠或泄漏事故。

（2）氰化钠运输事故统计

氰化钠运输典型事故案例，见表6.6-7。

表6.6-7   氰化钠运输典型事故案例

| 序号 | 时间地点 | 事故类型 | 事故后果 | 事故原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2001-09-29，陕西丹凤县境内 | 一辆载有5.2吨剧毒氰化钠溶液的卡车不慎翻入汉江支流铁峪铺河内，约有5吨氰化钠溶液溢出。 | 造成河中生物大面积中毒死亡。监控与处理及时，未造成人员伤亡。 | 违反运输规定 |
| 2 | 2000-10-24，福建省龙岩市上杭县205国道至紫金山矿矿区公路上 | 氰化钠汽车槽车倾覆山涧，8t剧毒化学品氰化钠溶液泄漏并流入小溪。 | 90多名村民中毒，造成经济损失300多万元。 | 违章超载、指挥失误。违章使用非专用槽车运载剧毒液体且车况严重不良。 |
| 3 | 2001-11-01，洛阳市至洛宁县途中 | 一辆载运11.67t氰化钠溶液的东风汽车翻车，约10t氰化钠泄漏流入涧水。 | 造成水体严重污染，无人员伤亡。 | 车辆超载，山路狭窄，路面坑洼不平，驾驶员操作不当。 |
| 4 | 2006-02-10，山东淄博齐泰石油化工有限公司氰化钠溶液储罐区 | 一槽罐车(具备相关资质)装运氰化钠溶液(30%)时，罐口喷出部分氰化钠溶液，在路面上留下直径约宽20cm、长5m的白色氰化钠轮胎印迹。初步估计整个 过程氰化钠溶液泄 漏约20kg左右。 | 约1小时处理完毕，没有造成人员伤亡和重大险情。 | 罐口漏点。 |

从统计的典型事故可以看出，氰化钠产品的运输事故都是液体氰化钠运输过程中出现的事故。项目产品为固体氰化钠，采用专用包装桶包装，相对于液体氰化钠其运输风险较小。

#### 6.6.2.4最大可信事故及发生的概率

最大可信事故指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为0。在上述风险识别、分析和事故分析的基础上，本工程风险评价的最大可信事故设定列于表6.6-8。

表6.6-8  最大可信事故设定一览表

| 序号 | 装置、设备 | 危险因子 | 最大可信事故 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产区泄漏 | 液体氰化钠、氰化氢 | 存储容器破裂、泄漏 |
| 2 | 成品库 | 固体氰化钠 | 存储容器破裂、泄漏 |
| 3 | 污染事故排放 | 废气、废水 | 污染治理措施设备故障 |

项目生产区涉及的危险物质为液体氰化钠和氰化氢；成品库设计的危险物质为固体氰化钠；危险物质泄漏导致的主要风险事故为泄漏的物质进入周边环境产生的影响。由风险识别和以往国内同类型事故统计的基础上，确定本项目最大可信事故为生产装置区液体氰化钠泄露和装置中氰化氢泄露引起的环境风险事故为最大可信事故。

本项目事故概率参照胡二邦主编的《环境风险评价使用技术和方法》以及其它项目环评，确定的化工行业企业发生泄漏的重大事故概率进行计算，最大可信事故概率见下表。

表6.6-9   最大可信事故概率

| 最大可信事故 | 对环境造成重大影响概率 |
| --- | --- |
| 生产区液体氰化钠储槽泄漏。液体氰化钠贮槽与管道连接处发生泄漏，事故废水对周边水环境影响。 | 1×10-5次/年 |
| 生产装置发生泄漏，装置内氰化氢气体泄露对周边环境空气的影响。 |  |
| 项目废气处理系统发生故障，造成氰化钠的事故性排放。 |  |

### 6.6.3泄漏量计算

6.6.3.1液体氰化钠泄露

根据事故统计，典型的损坏类型是储罐与其输送管道连接处（接头泄漏），裂口尺寸取管径的 20%或 100%，因罐体破裂、管道或阀门完全断裂或损坏的可
能性极小，本评价设定破损程度为接管面积的20%。项目设置多个中间贮槽，多个贮槽同时发生事故的概率极小，本评价按一个最大贮槽发生泄漏（液体氰化钠原料槽）考虑。液体氰化钠输送管道管径为50mm，事故发生后安全系统报警，反应时间最多需10min，则可以得到控制。裂口之上液位高度为5m，30%液体氰化钠密度1100kg/m3，罐内压力为常压。

泄漏速率QL用柏努利方程计算：

QL=CdAρ[2（P-P0）/ρ+2gh]1/2

式中：

QL----液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，无量纲，取0.62；

A——裂口面积，m2，取0.0004；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3，1100；

P——容器内介质压力，Pa，常压；

P0——环境压力，Pa，常压；

G——重力加速度，m/s2，9.8；

H——裂口之上液位高度，m，5；

经公式计算得出：泄漏速率为2.7kg/s，则10min泄漏的液体氰化钠量为1620kg。

6.6.3.2氰化氢气体泄露

项目生产装置中，特别是中间槽罐和浓缩结晶设备中会有少量氰化氢气体， 一旦设备发生泄露，设备中氰化氢会泄露到环境空气中，根据工程分析，生产过程中，氰化氢的产生速率为0.0051kg/h，事故发生后安全系统报警，反应时间最多需30min，则可以得到控制。则30min泄漏的氰化氢气体量为0.00175kg。

6.6.3.3氰化钠粉尘非正常排放

本项目生产过程中出现最极端非正常工况情况是废气处理系统出现故障，产生的废气不能有效通过吸收塔处理直接排入大气，即废气处理效率为0，造成环境污染，排放历时不超过30min。具体见表6.6-10。

表6.6-10  事故情况下废气污染物排放量

| 污染源 | 污染物名称 | 排放量 |
| --- | --- | --- |
| 废气处理系统 | 氰化钠粉尘 | 2.83kg |

### 6.6.4环境风险评价

(1)生产车间内环境风险分析

①液体氰化钠泄露

项目可能泄漏的危险液态物料为液体氰化钠。发生风险事故时，这些有毒有害物质一旦通过废水排放系统进入地表水体（辽河），将会产生严重的地表水体污染事故，影响周边水域的水体功能。为了避免事故废水对水环境造成影响，在企业内采用三级防护措施进行收集，切断了上述危险物质进入外部水体的途径，从根本上消除了事故状态下对周边水域造成污染的可能。

②氰化氢气体泄露挥发在大气中的扩散预测结果与评价

项目生产装置10min泄漏的氰化氢气体量为0.00085kg。根据有关资料，氰化氢风险评价指标体系见下表。

表6.6-10  氰化氢风险评价指标体系一览表

| 浓度（mg/m³） | 接触时间 | 数值意义 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 357 | 60 | 半致死浓度 | 《危险化学品安全技术全书》 |
| 56 | -- | IDLH（立即威胁生命和健康浓度） | DHHS NO.90-117 |
| 0.3 | 15 | 短时间接触容许浓度 | GBZ2.1-2007 |

氰化氢泄露后，在风速3.9m/s和0.5m/s的条件下，不同稳定度不同时刻氰化氢浓度分布一览表见表6.6-11。

表6.6-11   不同风速不同稳定度不同时刻氰化氢浓度分布一览表

| 风速（m/s） | 稳定度 | 预测时刻（min） | 最大落地浓度（mg/m³） | 出现距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | D | 5 | 0.0003 | 4.9 |
| 0.5 | D | 10 | 0.0003 | 4.9 |
| 0.5 | D | 15 | 0.0003 | 4.9 |
| 0.5 | D | 20 | 0.0003 | 4.9 |
| 0.5 | D | 25 | 0.0003 | 4.9 |
| 0.5 | D | 30 | 0.0003 | 4.9 |
| 0.5 | F | 5 | 0 | 22.6 |
| 0.5 | F | 10 | 0 | 22.7 |
| 0.5 | F | 15 | 0 | 22.7 |
| 0.5 | F | 20 | 0 | 22.7 |
| 0.5 | F | 25 | 0 | 22.8 |
| 0.5 | F | 30 | 0 | 22.8 |
| 3.6 | D | 5 | 0.0002 | 29.5 |
| 3.6 | D | 10 | 0.0002 | 29.5 |
| 3.6 | D | 15 | 0.0002 | 29.5 |
| 3.6 | D | 20 | 0.0002 | 29.5 |
| 3.6 | D | 25 | 0.0002 | 29.5 |
| 3.6 | D | 30 | 0.0002 | 29.5 |
| 3.6 | F | 5 | 0.0002 | 53 |
| 3.6 | F | 10 | 0.0002 | 53 |
| 3.6 | F | 15 | 0.0002 | 53 |
| 3.6 | F | 20 | 0.0002 | 53 |
| 3.6 | F | 25 | 0.0002 | 53 |
| 3.6 | F | 30 | 0.0002 | 53 |

根据预测结果，氰化氢泄露时最大落地浓度为0.0003mg/m³，小于“苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度”0.01mg/m³，未出现半致死浓度、IDLH（立即威胁生命和健康浓度）和短时间接触容许浓度。

技改项目实施后，预测表明，虽然生产装置中氰化氢泄漏事故属短时间排放，事故影响主要集中在厂区附近，对厂址及周边企业造成伤害，对附近居民区影响较小，但必须加强对生产装置的使用和管理，认真落实危险化学品泄漏预防和处置措施，制定可操作的事故应急预案，将危险化学品事故风险降至最低限度。

③氰化钠粉尘非正常工况挥发在大气中的扩散预测结果与评价

项目环保设备故障后，30min泄漏的氰化钠粉尘量为2.83kg。根据有关资料，氰化钠风险评价指标体系见下表。

表6.6-12  氰化钠风险评价指标体系一览表

| 浓度（mg/m³） | 接触时间 | 数值意义 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | -- | IDLH（立即威胁生命和健康浓度） | DHHS NO.90-117 |
| 1[按CN计][皮] | -- | 最大容许浓度 | GBZ2.1-2007 |

氰化钠泄露后，在风速3.9m/s和0.5m/s的条件下，不同稳定度不同时刻氰化钠浓度分布一览表见表6.6-13。

表6.6-13   不同风速不同稳定度不同时刻氰化氢浓度分布一览表

| 风速（m/s） | 稳定度 | 预测时刻（min） | 最大落地浓度（mg/m³） | 出现距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | D | 5 | 0.0330 | 119.7 |
| 0.5 | D | 10 | 0.0547 | 143.6 |
| 0.5 | D | 15 | 0.0587 | 147.9 |
| 0.5 | D | 20 | 0.0600 | 149.0 |
| 0.5 | D | 25 | 0.0605 | 149.4 |
| 0.5 | D | 30 | 0.0608 | 149.5 |
| 0.5 | F | 5 | 0.0000 | 194.9 |
| 0.5 | F | 10 | 0.0001 | 361.1 |
| 0.5 | F | 15 | 0.0013 | 490.4 |
| 0.5 | F | 20 | 0.0030 | 586.3 |
| 0.5 | F | 25 | 0.0044 | 655.1 |
| 0.5 | F | 30 | 0.0054 | 703.2 |
| 3.6 | D | 5 | 0.0203 | 642.5 |
| 3.6 | D | 10 | 0.0203 | 642.5 |
| 3.6 | D | 15 | 0.0203 | 642.5 |
| 3.6 | D | 20 | 0.0203 | 642.5 |
| 3.6 | D | 25 | 0.0203 | 642.5 |
| 3.6 | D | 30 | 0.0203 | 642.5 |
| 3.6 | F | 5 | 0.0132 | 1,245.8 |
| 3.6 | F | 10 | 0.0134 | 1,396.7 |
| 3.6 | F | 15 | 0.0134 | 1,396.7 |
| 3.6 | F | 20 | 0.0134 | 1,396.7 |
| 3.6 | F | 25 | 0.0134 | 1,396.7 |
| 3.6 | F | 30 | 0.0134 | 1,396.7 |

根据预测结果，氰化钠泄露时最大落地浓度为0.0608mg/m³，小于TSP环境质量标准，未出现IDLH（立即威胁生命和健康浓度）和《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）。

技改项目实施后，预测表明，虽然环保措施故障时，氰化钠泄漏事故属短时间排放，事故影响主要集中在厂区附近，对厂址及周边企业造成伤害，对附近居民区影响较小，但必须加强对环保措施的使用和管理，认真落实危险化学品泄漏预防和处置措施，制定可操作的事故应急预案，将危险化学品事故风险降至最低限度。

(2)储运过程环境风险分析

公司成品区涉及的危险物质为固体氰化钠，容器破裂后，固体氰化钠洒落，由于成品库地面进行防渗处理，洒落的固体氰化钠及时收集后，不会对环境造成较大的影响。

(3)环保设施故障环境风险分析

①废水处理设施故障

本项目废水回用于现有工程三聚氯氰车间，当污水管道破裂、故障造成污水泄漏将导致污水渗入地下，影响潜水含水层地下水水质，应在污水管道上安装智能流量计，如管道发生爆裂等泄漏环境事件，智能流量计将根据污水出口流量及进入现有三聚氯氰车间的废水流量变化做出相应动作，切断污水输送泵电源停止污水输送，可有效减少泄漏污水，减轻对地下水质的影响程度。

②废气处理设施故障

本项目产生的废气主要包括粉尘（氰化钠）、氨以及氰化氢废气，在正常排放情况下，公司所排放的各大气污染物的源强较低较小，不会影响区域大气环境质量。事故排放时，污染物排放浓度明显增加。

废气非正常排放主要发生在废气处理设备发生故障时以及洗涤水内的还原剂失效导致的事故排放。废气的处理设备主要有气液分离塔、碱液洗涤塔和水洗涤塔等废气治理措施。因此导致废气事故排放主要考虑这三个设备发生故障。

(4)地下水污染及运输过程风险分析

据调查，本项目附近没有饮水源，因此对地下饮水源的污染的风险较低。但是企业的废水中含有氰化物，若废水处理站设备出现故障，如加药设备出现故障等引发未处理达标的废水随着沟渠排放，渗透到地下引发污染事故。

(5)综上分析可知，企业可能发生的突发环境事件:

①企业所使用的液态物质主要为液体氰化钠，以及污水，若这些液体发生泄漏而未采取有效的措施收集起来，此时直接流入环境中将会影响水质和土壤。生产过程使用及产生的有毒气体进入空气，将对周围环境空气及周围人群健康造成影响。生产过程中主要考虑的是储槽或输送管道的泄翻；阀门、法兰连接不紧密或锈蚀导致的泄翻。

②企业在生产过程中会产生废气和废水，而这些废气、废水必须经过处理设备进行专门的处理后才能达标排放，因此若发生处理设备中的其中零件或设备出现故障，均可能会引发废气和废水的非达标排放，污染空气和水。同时管道破裂或者阀门、法兰连接不紧密或发生锈蚀，也会导致废水和废气的事故排放。

### 6.6.5风险管理

6.6.5.1风险防范控制措施

(1)选址、总图布置和建筑安全防范措施

①生产车间内地面重点防渗，同时车间内设置事故槽（1个，80m3）作为控制物料泄漏的第一道防线，根据对泄漏量的计算，10min泄漏的液体氰化钠量为1620kg，事故槽容积可确保在发生泄漏的过程中，可以把泄漏物料封闭在事故槽内。

②若出现其它事故状况导致物料泄漏外溢，则会进入雨水系统。因此在厂区雨水管末端处设置闸门，若出现外溢等最不利情况，进入雨水系统，此时应及时关闭厂区雨水系统。

(2)生产过程的风险防范措施

①生产操作过程中，加强安全管理，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设各等清单，严格执行设各检验和报废制度，提高事故防范措施.做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发事故性污染事故的应急处理和处置能力。同时由于有些职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。

②生产车间内设有事故槽，一旦发生液体氰化钠泄漏，泄露液体经地沟与事故槽相连。若生产过程中储槽、管道、阀门、法兰处发生泄漏时，液体能够直接流入地沟，排入事故槽，再引入全厂的事故水池。可预防液体直接流入环境中。

③本项目生产设备全密闭，部分设备放置在负压环境中，负压区所有排风均连接到三层的环保处理设备。

④为防止因突然断电导致开、停车等非正常工况，环保设施的微机控制系统在UPS的继电保护下仍能继续运行一段时间，立即启动各控制阀门进行相应的处理。

⑤项目各装置采用DCS控制，设置集中控制室，与工艺生产设备隔离。操作人员在控制室内对生产过程的温度、压力、液位、流量、阀位等工艺参数实行集中检测、显示、控制、报警和连锁操作，对安全生产密切相关的参数进行自动调节和自动报警。同时还采用SIS安全仪表系统，以确保在非正常工况下各项安全控制和联锁能够按既定目标实现。

⑥在固体氰化钠蒸发结晶、干燥、成型、包装等现场设置连续场景监测系统，所有场景画面均在主控制显示，以便于及时观察现场人员和设备的安全状况。

⑦设置有氰化氢气体检测报警仪，能及时监测空气中有害气体的含量，以确保生产设备和人身安全。所有检测信号送至主控室有毒气体报警仪上，报警仪设置声光报警，以便于主控制室人员及时处理和消除隐患。

⑧对所有液体氰化钠贮槽都装有液位测量设备，在现场和主控室 DCS上都可显示，便于集中监控。每个贮槽都设有高低液位报警，可以防止液位过高发生溢料事故。

(4)末端处置过程风险防范措施

废气、废水等末端治理措施必须确保正常运行，如发现人为原因不开启环保治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。应定期检查废气处理装置中的有效性，保证处理效率，确保废气处理能够达标排放。

(5)设备维护及泄漏防范

环境风险的防范重点是设备维护和泄漏防范，若两者中的任意一种情况出现，均会引发突发环境污染事故。

①设备质量控制和维护。设备的质量控制过程就是要做好设备的管理，采取“五个相结合”的措施，即设计、制造与使用相结合；维护与计划检修相结合；修理、改造与更新相结合；专业管理与车问管理相结合；技术管理与经济管理相结合。

②防泄漏措施是加强密封管理，减少跑、冒、滴、漏现象，做好清洁生产工作。在日常生产中，采取如下措施：认真贯彻执行公司制定的设备密封管理制度，对操作工进行技术培训，掌握动静密封方面的知识，树立清洁生产的观念；车间机修人员每天定时进行巡检，发现泄漏点，及时进行采取堵漏措施;定期对车间泄漏情况进行检查、统计经常发生泄漏的地方后，加强对其的巡逻和检查。

(6)运输过程防范措施

运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等。企业危险品的运输主要采用车运。装运应做到定车、定人、定线和定时。

运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行。装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴《危险货物包装标志》（GB190-85）规定的危险物资标记，包括标记的粘贴要正确、牢固。同时具有易燃、有毒等多种危险特性时，则应根据其不同危险特性而同时粘贴相应的集中包装标志，以便一旦发生问题时，可以进行多种防护。每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。

- 次/伴生污染防治措施
发生火灾后，首先要进行灭火，降低着火时间，减少燃烧产物对环境空气造

成的影响；在事故消防过程中，在消防水中加入消毒剂，减少次生危害。事故救援过程中产生的喷淋废水和消防废水应引入厂内事故池，然后分批进入污水处理站处理达标后出厂；其它废灭火剂、拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集送有资质单位进行处理。

6.6.5.3厂区现有风险防范措施及依托可行性分析

- 公司现设置有2个事故池，1个储存能力为4066m3，位于污水处理站西南侧；1个储存能力为1600m3，位于三聚车间六工段南侧。

根据中国石化《水体污染防控紧急措施设计导则》规定，应设置能够
储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池、事故罐、防火堤或者围
堰。事故储存设施总有效容积计算公式为：
    V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
    V总：事故储存设施总有效容积，m3；
  （V1+ V2- V3）max：是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。
    V1：收集系统范围内发生事故的一个储罐组物料量，m3；
    V2：发生事故的储罐或者装置的消防水量，m3；
    V3：发生事故时可以输送到其他储存或者处理设施的物料，m3；
    V4：发生事故时仍进入该收收集系统的生产废水量，m3；

V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。
①（V1+V2-V3）max
对项目不同罐组及装置分别计算 V1+ V2-V3，详见表6.6-14。

由表6.6-14可见，（V1+V2-V3）max=585.23 m3。

表6.6-14  项目各区域事故水量计算一览表

| 罐区/装置区 | 泄漏量V1（m3） | 消防水量V2（m3） | 转存量V3（m3） | V1+ V2-V3（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | 150 | 540 | 80 | 610 |
| 产品库房 | 0 | 540 | 0 | 540 |

1）氰化钠车间消防水量

车间类别为丙类，根据《消防给水及消火栓技术规程》，室外用水量30L/s,室内用水量20L/s，灭火时间3小时，消防用水量为540m3。车间设有1个80m3的事故槽。

2）氰化钠仓库消防水量

仓库类别为丙类，根据《消防给水及消火栓技术规程》，室外用水量25L/s,室内用水量25L/s，灭火时间3小时，消防用水量为540m3。

②生产废水（V4）
V4为发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，因发生事故时，装

置全线停车，无生产废水产生，因此 V4可视为 0。
③降雨量（V5）
发生事故时可能进入该收集系统的降雨量。
 V5=10qF
 式中：

q—营口市降雨日平均量，7.4 mm；

F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，主装置区面积0.225375ha，
则 V5=16.68m3。
V 总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=610+0+16.68=626.68 m3
综上所述，项目发生事故时需要事故存储设施有效容积约626.68m3。

考虑厂区内同时发生多个事故的概率性极小，因此现有5666 m3的废水事故应急池能满足本项目工程需求。

(2)厂区雨水管总末端己设置应急切换阀门。

(3)已制定环境风险应急预案并备案，主要包括危险化学品、环保事件、环保设施无法工作或因故泄漏、供电中断事故、应急疏散等处置方案。

(4)项目单位目前进行了三级防控的建设，本项目建成后可继续延用该三级防控体系。

具体如下：

一级防控——罐区设置围堰，车间内设置地沟，事故污水汇集至各车间地下污水收集池后，泵提至事故池中；厂区雨水管线设置闸阀，事故时，关闭外排水闸阀，开启至事故池闸阀，溢流至厂区内的事故污水经雨水管网收集至初期污水池（或直接送至事故池）中。汇集至初期污水池中污水进入污水处理站进行处理，不直接外排至水环境中。

二级防控——全厂事故池。事故池共有2个，作为事故性排水的收集、储存设施。事故发生时，各车间的废水收集池收集到的废水经管网打入全厂事故池中， 事故池中废水送至污水处理站的废水接收池内，然后经厂区污水处理站进行处理，达标方可排放。

三级防控——终端监控池。厂区污水处理站终端设有终端监控池，监控池位于地下， 体积为85m3，监控方式为在线监测，监控合格后方可外排，否则送回全厂事故池中。

三级防控图如下：

图6.6-1  三级防控体系图

储存在事故池中的事故污水限流排入污水处理系统，保证不对其造成冲击。建设“雨污分流”制排水系统。装置区、罐区及厂区等雨排口均设有切换阀门，切换阀门能够将雨排系统中的初期污染雨水及事故污染雨水截流至污水系统。

一旦发生事故，消防污水经收集可以进入污水系统，储存于事故池中；对于溢流至雨水系统的事故污水可以切换雨排口处的切换阀门，将其切换至污水系统，储存于事故池中。

6.6.5.4应急预案

本项目应急预案应与现有工程应急预案相衔接。充分有效地调动企业现有应急资源，以控制项目突发环境事件造成的影响和损失。

根据导则要求，本项目制定的环境风险应急预案主要内容见表6.6-9。

表6.6-9  本项目环境风险应急预案主要内容一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 装置区、储罐区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部——负责现场全面指挥 专业救援队伍——负责事故控制、救援、管制、疏散 地区： 指挥部——负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散 专业救援队伍——负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急 响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置：（1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消 防器材；（2）防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备等； 罐区：与生产装置同；（3）依托现有事故水池。 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保幛、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故 后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防护措施、清除泄 漏措施方法和器材 | 事故现扬：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，配备相应的设施器材 邻近区域：控制防火区域，拄制和清除污染的措施及相应设备配备。 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组 织计划、医疗救护与公 众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置 人员撤离组织计划及救护工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护 |
| 11 | 应急状态终止与恢复 措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理、恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

6.6.6环境风险事故评价结论

通过以上分析可以看出，本项目在确保环境风险防范措施和应急预案落实的基础上，在加强风险管理和防范，项目的选址和建设从环境风险的角度考虑是可以接受的。

## 6.7施工期环境影响分析

本项目建设期间，各项施工活动，物料运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声和固体废物，并对周围环境产生污染影响，其中以施工噪声和粉尘污染影响较为突出。本章将对这些污染及其环境影响进行分析，并提出相应的防治措施。

### 6.7.1施工期噪声环境影响分析

噪声是施工期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等都是噪声源。根据有关资料将主要施工机械的噪声状况列于表6.7-1中。

表6.7-1  施工机械设备噪声值

| 施工设备名称 | 距设备10m处平均A声级 dB（A） |
| --- | --- |
| 打桩机 | 105 |
| 挖掘机 | 82 |
| 推土机 | 76 |
| 混凝土搅拌机 | 84 |
| 压路机 | 82 |
| 卡车 | 85 |
| 电锯 | 84 |

由表6.7-1中可以看出，现场施工机械设备噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互迭加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。

施工过程中使用的施工机械所产生的噪声主要是属于低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，即预测模型可选用：

L2＝L1－20lgr2/r1      (r2＞r1)

式中：L1、L2分别为距噪声源r1、r2处的等效A声级（dB（A））；r1、r2为接受点距声源的距离（m）。

由上式可推出噪声值随距离增加而衰减的量△L：

△L＝L1－L2＝20lgr2/r1

由上式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见表6.7-2。

表6.7-2  噪声值随距离的衰减关系

| 距离（m） | 1 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △L dB（A） | 0 | 20 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 49 | 52 | 57 |

若按表6.7-2中噪声最高的设备打桩机和混凝土搅拌机计算，工程施工噪声随距离衰减后的情况如表6.7-3所示。

表6.7-3  施工噪声值随距离的衰减值

| 噪声源 | 距离（m） | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打桩机 | 噪声值dB（A） | 105 | 91 | 85 | 82 | 79 | 77 | 76 | 73 | 70 | 68 |
| 混凝土搅拌机 | 噪声值dB（A） | 84 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 55 | 52 | 49 | 47 |

由上表计算结果可知，白天施工机械超标范围为100m以内；夜间打桩机禁止施工作业，对其它施工机械而言，需在300m外才能达到施工作业噪声限值。

为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：

⑴加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；

⑵尽量采用低噪声的施工工具，同时尽可能采用低噪声施工方法；

⑶在高噪声设备周围设置掩蔽物；

⑷混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。

除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。设备调试尽量在白天进行。

### 6.7.2施工期大气环境影响分析

该工程在其建设过程中，大气污染物主要有：

⑴废气

施工过程中废气主要来源于施工机械、驱动设备（如柴油机等）与运输及施工车辆所排放的废气，此外，还有施工队伍因生活需要使用燃料而排放的废气等。

⑵粉尘和扬尘

本项目在建设过程中，粉尘污染主要来源于：土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的粉尘；建筑材料在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；搅拌车辆及运输车辆往来造成地面扬尘；施工垃圾堆放及清运过程中产生扬尘。

上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害最为严重。

施工期间产生的粉尘（扬尘）对周围环境的污染程度取决于施工方式、材料堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。拟建项目所在地为平原地区，地区扩散条件较好，一定程度上可减轻扬尘对周围地区环境的影响程度。

因本工程施工期伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘将给附近的大气环境带来不利的影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有：

①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂；

②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘被雨水冲刷；

③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密封措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；

④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施；

⑤施工现场要设围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围；

⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。

另外，在设备调试过程中，不要随意排放各种废气。

### 6.7.3施工期水环境影响分析

施工期产生的废水主要包括生产废水和生活污水。其中生产废水主要是工地开挖、钻孔产生的泥浆水、施工机械设备的冷却和洗涤用水、施工现场清洗及混凝土养护产生的废水等，含有一定的泥砂和油污。施工期产生的生活污水主要是由于施工队伍的生活活动造成的，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水，含有大量的细菌和病原体。这些废水若不妥善处理会对工地周围水环境及施工人员的身体健康产生影响。

上述废水水量不大，但如果不经过处理或处理不当，同时会危害环境。所以，施工期废水不可以随意排放，其防治对策为：

尽量减少物料流失、散落和溢流现象，减少废水产生量；对废水进行必要的分类处理后排入污水处理厂处理。

### 6.7.4施工期固废环境影响分析

施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生的扬尘。施工过程中产生的生活垃圾如不及时清运处理，会腐烂变质、滋生蚊虫、传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。

因此施工期间对生活垃圾要进行专门收集，并定期将之送往较近的垃圾场进行合理处置，严格乱堆乱扔，防止产生二次污染。

# 7.环境保护措施及其可行性论证

## 7.1施工期环境保护措施分析

### 7.1.1施工期大气污染防治措施

为减轻施工扬尘对周围环境空气的影响，建设单位在施工中必须采取以下扬尘控制措施：

1.加强管理，文明施工，设置标准围栏，配备洒水车，保持一定的地面湿度，可以较大程度降低扬尘的污染。据有关资料介绍，施工场地洒水，可以使扬尘降低80%左右。

2.建筑材料应采取防尘网遮盖并堆放在围挡内，对粉末散料应采取容器存放，避免原材料露天堆放产生流失，减少扬尘产生。

3.应采用商品混凝土，减少污染环节。

4.对施工场地内交通路线地面应作适当硬化处理，同时指定专人清扫路面和适时洒水，并在工地出口处设置清除车轮泥土设备，确保车辆不带泥土驶出工地。

5.运输土方、建筑材料和建筑垃圾的车辆要遮盖苫布，并绕过城市主要交通干道，减少二次扬尘污染。

6.风速四级以上时，施工单位应暂时停止易产生扬尘的作业，如土方挖掘、装卸、混凝土搅拌等。

采取以上措施后，经过采取上述措施，项目边界处施工期扬尘可满足辽宁省地方标准，《施工及堆料场地扬尘排放标准》(DB21/2642-2016)中城镇建成区标准:TSP 0.8mg/m3(连续5min平均浓度)。

### 7.1.2施工期水污染防治措施

在施工场地设置施工废水收集池，加强各个施工点的管理，注意文明施工，快速施工，确实落实污染防治对策。

施工期施工人员生活污水，排入厂区现有的污水设施，经本厂现有污水设施处理后运往园区奇正环保水务有限公司污水处理厂进行处理，对周围地面水环境影响很小。

### 7.1.3施工期噪声污染防治措施

1.降低声源的噪声强度

基础施工过程中主要发声设备装载机等，建设单位应选用低噪声设备代替高噪声设备，从而降低噪声源强。

2.采用局部吸声、隔声降噪技术

对各施工环节中噪声较为突出的，且难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时隔声措施，在隔离体上最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。

3.加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识

施工现场的许多噪声只要职工能合理操作就可大大减轻，如不野蛮作业，管材装卸时时轻拿轻放；用振动器时减少和金属物的接触等。因此加强施工队伍的环保教育是十分必要的。

4.合理安排施工时间

白天人们对噪声的忍耐性强一些，受影响的人群较少；而夜间人们需要休息，对噪声的忍耐性较差。因此禁止夜间施工，如因施工工序需要确需夜间连续施工的，应提前向环保局提出申请，获准后方可在指定日期和时段进行，并向施工沿线居民公告，以得到周围居民的谅解和支持。

项目施工噪声产生的影响属于短期行为，待施工结束后即可消除。在施工期间，产生的噪声采取以上防治措施后，确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声标准》(GB 12523-2011)要求。

### 7.1.4施工期固体废物污染防治措施

对于施工期产生的建筑垃圾分类收集后，在城建部门的指导下用于区域内填坑垫路等综合利用。

生活垃圾分类收集，交由当地环卫部门处置。

### 7.1.5施工期地下水污染防治措施

①施工人员产生的生活污水较少，在居住区设生活污水池收集生活污水（主要为食堂污水和洗漱水），经沉淀处理后，回用于施工区建筑用水或洒水降尘；施工人员集中居住地要设经过防渗处理的厕所，对厕所应加强管理，定期喷洒药剂，并定期清理外运于农肥。

②施工废水要进行收集和处理，工地设废水沉淀池，对施工废水进行沉淀处理，然后复用与搅拌砂浆等施工环节中。

③在施工现场设置固定的冲洗场，设备及车辆定期冲洗，不允许将冲洗水随时随地排放，在冲洗场设废水沉淀池，沉淀后的中水回用于建设过程。

④在降雨时对某些建筑材料及时遮盖以减少雨水冲刷产生污水，对污染较重的废污水应设临时储存及处理装置。

⑤施工过程中产生的废水必须排入地面场地集中水池中沉淀处理，处理后废水回用于施工或场地降尘洒水，多余处理后的废水可用于绿化。

## 7.2营运期环境保护措施及其可行性论证

### 7.2.1大气污染防治措施及其可行性

7.2.1.1工艺废气

本项目氰乙酸生产产生的废气主要项目产生的废气主要有浓缩结晶真空泵排气、干燥引风机排气、压片成型机含尘尾气、自动包装机含尘尾气、中转槽放空排气，废气主要成分为氰化氢和粉尘（氰化钠）。

本项目氰化钠干燥后经两级旋风分离器捕集，未被捕集的氰化钠与浓缩结晶真空泵排气、压片成型机含尘尾气、自动包装机含尘尾气、中转槽放空排气等废气一同进入三级塔进行处理，三级塔由气液分离塔、液碱洗涤塔和水洗涤塔组成。首先将废气集中引入气液分离塔，再进入液碱洗涤塔用碱性水液进行洗涤吸收，再进入水洗涤塔用水洗涤后，每套生产设备设置1套废气处理装置，对应风机风量为25700m³/h，共2套废气处理装置，处理后废气通过1根30m高、内径1.2m排气筒引至高处排放。三级塔粉尘处理效率99.75%，HCN处理效率99%，氨气处理效率90%。

图7.2-1   废气处理工艺流程图

氰化氢为酸性气体，建设单位对氰化氢收集后，引入碱喷淋洗涤塔进行处理。洗涤塔内设有多层填料，并自上而下喷淋碱液；废气自下而上行走，与喷淋液接触，其中的污染物与喷淋液碰撞，发生酸碱中和反应而被吸收，生成物为无机盐类。喷淋洗涤塔是一种效率高、压力损失较低的吸收设备，该净化装置由净化液贮槽、自动加药泵和主体部分组成，技术可行，经济合理。

本项目产生粉尘（氰化钠）和氨气先经碱性水溶液进行洗涤吸收，再进入水洗涤塔用水洗涤后排放，两级粉尘处理效率为99.75%，两级氨气处理效率为90%，处理后废气中污染物排放年浓度及排放速率达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）的要求。技术可行，经济合理。

### 7.2.2废水防治措施及其可行性

- 废水防治措施：按照“雨污分流”、“清污分流”、“污污分流”原则。

生产过程中产生的蒸发浓缩冷凝水部分直接回用于本装置使用，剩余废水与设备清洗废水一同回用于现有三聚氯氰车间，用于三聚氯氰车间原料氰化钠的配制。 脱盐水装置排放的浓水和循环水系统排污回用于现有工程尾气喷淋。

2.可行性分析：

（1）生产污水：

生产过程中产生的蒸发浓缩冷凝水部分直接回用于本装置使用，剩余废水与设备清洗废水一同回用于现有三聚氯氰车间，用于三聚氯氰车间原料氰化钠的配制。

本项目设备清洗用水为纯水，冲洗设备后废水中主要污染物为氰化钠，蒸发浓缩冷凝水中主要污染物同样为氰化钠，两股废水回用于三聚氯氰车间原料氰化钠的配制不会对三聚氯氰的产品质量造成影响。

循环水系统排污水、脱盐水装置排污水等，这类废水中仅含有少量的盐类和悬浮物，是不与污染物直接接触的清净下水，可以回用于现有工程尾气喷淋，减少现有工程新鲜水的使用量。

- 生活污水：

本项目不新增劳动定员，不新增生活废水排放。

### 7.2.3噪声污染防治措施及其可行性

本项目噪声特点是：源强一般较小但噪声源较多且较分散，需进行综合控制与治理。因此，在确定噪声控制措施时，根据具体情况，主要从两个环节进行了考虑：根治声源噪声和在噪声传播途经上采取控制措施。

从声源上根治噪声，是一种最积极、最彻底的措施。本工程尽可能选用低噪声设备，采用发声小或基本不发声的装置，在工艺路线上为治理噪声打下了好的基础。

在生产过程中，总是会有噪声的产生，这就需要在噪声传播途经上采取措施加以控制。本项目机泵设置减振基础，泵房采用吸声墙体和隔声门窗；空压机、风机设减振基础，空压机安装消声器，风机设隔声罩和消声器；其他室外高噪声机泵均设置减振基础。

经采取上述措施后，本工程环境噪声强度将大为降低，各噪声设备产生的噪声得到控制，厂区边界噪声昼夜预计可分别低于65dB(A)和55dB(A)，符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中的3类标准限值。

### 7.2.4固体废物防治措施有效性分析

本项目利用公司现有危废堆场暂时存放危险固废废机油，危险固废贮存仓库地面与裙角采用坚固、防渗、防漏、耐腐蚀的材料建造，防风、防雨、防晒，堆场内设有浸出液收集系统，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及其修改单要求。

图7.2-1   现有危废暂存库房照片

### 7.2.5地下水防治措施

7.2.5.1建设期地下水环境影响防治

①施工人员产生的生活污水较少，在居住区设生活污水池收集生活污水（主要为食堂污水和洗漱水），经沉淀处理后，回用于施工区建筑用水或洒水降尘；施工人员集中居住地要设经过防渗处理的厕所，对厕所应加强管理，定期喷洒药剂，并定期清理外运于农肥。

②施工废水要进行收集和处理，工地设废水沉淀池，对施工废水进行沉淀处理，然后复用与搅拌砂浆等施工环节中。

③在施工现场设置固定的冲洗场，设备及车辆定期冲洗，不允许将冲洗水随时随地排放，在冲洗场设废水沉淀池，沉淀后的中水回用于建设过程。

④在降雨时对某些建筑材料及时遮盖以减少雨水冲刷产生污水，对污染较重的废污水应设临时储存及处理装置。

⑤施工过程中产生的废水必须排入地面场地集中水池中沉淀处理，处理后废水回用于施工或场地降尘洒水，多余处理后的废水可用于绿化。

⑥实施施工期环境监理制度。

7.2.5.2运营期地下水环境保护措施

本项目在正常状况下厂区对地下水造成的影响很小。但是在非正常状况下COD、氨氮、氰化物会不可避免的对地下水环境产生污染，如采取合理的主动防控与被动防渗等地下水防治措施，使得地下水污染风险降到最低。本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

（1）源头控制措施

本项目使用先进、成熟、可靠的工艺技术工艺，良好合格的防渗材料，尽可能从源头上减少污染物产生。严格按照国家相关规范要求，对厂区采取相应的防渗措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。

本项目产生的废水主要为含氰化物的生产废水，生产废水回用于现有工程。厂区对产生废水的各装置及其所经过的管道要经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其是生产废水收集装置、废水处理设施和污水输送管道等周边要进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进行地下水含水层中。

1）主动控制措施

从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对地下水的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

2）被动防渗漏措施

被动防渗措施，即末端控制措施，在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理站处理。

3）应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

（2）分区防治措施

地下水主动防控措施主要从工艺节水、工艺设备、建筑结构、总图布置、给排水防控等方面考虑。

从原则上讲，对任何一种工业行业，其一般生产过程都有可能采用工艺节水技术来减少生产用水，而且节水潜力较大。采用工艺节水技术往往比单纯进行水的循环利用和污水回用更为方便与合理。工艺节水不仅可以从根本上减少生产用水，而且通常具有减少用水设备、减少废水或污染物排放量、减轻环境污染，以及节省工程投资和运行费用、节省能源等一系列优点。工艺节水主要包括洗涤节水及物流节水。要求企业利用高压水洗法、新型喷嘴水洗法、喷淋洗涤法、物料换热节水技术等技术进行工艺节水。选用节能、节水、环保的工艺设备。在考虑工艺合理的条件下，采用抗震、坚固的建筑结构，防止污水渗出。

由于拟建项目在正常状况下对地下水造成的影响很小。但是在非正常状况下对厂区内局部含水层地下水环境产生一定污染。产生地下水污染的主要因素是各废水储存和处置单元发生泄漏，即产生裂缝。因此需要从以下四个方面考虑防治裂缝的产生：

1）简化结构体系：在建筑工程结构设计中，要根据工程要求和实际情况，加强对结构设计的简化处理，采用现代概念设计理念，加强对复杂体系的分析，通过合理、科学的现代设计方法，避免裂缝的产生。与此同时，还要综合考虑到受力和变形作用，合理计算配筋，尤其是对于裂缝控制的薄弱环节，一定要做好防范处理，进而控制好结构体系对裂缝的有效预防。

2）结构形状要规则：在布置结构的形状时，要尽量做到规则，确保整个结构应有的刚度，如果在设计中，结构布置不规则，那么其上下结构所承受的刚度不会统一，从而造成不同程度的变形，尤其是是刚度控制薄弱的环节，极易发生开裂的现象，为此，要进行结构设计时，结构的形状一定要保证其规则性，从而避免裂缝的产生。

3）尺寸设计要合理：在进行结构设计时，尺寸设计也预防裂缝产生的主要环节。一旦结构的尺寸过长，那么其所产生的温差应力也会增大，最终出现裂缝。因此，需要设计人员在设计，结合工程实际要求，合理控制结构的尺寸，全面考虑结构应力与长度的关系，既要满足设计的规范和要求，也要避免裂缝现象的产生。

4）材料运用要规范：首先，工程结构设计中，所选用的混凝土，既要满足防水要求，也要满足工程的承载力要求，其强度不可以过高。其次，在结构设计中，需要混凝土的和易性得到改善。第三，对于水泥品种的选择，最好采用收缩性小的水泥材料，并且可以适当地掺加一些外加剂，使得水灰比降低，严格控制内外温度，加强对整个结构的保温和保水养护。

要求厂区内项目使用先进、成熟、可靠的工艺技术工艺，良好的管道、设备和污水储存设施采用较清洁的原辅材料，对产生的废水进行合理的治理和综合利用，尽可能从源头上减少污染物产生。严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水、厂区初期雨水等综合处理。管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

（3）地下水被动防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）给出不同分区的具体防渗技术要求一般情况下，应以水平防渗为主，防控措施应满足以下要求：

a）已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行，如GB 16889、GB 18597、GB 18598、GB 18599、GB/T 50934 等；

b）未颁布相关标准的行业，参考《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2013）对地下水污染防渗要求，根据预测结果和场地包气带特征及其防污性能，提出防渗技术要求；或根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照表7 提出防渗技术要求。其中污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级分别参照表5和表6进行相关等级的确定。

地下水被动防治措施主要为拟建项目进行分区防渗处理，有效的防止污染物渗入地下。污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级见下表7.2-4和7.2-5。

表7.2-4   污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表7.2-5  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定；岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7cm/s<K≤l0-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

厂区包气带防污性能为“中等”，污染物污染控制程度为“难”，根据表7.2-6进行防渗分区划分。

表7.2-6  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 本项目污染单元 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 |  | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  | 新建固体氰化钠车间、氰化钠成品仓库等单元 |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 公辅用房 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |  |
|  | 强 | 易 |  |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 控制室 | 一般地面硬化 |

2）防渗分区确定

工程依据污水处理的过程、环节、结合拟建工程总平面布置情况，将拟建项目场地分别划分为重点防渗区和简单防渗区（见图7.2-1）。

重点污染防治区：包括新建的固体氰化钠车间和氰化钠产品库房等单元，其防渗要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

一般污染放置区：主要为公辅用房，，其防渗要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

简单防渗区：主要为控制室，没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。其防渗要求为一般地面硬化即可。

2）防治措施

根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用典型的防渗措施如下，在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下做必要的调整。

重点防渗区各单元采用结构厚度不应小于250mm，混凝土抗渗等级不应低于P8，且表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水材料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂等防渗措施，再铺设2mm厚HDPE膜（膜的渗透系数小于1.0×10-12 cm/s），整体防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

一般防渗区通过在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。一般污染防治区混凝土厚度不宜小于100mm。整体防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

简单防渗区做一般地面硬化。

图7.2-1   项目地下水防渗分区图

7.2.5.3地下水环境监测计划

由于目前还没有针对建设项目的地下水环境监测技术标准。本项目的地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范（HJ/T164-2004）》，根据地下水流场，考虑污染源的分布和污染物在地下水中扩散因素，布置地下水监测点，建设地下水监测井进行长期监测，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。为地下水的污染采取相应的措施提供重要的依据。

地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），结合评价区含水层系统和地下水径流特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求布置地下水监测井。

为了掌握本工程周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对项目区进行地下水水质监测，以便及时准确地回馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要的依据。

1）监测原则和重点

（1）根据该项目的水文地质特点、影响区域及主要污染源在项目区上下游布设监测点位。本次新增3眼监测井，其中1眼监测背景值（图7.2-2和表7.2-7），1眼污染源监测井，1眼污染物扩散监测井，对项目区进行监测，监测点布设结合地下水流向等进行设计。

（2）监测井同时作为事故污染时的应急处理截获井和抽水井；

（3）背景值监测井位于上游，地下水监测每年丰枯水期各监测一次，每年监测2次，重点区域和出现异常情况下应增加监测频率；

（4）在污染事故等情况下，要加密监测点，同时增加监测频率，加密监测点以能控制污染扩散范围为原则，应结合污染物特征和水文地质条件进行布设。

2）监测因子

水质监测项目《地下水质量标准》（GB14848-2017）确定。地下水水质监测项目包括：钾、钙、钠、镁、CO32-、HCO3-、氯化物和硫酸盐、pH值、硝酸盐（以N计）、氟化物、溶解性总固体、总硬度、亚硝酸盐（以N计）、铜、锰、锌、镉、六价铬、铅、汞、砷、氰化物。

3）监测数据管理

上述监测结果应按相关规定及时建立档案，并定期向所在地环境保护行政主管部门汇报。公开常规监测资料。如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析污染原因，及时采取相应措施。

表7.2-7  地下水监测井信息一览表

| 编号 | 井深 | 监测含水层 | 监测井性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 30.00 | 潜水含水层 | 上游背景值监测井 | / |
| 2# | 30.00 | 潜水含水层 | 污染源监测井 | / |
| 3# | 30.00 | 潜水含水层 | 污染物扩散监测井 | / |

图7.2-2   监测井布设图

7.2.5.4应急治理措施

1）风险应急程序

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序，见图7.2-3。

2）应急措施

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

②查明并切断污染源。

③探明地下水污染深度、范围和污染程度。

④依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

⑥将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

⑦当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

图7.2-3  地下水污染应急治理程序框图

## 7.3环保投资

本项目环保投资约220万元，项目总投资6318.14万元，占总投资的3.48%。本项目环保投资概算见表7.3-1。

表7.3-1  环保投资一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保工程内容 | 投资额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工艺废气 | 粉尘、HCN | 2级旋风除尘器，2套废气处理设备，包括气液分离塔、液碱洗涤塔和水洗涤塔 | 200 |
| 噪声 | 生产车间 | / | 隔声、减震设施 | 2 |
| 地下水 | 生产车间、成品库房 | / | 地面防渗 | 10 |
| 风险 | 生产车间 | / | 地面防渗、1个事故槽（V=80m3） | 8 |
| 合计 | / | 220 |

# 8环境影响经济损益分析

## 8.1经济效益分析

表8.1-1  主要技术经济指标表

| 序号 | 财务指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 6138.14 |
| 1.1 | 建设投资 | 万元 | 5248.45 |
| 1.2 | 流动资金 | 万元 | 2965.63 |
| 2 | 项目报批投资 | 万元 | 6138.14 |
| 2.1 | 建设投资 | 万元 | 5248.45 |
| 2.2 | 铺底流动资金 | 万元 | 889.69 |
| 3 | 营业收入 | 万元 | 32051.28 |
| 4 | 增值税 | 万元 | 776.76 |
| 5 | 营业税金及附加 | 万元 | 69.91 |
| 6 | 总成本费用 | 万元 | 29475.31 |
| 7 | 利润总额 | 万元 | 2506.07 |
| 8 | 所得税 | 万元 | 626.52 |
| 9 | 净利润 | 万元 | 1879.55 |
| 10 | 项目投资税后财务内部收益率 | % | 26.99 |
| 11 | 项目投资税后财务净现值(Ic=12%) | 万元 | 5958.86 |
| 12 | 项目投资税前财务内部收益率 | % | 35.15 |
| 13 | 项目投资税前财务净现值(Ic=12%) | 万元 | 9366.03 |
| 14 | 权益投资内部收益率 | % | 26.99 |
| 15 | 总投资收益率 | % | 29.63 |
| 16 | 权益投资净利润率 | % | 22.22 |
| 17 | 静态投资回收期 | 年 | 5.00 |
| 18 | 动态投资回收期 | 年 | 6.39 |
| 19 | 盈亏平衡点 | % | 44.30 |

## 8.2环境效益分析

### 8.2.1环保治理设施建设和运行费用分析

根据工程分析和环境影响预测结果可知，拟建项目建成投产后，产生的废水、废气、噪声将对周围环境产生一定的影响，因此，必须采取相应的环境保护措施加以控制，并保证相应环保资金的投入，使项目建成后生产过程中产生的各类污染物对周围环境影响降到最小。该项目总投资6318.14万元，环境保护投资总额为220万元，占总投资的3.48%。

### 8.2.2环境效益分析

本项目采用的废水、废气、噪声等污染治理及清洁生产措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。拟建项目环保投资的环境效益表现如下：

⑴废气治理环境效益：项目产生的废气收集后，等处理达标后再经排气筒高空达标排放，确保废气达到国家标准要求。

⑵废水处理环境效益：项目生产废水回用，本项目不新增废水排放。

⑶噪声治理的环境效益：项目噪声污染防治措施的落实将大大减轻噪声污染，对厂界的声环境影响较小，对居民点不会造成大的影响，噪声影响均在环境容许的范围内，有较好的环境效益。

⑷固废处置的环境效益：本项目废机油危废暂存库暂存后，委托有资质的部门处理，固体废物得到集中处置，对周围环境产生的影响较小。

由此可见，项目环境效益较显著。

## 8.3环境经济损益分析

⑴有利于增加财政收入，促进当地经济发展

拟建项目对区域经济有一定贡献。在企业自身利益保证的情况下，可增强当地的财政实力，在一定程度上推动当地社会经济的发展，提高当地居民的收入。

⑵有利于创造就业机会

本项目的建成能够为当地提供一定的就业岗位，对于当地产业升级及人员素质的提升，皆有较大的帮助。项目的建成可吸引闲置的农村劳动力，并会间接带动周围服务业的发展等。

综上所述，本工程的建设能够做到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

# 9环境管理与环境监测

## 9.1环境管理要求

### 9.1.1环境管理组织机构

根据我国有关环保法规的规定，企业内应设置环境保护管理机构，配备专职人员和必要的监测仪器。其基本任务是负责企业的环境管理、环境监测和事故应急处理。并逐步完善环境管理制度，以便使环境管理工作走上正规化、科学化的轨道。

目前，营创三征（营口）精细化工有限公司环保管理由安全环保部负责，在主管生产副总经理的直接领导下直接管理环保工作。

安环部已设置专职管理人员3~4 名，负责与各部门、污水处理站的安全与环保工作。

安环部专职管理人员的主要职责是：

⑴贯彻执行环境保护法规和标准。

⑵组织制定和修改企业的环境保护管理规章制度并负责监督执行。

⑶制定并组织实施企业环境保护规划和计划。

⑷开展企业日常的环境监测工作、负责整理和统计企业污染源资料、日常监测资料，并及时上报地方环保部门。

⑸检查企业环境保护设施的运行情况。

⑹落实企业污染物排放许可。加强对污染治理设施、治理效果以及治理后的污染物排放状况的监测检查。

⑺组织开展企业的环保宣传工作及环保专业技术培训，用以提高全体员工环境保护意识及素质水平。

### 9.1.2施工期环境管理

为预防和治理施工中的环境污染问题，除采取必要的污染治理措施外，还必须加强施工期的环境监测和管理。对此，提出以下建议：

⑴建设单位在签订施工承包合同时，应将有关环境保护的条款列入合同，其中应包括施工中在环境污染预防和治理方面对承包方的具体要求，如施工噪声污染、废水、扬尘和废气等排放治理，施工垃圾处理处置等内容。

⑵建设期间建设单位应指派一名环保专职或兼职人员，负责施工的环境管理工作，并参与制定和落实施工中的污染防治措施和应急计划，向施工人员讲明施工应采取的环保措施及注意事项。

⑶环保奖惩制度。对在施工中遵守环保措施的施工人员给予表扬和奖励，对违反环保条款，造成重大污染事故，按照有关法律、法规，追究其应当承担的法律责任。

⑷施工单位根据需要或交通运输要求，对部分需夜间连续施工的作业，应提前向当地环境保护主管部门提出申请，在获得许可的情况下方可进行夜间施工。

### 9.1.3运行期环境管理

⑴根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运营期环境管理规章制度、各种污染物排放指标；开展区内的环境保护工作，建立项目环境保护工作相关挡案资料，以备环保部门抽查。

⑵绿化能起到降噪除尘作用，对建设项目的绿地必须有专人管理和养护。

⑶建设单位在项目营运后，应建立相应的环保管理机构，配置专职环保人员，委托有关单位对营运期间项目建设地和周围环境进行定期监测，以便找出运行存在的环境问题，并及时解决。

⑷开展环境保护教育和培训，增强物业管理人员的环保意识；张贴环境保护的宣传单，增强区内人员的环保意识。

⑸另外项目运营期需尤其重视危险固废的管理与处置：

①建设单位应进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

②必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

③规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关要求张贴标识。

### 9.1.4排污口规范化管理

1.排气筒：排气筒应设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口，安装环境图形标志。

2.排污口管理：强化排污口的管理是实施企业污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下：

——污染物排放口必须规范化。在污水排放口、废气排放口和噪声排放源设置环境保护图形标志，便于污染源的监督管理和常规监测工作的进行。

——列入总量控制的污染物排放源列为管理的重点。

——如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

——废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。

## 9.2污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表9.2-1。

表9.2-1  污染物排放清单-废气

| 种类 | 工程组成 | 污染物名称 | 环保措施 | 排放状况 | 执行标准 | 排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 去除率（%） | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 浓度（mg/m3） | 高度（m） | 排放方式 | 编号 |
| 废气 | 主体工程 | 浓缩结晶真空泵排气、干燥引风机排气、压片成型机含尘尾气、自动包装机含尘尾气、中转槽放空排气 | HCN | 气液分离塔+液碱洗涤塔+水洗涤塔，通过1根30m高排气筒引至高处排放。粉尘处理效率99.75%，HCN处理效率99%，NH3处理效率90% | 99 | 0.001 | 0.000051 | 0.0003672 | 0.3 | 40 | 连续大气 | ① |
|  |  |  | NH3 |  | 90 | 0.039 | 0.002 | 0.0144 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 粉尘 |  | 99.75 | 0.275 | 0.01415 | 0.102 | 30 |  |  |  |

表9.2-2  污染物排放清单-废水

| 种类 | 废水名称 | 污染物名称 | 环保措施 | 排放状况 | 执行标准（mg/L） | 排放口信息 | 环境风险防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水量（t/a） | 污染物名称 | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  | 编号 | 排放方式 |  |
| 废水 | 蒸发浓缩冷凝水 | CODcr、总氰化物 | 现有三聚氯氰车间，用于三聚氯氰车间原料配制。 | 0 | / | / | / | / | / | / | 事故池 |
|  | 设备冲洗废水 | CODcr、总氰化物 |  | 0 | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 公辅工程 | 脱盐水装置外排水、循环水系统排污水 | 盐分 | 回用于现有工程尾气喷淋 | 0 | / | / | / | / | / | / | / |

表9.2-3  污染物排放清单-固废

| 来源 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 估算产生量t/a | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机泵 | 废机油 | 机泵 | 固 | 1 | 厂内危废暂存库暂存后，委托有资质的部门处理 |

根据建设项目的排污特征确定建设项目总量控制因子为：

水污染物总量控制因子：COD、NH3-N；

固体废物：实现综合利用或无害化处置，不外排。在本项目建成正常运行后，对实际产生的各类工业固体废物分类收集和登记，向环保主管部门报告备案。

本项目的污染物排放总量见下表9.2-4。

表9.2-4  污染物排放量汇总（单位：t/a）

| 污染要素 | 项目 | 单位 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 废气量 | 万 m3/a | 37008 |
|  | HCN | t/a | 0.0003672 |
|  | 粉尘（氰化钠） | t/a | 0.102 |
|  | NH3 | t/a | 0.0144 |
| 固废 | 废机油 | t/a | 1 |

## 9.3环境监测

### 9.3.1施工期监测计划

因施工期对水、气进行监测的可操作性较差，故主要针对施工场界噪声制定监测计划。

在工程开工15 天前，建设单位向当地环保局申报该工程的项目名称、施工场地范围和施工期限、可能产生的噪声水平和所采取的施工噪声控制措施。并接受环保管理机关的检查。建设单位上报的内容是施工单位在施工期间必须做到的，若在规定的时间和地点外进行高噪声设备的操作必须提前向环保局申报，若没有采用上报的措施或施工噪声超出规定要求，环保局将对造成噪声污染的单位进行处罚。

根据建设项目的施工和当地环境情况，沿厂界布设4 个噪声监测点。建设单位可委托有资质的环境监测站对施工工地进行监测，监测频次为每月一次，分别于昼、夜间各监测一次。排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的标准。监测方法按GB12523-2011 的规定执行，施工期的环境管理和监控计划包括施工管理队伍中环境管理机构的组成和任务、施工方案的审查、施工期环境监察制度的建立和施工结束后有关污染控制方面的验收内容等。

### 9.3.2运营期监测计划

#### 9.3.2.1大气污染源监测

参照《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》 (HJ855-2017)等规定的监测分析方法对各种废气污染源进行日常例行监测，有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见表9.3-1。

表9.3-1  废气污染源监测

| 监测点位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒 | 粉尘（氰化钠） | 1次/半年 |
|  | NH3 | 1次/半年 |
|  | HCN | 1次/半年 |

#### 9.3.2.3噪声监测

定期监测厂界四周噪声，监测频率为每半年一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

以技术可靠性和测试权威性为前提，建设单位可以委托有监测能力和资质的环境监测机构进行定期监测。

### 9.3.3应急监测计划

应急监测计划包括事故的规模、事态发展的趋向、事故影响边界、气象条件、污染物浓度和流量、可能的二次反应有害物及污染物质滞留区等。

水应急监测：废水排放口、雨水排放口、事故池设置采样点，监测因子为pH、COD、SS、NH3-H、TN、总氰化物等。

大气应急监测：在新兴村、大兴村等敏感目标设置采样点，监测因子为粉尘、NH3、HCN等。

## 9.4“三同时”验收监测建议清单

项目“三同时”验收监测建议清单见表9.4-1。

表9.4-1  “三同时”验收监测建议清单

| 类别 | 污染源 | 监测因子 | 验收监测点位 | 治理措施 | 处理效果 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染防治 | 中间槽放空废气、浓缩结晶不凝气、干燥废气、成型粉尘、包装废气 | 氨气、粉尘（氰化钠）、氰化氢 | 排气口出口 | 气液分离塔+液碱洗涤塔+水洗涤塔，通过1根30m高排气筒引至高处排放。 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） | 与本项目同时设计、同时开工、同时投产 |
| 水污染物防治 | 污水 | / | / | 生产废水回用于现有工程三聚氯氰车间原料配制。脱盐水装置外排水、循环水系统排污水回用于现有工程尾气喷淋。 | 不外排 |  |
| 噪声措施 | 机泵 | 噪声 | 厂界四周 | 隔声建筑、减振、消声等设施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |  |
| 地下水 | —— | —— | —— | 将厂区分为重点防渗区和简单防渗区。 | 防治污染地下水，重点防渗区要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 |  |
| 风险 | —— | —— | —— | 地面防渗，车间内设置事故槽 | —— |  |

# 10环境影响评价结论

## 10.1结论

### 10.1.1建设项目概况

营创三征（营口）精细化工有限公司位于辽宁省营口市站前区新兴村西，为了满足公司自身的发展需要，公司拟投资6318.14万元建设2×1.5万吨/年固体氰化钠技术改造项目，采用液体氰化钠连续生产固体氰化钠，将液体氰化钠经过单效连续真空蒸发、连续结晶后，连续进行离心分离，分离的母液一部分连续返回真空蒸发套用，一部分连续采出，离心得到的滤饼则连续进入干燥器干燥，干燥出的粉末经造粒机连续造粒后包装即得固体氰化钠产品。

### 10.1.2环境质量现状

⑴大气环境质量现状评价结论。2017年营口市环境空气中PM10、SO2、NO2、CO百分位浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5和O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准值；降尘年均值符合省控标准。TSP污染物监测值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准， NH3质量标准满足《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D表D.1标准。氰化氢浓度满足苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度。

⑵根据监测结果可知，评价区内监测井监测指标中存在总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物超标，其余各监测点的各项监测指标均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准限值要求。根据对当地水文地质条件分析可知，由于评价区位于滨海地区，海水潮汐作用等造成评价区内硫酸盐、氯化物、总硬度和溶解性总固体超标。

⑶声环境质量现状评价结论。通过声环境质量现状监测结果分析，项目所在地声环境质量较好，达到《声环境质量标准》3类标准。

⑷厂外监测点土壤环境质量可以达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)中6.5<PH≤7.5的风险筛选值标准（水田），厂内监测点土壤环境质量可以达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中风险筛选值标准（第一类用地）。

⑸辽河各污染因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质要求。

### 10.1.3污染物排放情况

10.1.3.1水污染物排放情况

本项目蒸发浓缩过程产生冷凝水与设备清洗废水一同回用于现有三聚氯氰车间，用于三聚氯氰车间原料氰化钠溶液的配制，不外排。脱盐水装置外排水、循环水系统排污水回用于现有工程尾气喷淋。本项目不新增劳动定员，因此不新增生活污水排放量。

10.1.3.2大气污染物排放情况

本项目生产过程中产生的浓缩结晶真空泵排气、干燥引风机排气、压片成型机含尘尾气、自动包装机含尘尾气、中转槽放空气等经气液分离塔+液碱洗涤塔+水洗涤塔处理后，通过1根30m高排气筒引至高空排放。处理后废气中污染物排放浓度达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）要求。

10.1.3.3噪声排放情况

本项目主要噪声源为各种泵类及风机，噪声源强约70～80dB(A)，建设方拟采取减振、隔声等措施减少对周围环境干扰。本工程投产后，厂界昼间和夜间噪声值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

10.1.3.4固废排放情况

本项目废机油暂存在危废暂存库内，定期委托有资质的部门处理。

### 10.1.4主要环境影响

10.1.4.1水环境影响

本项目实施后，生产废水回用，不新增生活污水，正常生产时对辽河水质无影响。

10.1.4.2大气环境影响

本项目废气产生量较少，经气液分离塔+液碱洗涤塔+水洗涤塔处理后，废气中污染物排放浓度达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）要求，对周围大气环境影响较小。

10.1.4.3声环境影响

本项目建成后，项目厂界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）的要求，本项目噪声对周围声环境影响较小。

10.1.4.4固废环境影响

本项目废机油属于危险固废，暂存在危废暂存库内，定期委托有资质的部门处理。

项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，实现零排放，对外环境的影响可减至最小程度，不会产生二次污染，对环境影响较小。

10.1.4.5风险

本项目在确保环境风险防范措施和应急预案落实的基础上，再加强风险管理和防范，项目的选址和建设从环境风险的角度考虑是可以接受的。

### 10.1.5公众意见采纳情况

本项目于2018年06月21日至2018年07月04日在《辽沈日报》上进行了第一次公示，于2018年10月16日至2018年10月29日在《辽沈日报》上进行了第二次公示，同时在企业网站和企业周边张贴大字报进行公示。

在报纸公示期间，未收到公众的电话咨询、电子邮件、来访及相关反馈意见。对于问卷调查过程中，本项目共发放80份调查问卷，收回79份，100%的公众同意该项目建设，本项目将加强环保管理，完善各项环保制度，对厂内废水、废气、噪声、固废等污染均采取有效处理措施，确保各项污染物达标排放，不对周边环境产生显著影响、不影响周边居民的正常生活。

### 10.1.6环境保护措施

10.1.6.1废气

本项目产生的废气主要有浓缩结晶真空泵排气、干燥引风机排气、压片成型机含尘尾气、自动包装机含尘尾气、中转槽放空排气，采用三塔流程进行处理，首先将废气集中引入气液分离塔，再进入粉尘洗涤塔用碱性水液进行洗涤吸收，再进入水洗涤塔用水洗涤后，每套生产设备设置1套废气处理装置，共2套废气处理装置，处理后废气通过1根30m高、内径1.2m排气筒引至高处排放。粉尘处理效率99.75%，HCN处理效率99%，NH3处理效率90%。

10.1.6.2废水

本项目蒸发浓缩过程产生冷凝水，该冷凝水部分回用于本项目母液调配和废气处理装置，剩余42891.264t/a废水与设备清洗废水一同回用于现有三聚氯氰车间，用于三聚氯氰车间原料配制。

10.1.6.3噪声

本项目噪声源均采取减振设备和建筑物隔声等控制措施，能保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

10.1.6.4固废

本项目废机油暂存于危废暂存库内，定期委托有资质的部门处理。

10.1.6.5风险

本项目生产过程存在一定环境风险，经采取风险防范措施和应急预案后，环境风险是可以接受的。

本项目采取的各项污染防治措施及风险防范措施可行，各类污染物均可做到稳定达标排放。

### 10.1.7环境影响经济损益分析

建设项目在确保环保资金和污染治理设施到位的前提下，项目产生的“三废”在采取合理的处理处置措施后，可明显降低其对周围环境的危害，并取得一定的经济效益。因此，本项目具有较好的环境经济效益。

### 10.1.8环境管理与监测计划

建设项目建成后，建设单位在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解建设项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。

### 10.1.9总结论

本报告经分析论证和预测评价后认为，本项目符合国家产业政策的要求，与区域规划相容、选址合理，符合清洁生产要求，污染防治措施技术及经济可行，周边群众对本项目基本持支持态度。在落实本报告书提出的风险防范措施、环境污染治理和环境管理措施的情况下，污染物均能实现达标排放且对环境影响较小，不会改变拟建地环境功能区要求。

因此，当严格落实评价提出的各项风险防范措施和应急预案后，本项目可能出现的风险概率将大大减小，其最大可信事故所造成的环境影响范围和后果将大大减小，能将事故的环境风险降到最低，环境是可以接受的。从环保角度来讲，本项目在拟建地建设是可行的。

## 10.2建议

针对本项目的建设特点，提出如下措施，请建设单位参照执行。

⑴认真执行建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度。

⑵建设单位要采取有效措施防止发生各种事故，应强化风险意识，完善应急措施，对具有较大危险因素的生产岗位进行定期检修和检查，制定完善的事故防范措施和计划，确保职工劳动安全不受项目建设影响。

⑶加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。

⑷建议建设单位在工程设计中根据实际产生废气的情况，合理确定废气处理工艺及设计参数，以确保达标排放。

⑸加强本项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告书的要求认真落实环境监测计划；各排污口的设置和管理应按排污口规范化的有关规定执行。

⑹加强产品的储、运管理，防止事故的发生。

⑺加强管道、设备的保养和维护。减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量。

⑻加强固体废物尤其是危险废物在厂内堆存期间的环境管理。

# Text boxes

三聚车间氯化废水

树脂再生废盐水

液碱

尾气

含氰烧碱

脱氰塔

氰吸收塔

去氰化钠车间

25m高排气筒排放

液碱

氯气

空气

脱氨液

尾气

液碱

盐水储罐

过滤

脱氨塔

氯吸收塔

尾气洗涤塔

空气

吹脱空气

硫酸

氨吸收塔

接触反应

亚硫酸钠

20%氨水

氨水混合器

深度反应

加热室

盐水池

中水

分离室

去氯碱车间

结晶器

硫酸铵

冷凝水

雨水系统

外溢

厂区部分

泵送

不

合格

一级防控

排放

合格

监控池

事故废水

废水调节池

全厂事故池

厂区污水处理站

车间事故槽

二级防控

三级防控

修复工作结束

修复工程验收

进行跟踪监测

修复达到要求

实施方案

制定修复方案，进行方案的审查

进行详细调查方案确定，确定污染范围

环境监测取样

准备相关材料

上报主管部门

控制事故现场，即时切断污染源

地下水污染事故